Приложение к Решению Совета

депутатов МО Переволоцкий район

от 27.12.2013 г.  № 259

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИЧКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Администрация МО Кичкасский сельсовет

Контракт: № 1 от 25.06.2013 г.

Исполнитель: ООО «ГЕОГРАД»

Шифр: ГГ-213-ТО-ГП-ПЗиЗ-2013

Орск ● 2013

ООО «ГЕОГРАД»

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положение о территориальном планировании» (Том 1) и «Материалы по обоснованию» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo»в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятия градостроительного проектирования  ООО «ГЕОГРАД»:

| Директор УГП ООО «ГЕОГРАД» | Андреева Н.В. |
| --- | --- |
| Специалист по инженерному обеспечению территорий | Шеховцов П.А. |
| Главный градостроитель проекта | Пономарев М.А. |
| Нормоконтролер и технолог | Кузакова Т.Ю. |
| Геоэколог | Кузнецова К.В. |
| Инженер-проектировщик | Савинкова А.В. |
| Техник-архитектор | Позднякова В.В. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Положение о территориальном планировании (н/с)

- Том 2. Материалы по обоснованию (н/с)

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Положение о территориальном планировании (н/с)

- Том 2. Материалы по обоснованию (н/с)

Содержание 2 тома (часть А)

ВВЕДЕНИЕ	7

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ	10

1.1.	Краткая историческая справка	10

1.2. Особенности экономико-географического положения	12

1.3. Сведения о планах и программах	15

2. Природные условия	37

2.1. Климат	37

2.2. Геоморфологическое строение и рельеф	38

2.3. Гидрография	38

2.4. Растительность	39

2.5. Животный мир	40

2.6. Полезные ископаемые	40

3.	Зоны с особыми условиями использования территории	42

4. ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	52

5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	58

6. ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	60

6.1.   Территория муниципального образования	60

6.2.   Территориальные ресурсы	61

7.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	65

7.1.   Хозяйственный комплекс и предпосылки развития	65

7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	86

7.3. Жилищный фонд и жилищное строительство	98

7.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития	104

8. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	136

8.1. Современная градостроительная ситуация                             136

8.2. Концепция территориального развития (предложения по территориальному планированию)	137

8.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения	148

9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	162

10. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	168

11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	169

12. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА	172

12.1. Водоснабжение	172

12.2. Водоотведение	173

12.3. Газоснабжение	175

12.4. Теплоснабжение	176

12.5. Электроснабжение	176

12.6. Средства связи	177

13. ОЦЕНКА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ	                                                                                                        179

14. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	192

15. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	205

15.1. Объекты в экономической сфере	205

15.2. Объекты рекреации	209

15.3. Объекты социальной сферы	210

15.4. Объекты транспортной инфраструктуры	212

15.5. Объекты инженерной инфраструктуры	212

15.6. Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	                                                                                                        214

16. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	215

16.1. Планируемые для размещения объекты регионального значения, согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области	                        215

16.2. Планируемые для размещения объекты местного значения, согласно Схемы территориального планирования Переволоцкого района	     215

2 ТОМ. Часть В (графические материалы)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ КАРТЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта существующих границ МО Кичкасский сельсовет и населенных пунктов в его составе | 1:25 000 |
| 2 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения в МО Кичкасский сельсовет и населенных пунктов в его составе | 1:5 000 1:25 000 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера в границах МО Кичкасский сельсовет и населенных пунктов в его составе | 1:5 000 1:25 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Кичкасский сельсовет разрабатывается по заказу администрации Кичкасского сельсовета в соответствии с муниципальным контрактом № 1 и на основании решения администрации Кичкасского сельсовета о разработке генерального плана.

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования Кичкасский сельсовет  являются:

-устаревшая градостроительная документация МО Кичкасский сельсовет Переволоцкого района;

-введение в действие закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ «об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

-изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;

-новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

-необходимость изыскания резервных территорий для жилищного развития поселения;

-необходимость размещения новых и развитие существующих объектов инфраструктуры бизнеса, потребительского рынка (магазины смешанных товаров, оптовые и мелкорозничные ярмарки и т.д.), культурно-досуговых центров;

-внедрение автономных и альтернативных источников инженерного обеспечения застройки;

-ликвидация зон ветхих объектов недвижимости, необходимость реконструкции существующего жилищного фонда;

-необходимость эффективного использования существующих территорий промышленных  и сельскохозяйственных  предприятий.

Генеральный план муниципального образования Кичкасский сельсовет является документом территориального планирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, а также в соответствии с “Требованиями  к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19”. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории Оренбургской области и Переволоцкого района.

Расчетный срок реализации положений генерального плана 20 лет.

Проектные решения генерального плана муниципального образования Кичкасский сельсовет являются основанием для разработки документации по дальнейшей планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Генеральный план выполнен с использованием следующих данных:

-Схема территориального планирования Оренбургской области, выполненная  ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербурга;

-Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения Переволоцкого района Оренбургской области в 2012 году»;

-Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года;

-Стратегия развития муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года;

-Инвестиционный паспорт муниципального образования Переволоцкий район;

-Прогноз социально-экономического развития МО Переволоцкий район  на 2012-2014 годы;

-План социально-экономического развития муниципального образования Кичкасский сельсовет на 2014-2016 годы;

-Паспорт безопасности муниципального образования  Переволоцкий район;

-Сведения о современном состоянии поселения, предоставленные администрацией Кичкасского сельсовета и Переволоцкого района;

-Статистические показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования;

-Информация с официальных сайтов Оренбургской области и Переволоцкого района;

-Проект планировки и застройки села Кичкасс, колхоза Тельмана Переволоцкого района Оренбургской области, г. Оренбург, проектный институт «Оренбургсельхозпроект», 1973 г.;

-Проект зон санитарной охраны 2-3 поясов источников водоснабжения муниципального образования Кичкасский сельсовет.

А так же на основании данных, представленных в ответах по запрашиваемой информации.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование Кичкасский сельсовет находится в Переволоцком районе Оренбургской области Приволжского Федерального округа Российской Федерации. В состав муниципального образования Кичкасский сельсовет, на основании закона Оренбургской области “Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав” 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ, входят следующие населенные пункты – с. Кичкасс, с. Габдрафиково и с. Долиновка.

В  настоящее время численность населения сельсовета составляет 1535 человек. Площадь МО Кичкасский сельсовет - 11396 га.

Плотность населения 7,4 человек на 1 кв. километр.

Рисунок.  Положение поселения в системе Оренбургской области

## Краткая историческая справка

История Кичкасского сельсовета уходит в глубину столетия. Манифесты Екатерины II 1762-1763 годы, обнародованные в германских княжествах, изменили судьбы тысяч людей, все восприняли их как спасительную весть.
           Из Пруссии стали переселяться немцы, жили они в Екатеринославской, Таврической и Одесской губерниях. Немецкие колонисты осваивали оренбургские степи, смогли создать развитое сельхозпроизводство. На приобретенных у помещиков Деевых землях основано 14 сел по 30-40 дворов в каждом. С 25 февраля 1895 года началось переселение немцев в долины рек Урана и Гусихи. Быстрое строительство домов в селах и хороший урожай побудили к переселению с Украины новой волны желающих. По этой причине к 1901 году были составлены группы для заселения последних четырех сел: Долиновка, Родничное, Добровка, Кичкасс. Наряду с жилыми домами строились начальные школы с учебными залами и жилыми помещениями для учителей. 
Ведущая роль в оренбургском поселении принадлежала менонитской общине. В 1894 году была создана Деевская церковная община. В 1897 году была создана Николаевская церковная община с центром в Степановке, где в 1904 году был построен деревянный молитвенный дом. В 1913-1914 годы он был заменен, построенной из кирпича церковью.

В Кичкасской волости к 1919 году накопилось немало почвообрабатывающей и хлебоуборочной техники, проживало к этому времени 5700 поселенцев.

В 1927 году территория упраздненной Уранской волости вошла в состав Покровского района под названием Кичкасский подрайон. Создание Кичкасского района состоялось к концу 1932 года. Официально такое название он получил в начале 1933 года. В него вошли 23 немецких, два русских села, три башкирских – Кутлумбетово, Габдрафиково и Кунакбай, татарское село Алмала.

В 1928 году было построено здание Кичкасской амбулатории. Ныне поликлинике дали новое здание, в 1929 году в селе Кичкасс была создана МТС для ремонта и обслуживания тракторов «Фордзон».

В феврале 1939 года был ликвидирован Кичкасский немецкий район. Села Кичкасс, Габдрафиково, Долиновка, Родничное, Кубанка, Клубниково, Степановка, Добровка, Алисово, Кутлумбетово, Алмала отошли к Переволоцкому району.

В 1941 году началась мобилизация в трудовую армию. В ноябре 1942 года были мобилизованы в трудовую армию женщины и девушки немецких сел для работы на заводах и строительных объектах.

В 1950 годах началось укрупнение колхозов в селах бывшего Кичкасского района. Прекратил существование колхоз «Красный Кичкасс» и появилось новое хозяйство – колхоз имени Калинина, объединивший три села: Кичкасс, Долиновка и Габдрафиково. С 1963 года колхоз имени Калинина переименован в имени Тельмана. В 1985 году были построены промтоварный и продовольственный магазины, открыто КБО, где разместились парикмахерская, фотография, телемастерская, ателье. В 1986 году построена новая школа с бассейном.

В сентябре 1983 года на базе Кубанской средней школы и интерната открыт филиал Покровского CПТУ-55 для обучения детей в зоне компактного проживания немецкого населения.

С 2002 года под юрисдикцию ГОУ НПО ПУ № 50 перешел Переволоцкий филиал.
           В 1991 году на территории колхоза имени Тельмана на условиях аренды было организовано хозяйство В. Хомутского. В 1998 г. оно перешло в собственность и преобразовано в крестьянское хозяйство «Хомутский В.И.».
         Таким образом:

Название села Кичкасс связывают с тюркскими языками и переводят – «прозрачная вода».

Село

Долиновка возникло в 1901 году немецкими переселенцами с Украины. Расположено у урочища Сипай, в котором по красивой долине течёт ручей с одноимённым названием. Название сёла давали по географическим особенностям места.

В 1862 году часть бурзян из Верхне- и Нижнекунакбаево и Ахмерово основывают деревню Габдрафиково.

## 1.2. Особенности экономико-географического положения

Переволоцкий район расположен в центральной части Оренбургской области, на юго-востоке Восточно-Европейской равнины и занимает территорию 2,8 тыс. кв.км. (2,2 процента от площади области).

Район граничит с Новосергиевским, Александровским, Октябрьским, Самарским, Оренбургским, Илекским районами области.

Состав и границы МО Переволоцкий район установлены в соответствии с законом Оренбургской области «Об образовании Муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области и установлении его границ» (в ред. Закона Оренбургской области от 09.03.2005 г. N 1923/360-III-ОЗ).

Площадь территории района- 275644 га.

Численность населения - 29,803 тыс. человек.

Рисунок. Схема административных границ муниципального образования Переволоцкий район

Муниципальное образование Кичкасский сельсовет расположено в северной части Переволоцкого района. Сельсовет на севере граничит с Александровским районом, на востоке-юго-востоке – с Кубанским сельсоветом Переволоцкого района, на западе-юго-западе – с Преторийским сельсоветом Переволоцкого района.

В состав муниципального образования Кичкасский сельсовет, на основании закона Оренбургской области “Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав” 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ, входят следующие населенные пункты – с. Кичкасс, с. Габдрафиково и с. Долиновка.

В  настоящее время численность населения сельсовета составляет 1535 человек. Площадь МО Кичкасский сельсовет - 11369 га.

Административно-хозяйственным центром является село Кичкасс, расположенное в 60 км. от районного центра – поселка Переволоцкий, в 133 км. от областного центра – Оренбург и порядка 61 км. от ближайшей Южно-Уральской железной дороги.

Муниципальное образование Кичкасский сельсовет размещен в зоне второго пояса Оренбургской агломерации.

Поселение относится к центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, масличные, кормовые  культуры, развито мясомолочное скотоводство.

По территории сельсовета проходят значимые автомобильные направления формирующие главные планировочные оси, важные для экономического развития области: автомобильные дороги регионального значения Переволоцкий-Кичкасс, Кичкасс-Габдрафиково и Мирный-Хортица-Ждановка-Кичкасс.

Кичкасский сельсовет входит в Центральную строительную зону, т.е. в Оренбургский промышленный узел, в котором производится более 35 % промышленной продукции области.

Основная роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития.

Экономико-географическое положение Переволоцкого района  и в том числе Кичкасского сельсовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры. МО обеспечено связями, как с соседними районами, так и с выходами в другие регионы и государства.

## 1.3. Сведения о планах и программах

# Сведения по федеральным, областным и районным  программам

Таблица. Перечень федеральных целевых программ, планируемых к реализации на территории Оренбургской области

Наименование ФЦП

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы

2. Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015"

3. Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы

3.1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

Реконструкция станции очистки подземных вод в г. Бузулуке

3.2. Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"

3.2.1. Жилищные субсидии граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

3.2.2. Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф

3.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

3.4. Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ»

4. Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года"

5. Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"

6. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

6.1. Подпрограмма «Автомобильные дороги»

6.2. Подпрограмма «Гражданская авиация»

7. Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса в РФ в 2012 – 2020 годах»

Таблица. Перечень областных целевых программ, финансируемых из областного бюджета

| № п/п | Наименование программы | Финансирование (тыс. рублей) | НПА, описание программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | 128 690,2 | постановление Правительства Оренбургской области от 17.03.2011 года № 164-пп (изм.от 03.08.2011 года № 712-пп, от 27.10.2011 г. № 1041-пп) |
| 2. | Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» | 1 395 683,2 | постановление Правительства Оренбургской области от 31.03.2011года № 200-пп, с внесенными изменениями от 31.08.2011 № 797-пп, от 31.08.2011 № 797-пп, от 30.11.2011 № 1162-пп, от 30.12.2011 № 1325-пп, от 17.04.2012 № 340-пп |
| 2.1. | Мероприятия по созданию единой системы мониторинга и оценки состояния областного и муниципального рынков жилья областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах» | 2 000,0 |  |
| 2.2. | Долевое участие в строительстве многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к ним | 100 000,0 |  |
| 2.3. | Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2011–2015 годах» | 45 520,0 |  |
| 2.4. | Подпрограмма «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области в 2011–2015 годах» | 18 000,0 |  |
| 2.5. | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011–2015 годах» | 265 580,0 |  |
| 2.6. | Подпрограмма «Переселение граждан Оренбургской области из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011–2015 годах» | 212 583,2 | постановление Правительства Оренбургской области от 31.03.2011 № 200-пп |
| 2.7. | Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2011–2015 годах» | 322 000,0 |  |
| 3. | Областная целевая программа "Модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Оренбургской области" на 2011-2015 годы | 23 452,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 06.05.2011 № 303-п |
| 4. | Областная целевая программа «Обеспечение правопорядка на территории Оренбургской области» на 2011-2014 годы | 29 775,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 562-пп, с внесёнными изменениями от 24.05.2011 № 366-пп, от 15.08.2011 № 728-пп |
| 5. | Областная целевая программа «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Оренбургской области» на 2012–2016 годы | 59 500,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 19.08.2011 года № 752-пп |
| 6. | Областная целевая программа «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой» на 2011-2016 годы | 330 740,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 552-пп, с внесёнными изменениями от 15.11.2010 № 818-пп, от 22.08.2011 № 758-пп, от 07.03.2012 № 230-пп |
| 7. | Областная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 годах» | 18 500,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 553-пп c изменениями от 11.05.2011 № 308-пп, от 28.12.2011 № 1270-пп |
| 8. | Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» | 564 520,0 | Закон Оренбургской области от 14.09.2004 № 1446/240-III-ОЗ, внесенные изменения от 31.08.2011 № 800-пп, от 28.12.2011 № 1277-пп, от 11.05.2012 № 390-пп |
| 9. | Областная целевая программа «Отходы» на 2011-2016 годы | 15 000,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 554-пп, с внесёнными изменениями от 14.03.2011 № 148-пп, от 29.12.2011 № 1305-пп |
| 10. | Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы» | 817 700,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 27.05.2010 № 370-пп, с внесёнными изменениями от 20.08.2010 № 556-пп, с внесёнными изменениями от 01.08.2011 № 676-пп, от 01.12.2011 № 1176-пп, от 02.03.2012 № 178-пп |
| 11. | Областная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011-2013 годы» | 313 550,4 | постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 644-пп |
| 12. | Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Оренбургской области на 2010-2015 годы» | 40 915,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 27.05.2010 № 368-пп, с внесёнными изменениями от 13.05.2011 № 328-пп |
| 13. | Областная целевая программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов Оренбургской области» на 2011-2013 годы | 28 782,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 555-пп, от 14.06.2011 № 460-пп, от 12.09.2011 № 825-пп |
| 14. | Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011-2015 годы» | 7 153,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 647-пп, с внесенными изменениями от 11.10.2011 № 989-пп, от 21.12.2011 № 1230-пп |
| 15. | Областная целевая программа «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы» | 10 644,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 640-пп, с внесенными изменениями от 12.09.2011 № 848-пп |
| 17. | Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Оренбургской области на 2011-2013 годы» | 51 600,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 646-пп, с внесёнными изменениями от 19.01.2011 № 27-п, от 02.02.2012 № 103-пп |
| 18. | Областная целевая программа «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» на 2011–2014 годы | 18 581,0 | Постановление Правительства Оренбургской области от 07.12.2010 № 878-пп |
| 19. | Областная целевая программа «Реализация государственной молодежной политики в Оренбургской области «Молодежь Оренбуржья» на 2011-2015 годы | 17 420,0 | постановление Правительства Оренбургской области от № 645-пп, с внесёнными изменениями от 07.07.2011 № 574-пп, от 12.09.2011 № 821-пп, от 02.03.2012 № 180-пп, от 15.05.2012 № 416-пп |
| 20. | Областная целевая программа «Защитник Отечества» на 2011-2014 годы | 67 137,6 | постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 641-пп с изменениями от 25.04.2011 № 249-пп, от 17.02.2012 № 134-пп постановление Правительства Оренбургской области от 22.02.2011 № 105-п с изменениями от 25.04.2011 № 250-п |
| 21. | Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» на 2011-2015 годы | 14 872,9 | постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 639-пп, с внесёнными изменениями от 03.02.2011 № 52-пп, от 30.09.2011 № 947-пп, от 10.04.2012 № 314-пп постановление Правительства Оренбургской области от 22.02.2011 № 90-п, с внесенными изменениями от 28.11.2011 № 1141-п |
| 22. | Областная целевая программа «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта в Оренбургской области» на 2011-2015 годы | 483 413,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 643-пп с изменениями от 12.04.2011 № 219-пп, от 26.05.2011 № 385-пп, от 12.09.2011 № 820-пп, от 28.11.2011 № 1130-пп, от 30.12.2011 № 1319-пп |
| 23. | Областная целевая программа «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы | 521 979,4 | постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 642-пп, с внесенными изменениями от 27.10.2011 № 1045-пп, от 14.02.2012 № 130-пп |
| 24. | Областная целевая программа «Строительство обходов городов и населенных пунктов Оренбургской области на 2012-2020 годы» | 327 879,6 | постановление Правительства Оренбургской области от 31.08.2011 № 805-пп |
| 25. | Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2012-2016 годах» | 192 160,0 | Закон Оренбургской области от 15.12.2007 № 1612/351-IV-ОЗ, Постановление Правительства Оренбургской области от 31.10.2011 № 1062-пп |
| 26. | Областная целевая программа «Старшее поколение» на 2011–2014 годы | 158 611,5 | Постановление Правительства Оренбургской области от 25.02.2011 № 118-пп, с внесенными изменениями от 30.09.2011 № 958-пп, от 15.11.2011 № 1088-п, от 12.04.2012 № 324-пп |
| 27. | Областная целевая программа «Здоровье ветеранов войн - активное долголетие» на 2012-2016 годы | 46 450,0 | Закон Оренбургской области от 16.09.2008 № 2393/506-IV-ОЗ Постановление Правительства Оренбургской области от 31.10.2011 № 1059-пп |
| 28. | Областная целевая программа «Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области» на 2012–2016 годы | 10 000,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 26.07.2011 № 648-пп |
| 29. | Областная целевая программа «Безопасность образовательного учреждения» на 2012-2015 годы | 126 090,0 | Закон Оренбургской области от 08.07.2008 № 2298/472-IV-ОЗ, постановление Правительства Оренбургской области от 26.04.2011 № 253-пп, с измен. от 15.05.2012 № 407-пп |
| 30. | Областная целевая программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2012-2014 годы» | 295 160,0 | Закон Оренбургской области от 22.09.2008 № 2403/513-IV-ОЗ, от 15.08.2011 № 726-пп |
| 31. | Областная целевая программа «Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010-2020 годы» | 241 327,3 | постановление Правительства Оренбургской области от 29.10.2009 № 557-пп, с внесёнными изменениями от 29.12.2010 № 952-пп, от 27.07.2011 № 653-пп |
| 32. | Областная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010–2015 годы» | 1 044 112,4 | Постановление Правительства Оренбургской области от 04.02.2010 № 46-пп, с внесенными изменениями от 16.01.2012 № 11-пп |
| 33. | Областная целевая программа «Модернизация машиностроительного комплекса Оренбургской области» на 2011-2015 годы | 5 000,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 30.09.2010 № 705-пп, от 06.10.2011 № 970-п, от 30.12.2011 № 1317-пп |
| 34. | Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской области» на 2011–2014 годы | 509 028,8 | постановление Правительства Оренбургской области от 31.08.2011 № 792-пп |
| 35. | Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011–2013 годы» | 25 000,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 31.08.2011 № 798-пп |
| 36. | Областная целевая программа «Развитие торговли в Оренбургской области» на 2012–2014 годы | 31 052,0 | постановление Правительства Оренбургской области от 29.06.2011 № 518-пп |
| 37. | Областная программа «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами «Мы вместе» | 2 518,8 | постановление Правительства Оренбургской области от 09.07.2009 № 357-пп, с внесёнными изменениями от 18.10.2010 № 745-пп, от 10.12.2010 № 893-п, от 11.08.2011 № 717-пп постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2011 № 1303-пп |
|  | ИТОГО | 11 658 498,7 |  |

# Программы реализации стратегических направлений (по стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года)

Первое стратегическое направление - «Устойчивое развитие экономического потенциала муниципального образования»

| Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи | Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы | Ответственные от органов местного самоуправления | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1. Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, малого бизнеса |
| Создание условий для стабильного развития бизнеса на территории района и увеличение на этой основе доходной части бюджета | Укрепление деловых связей с организациями, способствующими развитию базовых отраслей экономики (ассоциация муниципальных образований области, торгово-промышленная палата, союз промышленников и предпринимателей и другие) | отделы администрации района | в течение всего срока реализации Стратегии |
|  | Изучение и обмен опытом работы с субъектами РФ и муниципальными образованиями с высоким уровнем социально-экономического развития |  |  |
|  | Участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территорий |  |  |
|  | Создание организационных и нормативно-правовых условий для развития сельских территорий |  |  |
|  | Разработка нормативно-правовой базы для обеспечения инвестиционной привлекательности района и поддержание ее в актуальном состоянии |  |  |
|  | Выделение площадок под строительство новых производств |  |  |
| Создание условий по информационному продвижению товаров, работ, услуг предприятий, расположенных на территории района | Представление муниципальной инвестиционной политики и размещение Стратегии развития муниципального образования в сети Интернет и СМИ | отделы администрации района | в течение всего срока реализации Стратегии |
|  | Размещение информации в сети Интернет о предприятиях района и их бизнес – предложениях |  |  |
|  | Формирование на сайте муниципального образования актуальных ссылок на другие сайты, способствующие привлечению инвесторов |  |  |
|  | Размещение в СМИ местных нормативных актов по созданию инвестиционной среды |  |  |
|  | Участие в разработке областных законов, касающихся развития муниципальных образований |  |  |
| Задача 1.2. Развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства на индустриальной основе с учетом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» |
| Поддержка действующих сельскохозяйственных предприятий и развитие новых производств | Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие АПК» | управление сельского хозяйства администрации района | в течение срока реализации программ |
|  | Обеспечение доступным жильем работников АПК и социальной сферы на селе, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села» и областной целевой программы «Социальное развитие села» |  |  |
|  | Реализация на территории района программы по интенсификации и развитию растениеводства Участие в реализации Программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Оренбургской области» |  |  |
|  | Участие в реализации Областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» |  |  |
| Задача 1.3. Развитие действующих и создание перспективных промышленных производств |
| Развитие действующих и создание новых производств | Реализация мероприятий районной целевой программы по энергоэффективности | одел экономического анализа и прогнозирования администрации района | в течение всего срока реализации Стратегии |
| Задача 1.4. Поддержка развития малого и среднего бизнеса |
| Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Создание информационной страницы на сайте муниципального образования о развитии предпринимательства и субъектов малого бизнеса | одел экономического анализа и прогнозирования администрации района | 2012 г. |
|  | Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса |  | 2012-2015 гг. |
|  | Реализация на территории района мероприятий районной программы поддержки малого и среднего предпринимательства «О развитии малого и среднего предпринимательства муниципального образования Переволоцкий район на 2011 – 2013 годы» |  | в течение срока реализации программы |
| Задача 1.5. Развитие энергосистемы района для обеспечения устойчивого функционирования экономики |
| Повышение надежности функционирования предприятий района на основе развития тепло-, электро- и газоснабжения | Выполнение мероприятий по улучшению работы энергосистем на территории района | отдел экономического анализа и прогнозирования, управление сельского хозяйства администрации района | постоянно |

Индикаторы реализации первого стратегического направления «Развитие экономического потенциала для повышения  уровня жизни и увеличения доходов  населения»

| Индикаторы реализации | 2010 год отчет | 2011 год оценка | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2020 год | 2030 год |
| Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, малого бизнеса |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 256,5 | 207,0 | 215,1 | 236,8 | 260,0 | 286,0 | 460,6 | 741,8 |
| Формирование нормативно-правовой базы для обеспечения инвестиционной привлекательности района и подержание ее в актуальном состоянии (+,-) | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Наличие на сайте муниципального образования в сети Интернет раздела для инвесторов (+,-) | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства на индустриальной основе с учётом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» |
| Количество действующих сельскохозяйственных предприятий, ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Кол-во ЛПХ, занимающихся производством товарной продукции, К(Ф)Х и семейных ферм, ед. | 10238 | 10240 | 10245 | 10250 | 10255 | 10260 | 10270 | 10280 |
| Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах каждого года, млн. руб. | 853,8 | 1807,4 | 1956,4 | 2111,6 | 2279,2 | 2345,5 | 2580 | 2830 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 88 | 90 | 95 | 100 | 103 | 106 | 116 | 130 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. | 7831 | 8300 | 8549 | 9060 | 9600 | 10180 | 13250 | 21200 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 1345 | 1270 | 1275 | 1280 | 1285 | 1290 | 1300 | 1310 |
| Площадь пашни сельхозназначения, га | 157283 | 157283 | 157300 | 157300 | 157600 | 157700 | 15800 | 158300 |
| в т.ч. сельскохозяйственных предприятий | 124706 | 124706 | 124723 | 124723 | 125000 | 125100 | 125400 | 125650 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зерно в весе после доработки, тыс. тонн | 19,5 | 97,4 | 99,8 | 102,3 | 105,2 | 108,3 | 114,8 | 124,0 |
| молоко, тыс. тонн | 18384 | 18740 | 19260 | 19835 | 20335 | 20900 | 22150 | 23500 |
| скот и птица в живом весе, тыс. тонн | 3258 | 3290 | 3410 | 3525 | 3630 | 3740 | 3960 | 4200 |
| Развитие действующих и создание перспективных промышленных производств |
| Количество промышленных предприятий, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах каждого года, млн. руб. | 379,1 | 422,8 | 485,9 | 541,4 | 601,9 | 632 | 932,0 | 1400,0 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 6647 | 7079 | 7720 | 8550 | 9500 | 10500 | 17600 | 25000 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 179 | 179 | 183 | 185 | 187 | 210 | 250 | 300 |
| Поддержка развития малого и среднего бизнеса |
| 1. Количество субъектов малого бизнеса по состоянию на конец соответствующего года – всего, ед. | 1034 | 1049 | 1053 | 1057 | 1063 | 1067 | 1080 | 1105 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| малые предприятия - юридические лица, ед. | 234 | 226 | 228 | 230 | 233 | 235 | 240 | 255 |
| индивидуальные предприниматели, ед. | 800 | 823 | 825 | 827 | 830 | 832 | 840 | 850 |
| 2. Среднесписочная численность работающих в малом бизнесе – всего, чел. | 2677 | 2741 | 2750 | 2829 | 2955 | 2975 | 3130 | 3310 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| малые предприятия - юридические лица, чел. | 1134 | 1158 | 1163 | 1175 | 1212 | 1225 | 1280 | 1350 |
| индивидуальные предприниматели с учетом и их работники, чел. | 1543 | 1583 | 1587 | 1654 | 1743 | 1750 | 1850 | 1960 |
| 3. Среднемесячная заработная плата в малом бизнесе (малые предприятия и работники ИП), руб. | 8100 | 8200 | 9070 | 10050 | 11100 | 12300 | 18000 | 23000 |
| 4. Доля занятых в малом бизнесе, в общей численности занятых, % | 26,0 | 26,2 | 26,5 | 26,7 | 26,9 | 27,0 | 30,0 | 40,0 |
| 5. Оборот предприятий малого бизнеса (в действующих ценах каждого года), млн. руб. | 750,3 | 800 | 920 | 1025 | 1140 | 1200 | 1760 | 2600 |

Второе стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества»

| Наименование комплекса мероприятий для реализации задачи | Мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы | Ответственные от органов местного самоуправления | Срок реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2.1. Совершенствование системы здравоохранения и улучшение демографической ситуации с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» |  |
| Создание условий для улучшения демографической ситуации и совершенствова-ние системы здравоохранения | Участие в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» | ЦРБ | в течение срока реализации программ |  |
|  | Участие в реализации мероприятий областных программ: «Модернизация объектов здравоохранения Оренбургской области», «Дети Оренбуржья на 2011-2013 годы» и др. |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий районных целевых программ: «Организация борьбы с туберкулезом в Переволоцком района на 2011-2013 годы», «Противодействие злоупотреблению алкоголя, наркотических средств и их незаконному обороту на территории района», «Детство», «Безопасность объектов здравоохранения, расположенных на территории Переволоцкого района на 2011-2013 годы», «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения на 2010-2015 годы» и др. |  |  |  |
| Задача 2.2. Улучшение условий среды обитания населения с учетом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» |  |
| Развитие жилищного строительства и улучшение условий проживания | Реализация мероприятий по обеспечению разработки градостроительной документации на территории муниципального образования | отдел архитектуры | в течение срока реализации программы |  |
|  | Участие в реализации подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2011 – 2015 годах» |  |  |  |
|  | Создание условий для увеличения на территории района объемов вводимого индивидуального жилья в соответствии с областной целевой программой развития жилищного строительства на территории Оренбургской области и обеспечения доступности приобретения и строительства жилья населением района | отдел капитального строительства и земельно-имущественных отношений администрации района | постоянно |  |
|  | Участие в реализации на территории района мероприятий федеральных и областных целевых программ по строительству и обеспечению жильём |  |  |  |
|  | Инвентаризация неиспользуемого жилого фонда с целью определения собственника |  |  |  |
| Повышение качества услуг и улучшение материально - технического состояния ЖКХ | Разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере района | отдел экономического анализа и прогнозирования, отдел капитального строительства и земельно-имущественных отношений администрации района, сельсоветы | ежегодно |  |
|  | Разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | Внедрение системы по информированию населения о целевом использовании платежей за услуги ЖКХ |  | 2015 г. |  |
|  | Реализация муниципальной программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения» |  | в течение срока реализации программы |  |
|  | Реализация программ и мероприятий по ликвидации ветхого и аврийного жилого фонда, модернизации жилого фонда и т.д. |  | постоянно |  |
|  | Проведение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий в соответствии с разработанными органами местного самоуправления и администрациями поселений типовыми паспортами |  | постоянно |  |
| Создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ | Повышение квалификации специалистов коммунальных предприятий и привлечение молодых кадров |  |  |  |
|  | Развитие конкурентной среды в сфере обслуживания жилого фонда |  |  |  |
| Задача 2.3. Инвестиции в человека |  |
| Формирование благоприятных условий для развития личности | Реализация районных программ по развитию физической культуры и спорта, | отел по спорту, туризму и делам молодежи администрации района | в течение срока реализации программ |  |
|  | Реализация районных молодежных программ, участие в областных программах |  |  |  |
| Развитие зон отдыха, досуга и оздоровления населения | Проведение мероприятий по обустройству и текущему ремонту родников (или колодцев) |  | постоянно |  |
|  | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию объектов зон отдыха |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по привлечению внутренних и внешних инвесторов для развития зон отдыха |  |  |  |
|  | Реализации районной целевой программы по развитию туризма |  |  |  |
| Создание имидж-программы муниципального образования | Организация мероприятий по освещению в СМИ зон отдыха и оздоровления, созданию привлекательного образа МО |  | постоянно |  |
|  | Обеспечение участия в специализированных выставках и других мероприятиях с целью рекламы зон отдыха муниципального образования |  |  |  |
| 2.4. Развитие системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование» |  |
| Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования | Реализация на территории района приоритетного национального проекта «Образование», в том числе по направлениям: государственная поддержка лучших школ | РОО | постоянно в течение срока реализации программ постоянно |  |
|  | государственная поддержка лучших учителей |  |  |  |
|  | государственная поддержка педагогов, выполняющих функцию классного руководителя |  |  |  |
|  | государственная поддержка талантливой молодёжи |  |  |  |
|  | информатизация и материально-техническое обеспечение образовательного процесса |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий районных целевых программ: «Повышение безопасности дорожного движения в Переволоцком районе», «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Переволоцком районе на 2010-2015 годы», «Безопасность учреждений социальной сферы на 2011 – 2013 годы», «Диссеминация инновационного опыта в системе образования Переволоцкого района на 2010 – 2015 годы», «Педагогические кадры на 2009 – 2015 годы», Одаренные дети Переволоцкого района на 2011 – 2015 годы», «Информатизация образования Переволоцкого района на 2012 – 2016 годы» |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений |  |  |  |
|  | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий |  |  |  |
| Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи | Развитие системы дополнительного образования | РОО, учреждения социальной сферы | в течение срока реализации программы |  |
|  | Реализация мероприятий районной целевой программы «Защитник Отечества на 2011 – 2013 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту на территории Переволоцкого района на 2011 -2013 годы» |  |  |  |
| Задача 2.5. Повышение уровня занятости и социальной защищенности населения |  |
| Защита малообеспеченных категорий населения и снижение доли населения, имеющей доход ниже прожиточного минимума | Реализация на территории района программ содействия занятости и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации населения | Центр занятости населения | в течение срока реализации программ |  |
|  | Реализация муниципальных программ социальной поддержки малообеспеченного (малоимущего) населения | Управление социальной защиты населения | в течение срока реализации программ |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной защиты | РОО, ЦРБ, отдел культуры, управление соцзащиты | постоянно |  |
|  | Реализация мер по привлечению внебюджетных средств для оказания помощи слабозащищенным слоям населения | райфо, управление соцзащиты | постоянно |  |
|  | Обеспечение повышения средней заработной платы в экономике и социальной сфере района | отдел экономического анализа и прогнозирования, управление сельского хозяйства, райфо | постоянно |  |
| 2.6. Обеспечение безопасных условий проживания |  |
| Сокращение угроз человеческой жизни, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, ведения хозяйства, развитие системы защиты прав потребителей | Реализация целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности дорожного движения | РОВД | в течение срока реализации программ |  |
|  | Реализация мероприятий по выполнению программ улучшения условий и охраны труда | Центр занятости населения |  |  |
|  | Участие в реализации областной целевой программы «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011 – 2015 годах» | эколог района |  |  |
| Задача 2.7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального образования |  |
| Увеличение доходов и совершенствование формирования местного бюджета | Увеличение доходной части бюджета за счет повышения эффективности работы предприятий, малого бизнеса и малых форм хозяйствования на селе и сокращение доли безвозмездных и безвозвратных перечислений из областного бюджета в общих доходах | райфо, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района | постоянно |  |
|  | Реализация программы реформирования муниципальных финансов |  | в течение срока реализации программы |  |
|  | Оптимизация расходов бюджета |  | постоянно |  |
| Задача 2.8. Развитие гражданского общества |  |
| Содействие появлению и укреплению институтов гражданского общества | Реализация мероприятий административной реформы, программ развития механизмов участия населения в осуществлении местного самоуправления и активизации самоорганизации граждан | организацион ный отдел администрации района | постоянно |  |
| Информационное обеспечение деятельности и открытости работы представительной и исполнительной ветвей власти | Активизация работы органов власти со средствами массовой информации | организацион ный отдел администрации района | постоянно |  |
|  | Обеспечение эффективного диалога между представителями власти, жителями муниципального образования и бизнес-сообществом |  |  |  |

Основные целевые интегральные индикаторы, характеризующие качество жизни и развитие социальной сферы

| № п/п | Показатель | Текущее значение 2010 год | 2020 год | Целевое значение 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 66,9 | 72,0 | не менее 75 лет |
| 2. | Численность населения МО, тыс. человек | 28,3 | 29,5 | 30,0 |
| 3. | Миграционный прирост, ежегодно, на 10000 тыс. населения | -18,4 | 10,3 | 9,5 |
| 4. | Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 населения | +1,3 | +1,8 | +2,5 |
| 5. | Численность граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума, процентов | 28,3 | 15,0 | 10,0 |
| 6. | Безработица, процентов | 2,3 | 1,5 | 1,0 |
| 7. | Доля граждан, получающих услуги непрерывного образования, процентов | - | 15,0-20,0 | 30,0 |
| 6. | Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, процентов от численности детей соответствующего возраста | 47,0 | 80,0 | 100,0 |
| 7. | Доля жителей области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, процентов | 19,1 | 20,0 | 35,0 |
| 8. | Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему периоду | 109,3 | 110,0 | 115,0 |

## Природные условия

## 2.1. Климат

Территория муниципального образования относится к восточноевропейскому району континентальной климатической области. Климат района резко-континентальный.

Средняя многолетняя температура зимой составляет – 13,7°С, летом + 19,9° С. Холодная зима (температура до -40°С) сопровождается частыми метелями, буранами. Жаркое сухое лето (температура до +41°С) с недостаточным атмосферным увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения. Средняя температура июля +21 °С. Среднегодовая норма осадков - 350 мм., преобладающее их количество приходится на осень и зиму. Глубина промерзания почвы – 70 см., а иногда – 1,5 м. Продолжительность снежного покрова в среднем составляет 150 дней.

На климатические условия большое влияние оказывают особенности рельефа. Улавливая потоки западных ветров, сыртово - холмистые междуречья лучше увлажняются атмосферными осадками. Они получают на 80-100 мм. осадков больше, нежели прилегающие выровненные участки. Кроме того, температура на междуречьях ниже, чем в долинах рек.

Преобладающее направление ветра – северо-западное и западное в теплый период и юго-восточное и южное направление – в зимний период, среднегодовая скорость ветра - 2,5 м/сек.

Среднегодовая относительная влажность составляет 65 %.

Неблагополучным климатическим фактором в летний период следует считать суховеи – горячие ветры, дующие из полупустыни и пустыни Средней Азии, реже – ураганные ветры, ливневые дожди с градом.

В заключение необходимо отметить, что одной из характерных особенностей климата является большая сухость воздуха в теплый период года. Рассматриваемая территория относится к зоне слабого увлажнения, т.к. большая часть осадков расходуется на испарение и фильтрацию. Сильному испарению с поверхности почвы благоприятствует значительный дефицит влажности воздуха, постоянные ветра, а также дефицит древесной растительности.

Климатические условия района в отношении комфортности для труда, отдыха и лечения имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов.

## 2.2. Геоморфологическое строение и рельеф

В геоморфологическом отношении территория муниципального образования расположена в Предуральской сыртовой волнистой равнине. Переволоцкий район занимает наиболее приподнятую часть Общего Сырта, где сосредоточены истоки рек бассейна Самары. Район Общего Сырта занимает западную часть Оренбургской области и включает территории Бузулукского, Грачевского, Красногвардейского, Александровского, Курманаевского, Тоцкого, Сорочинского, Новосергиевского, Переволоцкого, Первомайского, Ташлинского муниципальных районов.

Тип рельефа генетически относится к денудационной равнине плиоценового возраста. Главной особенностью ландшафтной структуры поселения является, с одной стороны, слабое развитие долинно-речных комплексов, а с другой — значительное развитие овражно-балочных комплексов. Рельеф местности холмистый, отметки рельефа достигают 400 м.

В структурно-тектоническом отношении территория поселения находится в пределах Восточно-Оренбургского сводового поднятия Волго-Уральской антеклизы.

Особенностью ландшафтной структуры является слабое развитие долинно-речных комплексов и придолинных плакоров, широкое развитие водораздельных плакоров и овражно-балочных систем.

В геологическом строении территории принимают участие и играют ландшафтообразующую роль красноцветные песчаники и аргиллиты верхней перми, конгломераты и песчаники нижнего триаса, суглинки, пески и глины неоген-четвертичных отложений. Красноцветные конгломераты и песчаники триаса слагают водораздельные холмы в верховьях. В рельефе они представлены острыми шишками в виде мелкосопочника или крутых лбов.

## 2.3. Гидрография

Основной водной артерией сельсовета является река Большой Уран или как ее еще называют Большой Чуран, которая является правым притоком знаменитой Самары. Ее длина составляет сто пятьдесят пять километров, площадь самого бассейна доходит до двух тысяч двухсот километров. 
         Река Большой Уран начинается с самой высокой точки, которая относится к Общему Сырту. Питается река Уран снеговым основанием зимой, средний расход воды за целый год, по приблизительным данным составляет около пяти кубических метров в секунду.

Протяженность реки по территории сельсовета – 12 км., скорость течения – 1 м/с, ширина 2,4 м., глубина – 0,8-1,5 м., критический уровень – 1,5 м., уровень паводка – 1 м., период ледостояния – ноябрь-март.

Река Большой Уран пригодна для рыбной ловли, что определяет ее высокую посещаемость, особенно в осенне-летний период.

## 2.4. Растительность

Высокая сельскохозяйственная трансформация естественных ландшафтов привела к деградации растительного покрова и снижению биологического разнообразия.

Естественная растительность МО представлена разнотравно-типчаково-ковыльными сообществами, достаточно равномерно распространенными по территории байрачными березово-осиновыми и дубравными колками, пойменными тополевниками и дубравами.

Древесная растительность произрастает по пониженным местам, овражкам и речным долинам. Она представлена дубовыми лесами с примесью осины ломкой и березы бородавчатой. Разнотравье отличается богатым видовым разнообразием. Его слагают преимущественно виды семейства сложноцветных.

Степные ландшафты Кичкасского сельсовета очень разнообразны. Здесь встречаются сухие, каменистые степи, долины между высокими холмами, богатые влагой луговины, солонцовые участки, болотистые мочажины. Встречаются участки, сплошь заросшие степными кустарниками: вишней, спиреей, бобовником, чилигой.

На влажных лугах встречаются совершенно иные травы: шпажник – степной, гладиолус, лютики, лабазник шестилепестный, рябчик русский, называемый в простонародье кукушкиными слезками.

Общая площадь землей лесного фонда на территории Кичкасского сельсовета составляет около 84,6 га.

На территории МО Кичкасский сельсовет древесная растительность представлена так же Урочищем "Сипай" (овраг Родничный). Долина ручья Сипай густо поросла ивой, черемухой, ракитником, спиреей, чилигой. В урочище есть источник, являющийся местом разгрузки татарского водоносного горизонта.

## 2.5. Животный мир

Современный животный мир, несмотря на коренные изменения среды обитания животных, в связи с заселением и освоением региона, сохранил черты, характерные для фаунистического комплекса степной зоны.

Основную часть разнообразия животного мира муниципального образования составляют виды, способные жить как в степях, так и в лесах.

Животный мир муниципального образования Кичкасский сельсовет разнообразен.

Среди млекопитающих наиболее многочисленный отряд грызунов. Представлены животные отрядов зайцеобразных, насекомоядных. Среди хищников типичны лисица обыкновенная, барсук, хорёк степной, ласка. Из отряда парнокопытных встречаются косуля, лось, кабан.

Из птиц наиболее характерны жаворонок полевой, сова ушастая,  перепел, куропатка. Встречаются и редкие виды пернатых: стрепет, орёл степной.

Ихтиофауна также разнообразна: щука, плотва, елец, карась, карп, сазан и другие виды.

Таким образом, Кичкасский сельсовет является одни из богатейших в области по видовому разнообразию животных.

## 2.6. Полезные ископаемые

В Переволоцком районе залегают как топливно-энергетические ресурсы, так и твердые полезные ископаемые.

На территорию муниципального образования Кичкасский сельсовет заходит Оренбургское газоконденсатное месторождение. Наряду с газом на этом месторождении имеются залежи нефти (Алисовский лицензионный участок и Радовский лицензионный участок).

Краткая характеристика Радовского участка

Нефтегазовую инфраструктуру Радовского участка составляют газо- и нефтепроводы транспортной сети ООО “Оренбурггазпром”. На территории участка проходит линия ЛЭП. Нефтепровод федерального назначения находится на расстоянии 290 км.

Радовский участок в региональном плане приурочен к юго-восточной окраине Русской (Восточно-Европейской) платформы. По поверхности кристаллического фундамента он расположен в прогибе, разделяющем выступы фундамента – Новосергиевский, Архангеловский и Переволоцко-Сыртовский.

Согласно нефтегеологическому районированию Радовский участок расположен в Капитоновско-Ольшанской зоне нефтегазонакопления Восточно-Оренбургского нефтегазоносного района.

Изученность участка сейсморазведкой характеризуется достигнутой плотности сети в 2,5 пог. км/км2.

Основные перспективы нефтегазоносности связаны с отложениями колганской толщи, афонинскими и ардатовскими отложениями.

На Радовском участке в период 1971-1993 годы пробурено 8 поисковых скважин общим объемом 27017 пог. м. В 5 скважинах установлены признаки нефти (газа) и непромышленные притоки. В консервации находится 3 скважины, остальные скважины ликвидированы.

Перспективные извлекаемые ресурсы нефти категории С3 на Радовском участке, числящиеся на Государственном балансе запасов полезных ископаемых Российской Федерации по состоянию на 01.01.2009 г. составляют 4,652 млн. т.

Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти в пределах Радовского участка на основании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья Российской Федерации по состоянию на 01.01.2002 г. составляют 15,0 млн. т. по категории Д1л.

С дореволюционных времен разрабатывается Кичкасское месторождение медных руд. В медистых песчаниках  вместе с медью содержатся серебро, кадмий и другие металлы.

## Зоны с особыми условиями использования территории

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана  выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

-территории  водоохранных зон;

-территории охранных зон объектов водоснабжения;

-территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-территории зон охраны воздушных линий электропередач;

-территории охранных зон объектов газоснабжения.

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в  соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местными нормативными актами.

Санитарно-защитные, охранные зоны  предприятий, сооружений и иных объектов

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитная зоны объектов, выявленные на территории сельсовета, установлены в соответствии с  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Охранные зоны трубопроводного транспорта установлены в соответствии со СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы».

Таблица. Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду Кичкасского сельсовета

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кичкасс |
| 1. | скважины нефтяные | I-III | 1000-300 |
| 2. | скотомогильник | I | 1000 |
| 3. | полигон ТБО | II | 500 |
| 4. | ООО «Кичкасс» | III | 300 |
| 5. | ООО «Золотая Нива» | VI | 100 |
| 6. | мехток | VI | 100 |
| 7. | мельница | V | 50 |
| 8. | лесопилка | V | 50 |
| 9. | зерносклад | V | 50 |
| 10. | мастерская | V | 50 |
| 11. | кладбище | V | 50 |
| с. Долиновка |
| 1. | КФХ | III | 100 |
| 2. | зерносклад | V | 50 |
| 3. | кладбище | V | 50 |
| с. Габдрафиково |
| 1. | зерносклад | V | 50 |
| 2. | кладбище | V | 50 |

Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов муниципального образования.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м. для уклона до трех градусов и 50 м. для уклона три и более градуса.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74–ФЗ установлены и нанесены на карты проекта генерального плана  следующие водоохранные зоны для рек и ручьев МО Кичкасский сельсовет:

| Реки | Водоохранная зона, м. |
| --- | --- |
| река Большой Уран | 200 |

Охранные зоны объектов водоснабжения

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м.; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а)   применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Основные мероприятия на территории ЗСО

1. Мероприятия по первому поясу:

-территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

-не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам:

-выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

-бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

-запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

-запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

-своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу. Кроме мероприятий, указанных по второму и третьему поясам, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

-не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

-выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Администрацией МО Кичкасский сельсовет разработан проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения населенных пунктов Кичкасского сельсовета.

В проекте определены границы зон санитарной охраны трех поясов и разработан комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Генеральным планом предложена разработка лицензионного соглашения об условиях пользования недрами для добычи питьевых поземных вод с целью водоснабжения населенных пунктов Кичкасского сельсовета.

Охранные зоны объектов электроснабжения

Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").

По территории сельсовета проходят ЛЭП 10 и ЛЭП 35 кВ, в селе Кичкасс расположена электроподстанция 35 кВ.

На картах-схемах генерального плана отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами  установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24 февраля 2009 г. № 160, в размере:

На картах-схемах генерального плана отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами  установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24 февраля 2009 г. № 160, в размере:

ВЛ 10 кВ - 10 м.

ВЛ 35 кВ - 15 м.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи  в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м. |
| --- | --- |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны объектов газоснабжения

Охранные зоны от объектов газоснабжения устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

По территории Кичкасского сельсовета проходит межпоселковый газопровод, обеспечивающий газом потребителей через ГРП (ШРП).

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих- в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м. с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранная зона магистрального трубопровода для транспортирования нефти составляет 75 метров от оси трубопровода с каждой стороны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

В  охранных  зонах  трубопроводов  запрещается   производить всякого   рода  действия,  могущие  нарушить  нормальную  эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать,  засыпать  и  ломать  опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать  люки,  калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи,  ограждений узлов линейной арматуры,  станций катодной  и  дренажной защиты,  линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств,  открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или   включать   средства   связи,   энергоснабжения   и  телемеханики трубопроводов;

в) устраивать  всякого  рода  свалки,  выливать  растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать   берегоукрепительные   сооружения,   водопропускные устройства,  земляные и иные сооружения  (устройства),  предохраняющие трубопроводы  от  разрушения,  а  прилегающую  территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или  закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов  без  письменного  разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать  деревья  и  кустарники  всех  видов,  складировать корма,  удобрения,  материалы,  сено и солому,  располагать  коновязи, содержать скот,  выделять рыбопромысловые участки,  производить добычу рыбы,  а  также  водных  животных  и  растений,  устраивать   водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать  проезды  и  переезды  через  трассы  трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта,  тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить    мелиоративные    земляные   работы,   сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить   всякого   рода  открытые  и  подземные,  горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

## 4. ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, формирование и ведение реестра;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

- согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления об отводе земель и изменении их правового режима;

- контроль за разработкой градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

- выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

- контроль за состоянием объектов культурного наследия;

- иные мероприятия, проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На территории Кичкасского сельсовета имеются следующие памятники археологии, которые являются объектами культурного наследия.

Таблица. Список объектов археологического наследия Кичкасского сельсовета Переволоцкого района

| Название памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселение 1 у с. Кичкасс | с. Кичкасс, в 1,25 км. к востоку от восточной окраины с. Кичкасс | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2007 г. – приказ № 250 от 19.07.2007 г.) |
| Грунтовый могильник 1 у с. Кичкасс | с. Кичкасс, в 100 м. к западу от оврага на территории поселения Кичкасс 1 | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2007 г. – приказ № 250 от 19.07.2007 г.) |
| Местонахождение керамики 2 у с. Кичкасс | с. Кичкасс, на западной окраине села, на правом берегу реки Большой Уран | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2007 г. – приказ № 250 от 19.07.2007 г.) |

В поселении имеется одно памятное место и сооружение, посвященное Великой Отечественной войне.

Таблица. Перечень памятных мест и сооружений МО Кичкасский сельсовет, посвященных Великой Отечественной войне

| Название памятного места или сооружения, местоположение (адрес), дата открытия (типологическая принадлежность) | Авторы идеи, скульпторы, организации | Описание, составные части и иные внешние характеристики и особенности памятного места или сооружения |
| --- | --- | --- |
| Обелиск односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне в 1941 – 1945 годы с. Габдрафиково 1972 г. | - | Обелиск с красной звездой наверху и 4 флажками с четырех сторон, выкрашен в синий цвет |

Схемой территориального планирования Оренбургской области предусматривается:

На первую очередь в 2011-2015 гг.

-Научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

-Изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

- Проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

-Отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения;

-Разработка программы «Культура Оренбуржья» на период до 2015 года;

-Обеспечение сохранения музейных фондов области;

-Отнесение земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), к землям историко-культурного назначения.

На расчетный срок (до 2030 г.):

-Инвентаризация, мониторинг и составление точных карт объектов археологического наследия Переволоцкого района;

-Научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

-Проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

-Отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения;

-Разработка программы «Культура Оренбуржья» на период после 2015 года;

-Изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

-Разработка проектов реставрации и производство противоаварийных работ в отношении объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области;

-Обеспечение сохранения музейных фондов области;

-Отнесение земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), к землям историко-культурного назначения.

Относительно объектов культурного наследия на территории муниципального образования Кичкасский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

- разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах таких зон;

- при разработке градостроительной документации территории муниципального образования Кичкасский сельсовет, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет.

## 5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемые природные территории – участки земной поверхности, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны, относящиеся к объектам общенационального достояния.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (письмо № 12-10/12401 от 17.09.2013 г.) на территории Кичкасского сельсовета в настоящее время имеется две особо охраняемые природные территории областного (регионального) значения – Кичкасский рудник и Урочище «Сипай» (овраг Родничный), утвержденные распоряжением администрации Оренбургской области от 21.05.1998 г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области».

Характеристики памятников природы областного значения представлены в следующей таблице.

Таблица. Памятники природы областного значения МО Кичкасский сельсовет

| Название памятника | площадь | Вид памятника |
| --- | --- | --- |
| Кичкасский рудник | 6,0 | палеонтологическо-геологический |
| Урочище "Сипай" (овраг Родничный) | 35,0 | ландшафтно-гидрологический |

Кичкасский рудник

Памятник природы расположен в 2 км. к северу от села Кичкасс.

Группа старых горных выработок (отвалы и завалившиеся шахты), где в прошлом добывали медистые песчаники татарского яруса перми. В отвалах преобладают обломки сероцветных известковистых песчаников, мергелей и глинистых известняков, иногда с налетами малахита и азурита. Встречаются пелециподовые известняки – ракушечники, кусочки окаменелой древесины, в известняках и мергелях имеются отпечатки растений.

Главной достопримечательностью являются отпечатки двоякодышащих рыб в мергелях и известняках, которые имеют огромное палеонтологическое и стратиграфическое значение. Находки рыб в пермских отложениях являются большой редкостью и для Предуралья, и для Европы в целом. В стенках воронки над завалившейся шахтой слои пород с отпечатками растений и рыб находятся в коренном залегании. Наиболее детальное изучение рыб проведено палеонтологом Саратовского университета М.Г.Минихом.

Урочище "Сипай" (овраг Родничный)

Долина ручья Сипай в своем верховье в районе с. Родничное имеет вид ущелья. Долина густо поросла ивой, черемухой, ракитником, спиреей, чилигой. В урочище есть источник, являющийся местом разгрузки татарского водоносного горизонта

## 6. ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

## 6.1.   Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы муниципального образования Кичкасский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области   «Об образовании Муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области и установлении его границ» (в ред. Закона Оренбургской области от 09.03.2005 г. N 1923/360-III-ОЗ).

Площадь МО Кичкасский сельсовет в установленных границах составляет  11396 га (100 %).

Площадь населенных пунктов – 371,9 га (3,3 %):

с. Кичкасс – 234,5 га (63 %);

с. Долиновка – 83,9 га (23 %);

с. Габдрафиково – 53,5 га (14 %).

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 1743 га (15 %), в том числе:

| Наименование населенного пункта | пашня | пастбища | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кичкасс | 408 | 488 | 896 |
| с. Габдрафиково | 204 | 381 | 585 |
| с. Долиновка | 73 | 189 | 262 |
|  |  |  | 1743 |

Площадь гослесфонда (Чернореченский лесхоз)– 84,6 га (0,7 %).

Площадь прочих земель –  9196,5 га (81 %).

Диаграмма. Характеристика земель МО Кичкасский сельсовет

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 1743 га или 15 % от общей площади муниципального образования. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия и организации.

Большая часть территории сельсовета занята землями нефтяной и газовой промышленности. В связи с большим количеством на территории Кичкасского сельсовета нефтедобывающих скважин, значительные площади земель сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фонда, а также земли населенных пунктов попадают под воздействие СЗЗ скважин.

Часть территории земель населённых пунктов Кичкасского сельсовета находится в пределах водоохранных зон.

## 6.2.   Территориальные ресурсы

Для выявления территориальных ресурсов развития муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития поселения:

-природно-экологические;

-санитарно-гигиенические;

-особенности инженерного обустройства;

-характер современного использования территории;

-размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

-социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития муниципального образования.

Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие.

Задача генплана: определение направлений территориального развития, решения по функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды.

В результате оценки обозначены наиболее благоприятные площадки по комплексу положительных факторов, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

- Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в селе Кичкасс в южном и восточном направлении, общей площадью 16 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- Территории для застройки выбраны  с целью  получения  максимального эффекта от градостроительной деятельности, исходя  из  территориальных ресурсов села и с учётом зон негативного воздействия.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках в различных частях села Кичкасс общей площадью 16 га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 270 человек.

- Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в селе Габдрафиково в северо-восточном направлении, общей площадью 3,5 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках в селе Долиновка, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 60 человек.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках площадью 14 га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 240 человек.

Так же были проанализированы и выбраны площадки для развития новых производственных, общественно-деловых и рекреационных зон.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

В перспективный период развитие муниципального образования Кичкасский сельсовет будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйствования;

- участием в приоритетных национальных проектах и областных программах по развитию МО.

Ресурсы и направление развития

- Административно-хозяйственным центром является село Кичкасс, расположенное в 60 км. от районного центра – поселка Переволоцкий, в 133 км. от областного центра – Оренбург и порядка 61 км. от ближайшей Южно-Уральской железной дороги;

- Сельсовет имеет относительно благоприятные природно-климатические условия. Климат рассматриваемой территории континентальный. Характеризуется теплым летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Что дает возможность для развития агропромышленного комплекса;

- Муниципальное образование Кичкасский сельсовет размещен в зоне второго пояса Оренбургской агломерации;

- Поселение относится к центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, масличные, кормовые, бахчевые  культуры, развито мясомолочное скотоводство;

- По территории сельсовета проходят значимые автомобильные направления формирующие главные планировочные оси, важные для экономического развития области: автомобильные дороги регионального значения Переволоцкий-Кичкасс, Кичкасс-Габдрафиково и Мирный-Хортица-Ждановка-Кичкасс;

- Поселение входит в Центральную строительную зону, т.е.  в Оренбургский промышленный узел, в котором производится более 35 % промышленной продукции области;

- Основная роль во внешних связях  принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития;

- Исходя из благоприятных транспортных и природно-климатических условий, а также наличие развивающихся крестьянско-фермерских хозяйств на территории МО Кичкасский сельсовет, в поселении имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства;

- Активное участие в приоритетных национальных проектах: “Образование”, “Здравоохранение”,  “Развитие АПК”, а также в областных программах по развитию муниципального образования.

## 7.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

## 7.1.   Хозяйственный комплекс и предпосылки развития

Экономический потенциал

Весомую роль в экономическом потенциале Переволоцкого района играют предприятия агропромышленного комплекса, которые специализируются на производстве сельхозпродукции и её переработке, от эффективной работы которых зависит стабильность экономической ситуации в районе.

Экономический потенциал Кичкасского сельсовета составляет агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство является доминирующей отраслью экономики поселения.

Агропромышленный комплекс является крупнейшим сектором экономики сельсовета, от эффективной работы которого во многом зависит стабильность экономической, социальной и политической ситуации в поселении. Кичкасский сельсовет относится к центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, масличные, кормовые, бахчевые  культуры, развито мясомолочное животноводство.

Развитию экономики способствует географическое положение сельсовета, размещение поселения в зоне второго пояса Оренбургской агломерации. Административно-хозяйственным центром является село Кичкасс, расположенное в 60 км. от районного центра – поселка Переволоцкий, в 133 км. от областного центра – Оренбург и порядка 61 км. от ближайшей Южно-Уральской железной дороги. По территории сельсовета проходят значимые автомобильные направления, формирующие главные планировочные оси, важные для экономического развития области: автомобильные дороги регионального значения Переволоцкий-Кичкасс, Кичкасс-Габдрафиково и Мирный-Хортица-Ждановка-Кичкасс

Реальными секторами  экономики в МО Кичкасский сельсовет на сегодняшний день являются:

- растениеводство;

- рынок товаров и услуг.

Сельское хозяйство

МО Кичкасский сельсовет входит в состав Переволоцкого района, основу экономики которого составляет агропромышленный комплекс.

Главным ресурсом Кичкасского сельсовета  являются плодородные почвы. Экономика сельсовета ориентирована на развитие сельского хозяйства. В свою очередь сельское хозяйство МО Кичкасский сельсовет специализируется на производстве зерна, подсолнечника и овощей.

Таблица. Список организаций и КФХ, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью на территории МО Кичкасский сельсовет

| Название предприятия | Адрес | Отрасль | Общая площадь земель хозяйства (га)/общая посевная площадь (га) | Показатель урожайности (ц/га) | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Кичкасс» | с. Кичкасс, ул. Ленинс кая, д. 21 «А» | растениеводство (выращивание зерновых и зернобобовых культур) | 1100 | 11 | 18 |
| КФХ «Чишма» | с. Габдрафиково, ул. Победы, д. 15 | растениеводство | 847 | х | х |
| ИП Хомутский В.И. | с. Кичкасс, ул. Молодежная, д. 13 | овощеводство | 390 | - | 15 |
| ЧП Герцен А.И. | с. Кичкасс, ул. Ленинс кая, 21 «А» | растениеводство | 1925 | х | 6 |

х - нет данных

Крестьянское хозяйство «Хомутский В.И.» было образовано в мае 1998 года. Изначально основным видом деятельности было выбрано картофелеводство. Площадь, под выращивание овощей, составляла 3 га и обрабатывалась одной единицей списанной техники, взятой в аренду в ЗАО им. Тельмана. В хозяйстве работало всего 3 человека. Увеличивая из года в год посевную площадь, увеличилось количество рабочих мест. Благодаря высокой урожайности и отменному качеству, достигнутым за последние годы, хозяйство вышло на областной рынок.

На сегодняшний день отраслевой принадлежностью хозяйства является производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Отрасль хозяйствования - картофелеводство, овощеводство, переработка подсолнечника и зерновых, торговля собственной продукцией. Землепользование хозяйства расположено одним земельным массивом, общая площадь земель, находящихся в пользовании хозяйства, составляет 105 га.

К.Х. «Хомутский В.И.» занимается выращиванием картофеля и овощей различных сортов:

-картофель:  «Розара» с.с.эл.,  «Елизавета» с.эл.,  «Невский» с.эл., «Сантэ» с.эл.,  «Жуковский» с.с.эл.,  «Весна» с.с.эл., «Снегирь» с.эл.

-морковь: «Нантская»,  «Витаминная»,  «Шантане».

-капуста: «Колобок», «Июньская», «Слава», «Подарок».

-лук: «Штутгартен-ризен».
          Крестьянское хозяйство имеет в собственности мельницу и маслобойку, и занимается производством муки, подсолнечного масла, отрубей, жмыха. В собственности хозяйства также находится 2 овощехранилища полезной площадью 800 кв.м. и 2000 кв.м. На базе крестьянского хозяйства в декабре 2003 года было открыто кафе-бар «Богема» с постоянным штатом сотрудников в количестве 7 человек. Хозяйство имеет свинарник, поголовье - 70 голов, на 2 рабочих места. Хозяйство оформило кредит в ОРФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в 2006-2007 годы на приобретение сельхозтехники (производитель Германия) по возделыванию картофеля в ЗАО «Евротехника» по целевой программе «Кредит под залог приобретаемой техники и оборудования». Предприятие закупило:

-картофелесажалку VL20КLZ - 1 ед.;

-фрезу пропашную RF-4 - 1ед.;

-культиватор вертикально-фрезерный Zirkon 7/300 - 1 ед.;

-картофелеуборочный комбайн SE 75-20 UB - 1 ед.;

-ботвоудолитель KS-3000 - 1 ед.;

-сельскохозяйственную оросительную систему РRIМUS-2800П - 4 ед.

А также хозяйство укомплектовано сельскохозяйственной техникой:

-трактора: ДТ 75, МТЗ-1221, Т-70 , МТЗ-80.

-автотранспорт: «ЗИЛ» 130, «ГАЗ» 53, «Газель», «КАМАЗ» 5320, грузовой «Ниссан».

-автопогрузчик «Мицубиси».

-опрыскиватель ОП 2000.

-насосная станция 132кВт.

-сельхозоборудование и инвентарь для возделывания и переборки картофеля.

Ежегодно на полях проходят производственную практику учащиеся Кичкасской средней школы (5-11классы),  ГОУ НПО ПУ-50, Преторийской специальной школы, Кубанской средней школы и Степановской средней школы.

Заработная плата рабочим выплачивается ежемесячно и в полном размере, во время работы работники обеспечиваются бесплатным питанием, по итогам уборки урожая выдается натуроплата в виде продукции, а лучшие работники награждаются ценными подарками.

Крестьянское хозяйство «Хомутский В.И.» ведет постоянное сотрудничество с Оренбургской и Казанской семеноводческими фирмами:

1.    ЗАО «Оренбургские семена»;

2.    ГНУ ТатНИИСХ РАСХН НПО «Нива».

Кроме того предприятие сотрудничает с фирмами поставляющие ядохимикаты и удобрения: «Ефремов-О», ООО «Оренбуг Агро», ООО «Агропром Урал» и ЗАО «Волга-Развитие».

Основными потребителями продукции К.Х. являются частный сектор, предприятия и организации Переволоцкого района, «Оренбургоблпродконтракт», больницы, детские дома и приюты, магазины и рынки города Оренбурга.

Ежегодно Крестьянское хозяйство принимает участие в районных и областных сельскохозяйственных выставках-ярмарках.

За счет обновления хозяйства новой техникой, в два раза ежегодно увеличивается обрабатываемая площадь, - увеличиваются объемы производства высококачественной продукции, предоставляются новые рабочие места.

Таблица. Результаты социально-экономического развития МО Кичкасский сельсовет за истекший период финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год по состоянию на 01 января 2013 года

| Намеченные мероприятия | Пути выполнения |
| --- | --- |
| I.Увеличение рабочих мест для проживающего населения. | -Работа с отделом труда и занятости. -Работа по договорам. |
| II.Развитие личных подсобных хозяйств. | -Оказана документальная помощь в оформлении кредитов для ЛПХ. -Организация снабжения кормами, молодняком птицы, скота. -Организована вспашка, боронование, культивация огородов. -организована пастьба частного скота. |
| III. Улучшение жилищных условий. | -Оказана помощь жителям в кредитовании для приобретения и капитального ремонта жилья. -Поставлены на учет нуждающиеся в улучшении жилищных условий по программам две молодые семьи. -Улучшили жилищные условия четыре семьи (по программам). -Оказана помощь в оформлении документации на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. -Оказание помощи при стихийных бедствиях. |
| 1V. Развитие медицинского обслуживания. | -Сохранение помещения для ФАП в с. Габдрафиково. Ремонт помещения. |
| V. Развитие культуры. | -Произведен косметический ремонт клубов. -Выделены средства на проведение праздников, поздравление юбиляров. -Проведены торжественные регистрации браков в Кичкасском с/клубе. -Произведен ремонт котельной в клубе с. Габдрафиково. -Приобретен бильярд для клуба с. Габдрафиково. -Отремонтирован водопровод к котельной клуба с. Долиновка |
| VI. Развитие спорта. | -Участвовали в летних, зимних спартакиадах, турнирах. -Приобретен спортинвентарь. -Проведен ремонт хоккейной коробки, обеспечение отоплением и освещением, водоснабжением, спортзалов в школе и училище. |
| VII. Развитие энергоснабжения. | -Произведен монтаж уличного освещения в с. Габдрафиково и в с. Долиновка. |
| УШ. Развитие ЖКХ. | -Создана на долевом участии компания «Север». -Произведена частичная реконструкция водосточных каналов. -Произведена частичная очистка водостока водосточных труб. |
| ХII. Пожарная безопасность. | -Произведен монтаж системы оповещения в с. Габдрафиково и с. Долиновка. -Приобретены пожарные ранцы. -Проведена опашка сел и посадок. |
| ХIV. Облагораживание сел. | -Ремонт мостиков. -Ремонт дорог, чистка от снега, отсыпка дорог. -Вывоз мусора и навоза. -Ремонт изгородей. -Проведение субботников по уборке мусора. - Посадка саженцев. -Произведено огораживание кладбища в с. Габдрафиково |

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Кичкасский сельсовет

№ 127 от  01.11.2013 года

Таблица. План социально-экономического развития муниципального образования  Кичкасский сельсовет на 2014-2016 годы

| Намеченные мероприятия | Пути выполнения |
| --- | --- |
| I.Увеличение рабочих мест для проживающего населения. | -Развитие личных форм организаций. -Расширение связей с нефтедобычей. -Сохранение рабочих мест в организациях. -Работа с отделом труда и занятости. - Работа по договорам. |
| II.Развитие личных подсобных хозяйств. | -Оформление кредитов для ЛПХ. -Организация снабжения кормами, молодняком птицы, скота. -Организация вспашки, боронования, культивации огородов. -Организация пастьбы, частного скота. |
| III. Улучшение жилищных условий. | -Расширение услуг ЖКХ для населения. -Помощь жителям в кредитовании для приобретения и капитального ремонта жилья. -Постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по программе. -Помощь в оформлении документации. -Оказание помощи при стихийных бедствиях. |
| 1V. Развитие медицинского обслуживания. | -Сохранение помещения для ФАП в с. Габдрафиково. Ремонт помещения. |
| V. Развитие культуры. | -Ремонт клубов. -Обеспечение клубов современной музыкальной аппаратурой. -Обеспечение средствами на организацию и проведение праздников, массовых мероприятий. |
| VI. Развитие спорта | -Ставка спортинструктора для планомерного развития спорта. -Проведение летних, зимних спартакиад, турниров. -Обеспечение спортинвентарем. -Ремонт хоккейной коробки, обеспечение отоплением и освещением, водоснабжением. |
| VII. Развитие энергоснабжения. | -Монтаж и пуск уличного освещения (оформление документации и устройства) в с. Габдрафиково и в с. Долиновка. |
| УШ. Развитие ЖКХ. | -Подготовка проектно-сметной документации на с. Кичкасс на 3 км. водопровода. -Расширение водопроводной сети. -Капитальный ремонт водопроводов. -Расширение водопроводной сети. -Откачка выгребных ям. -Реконструкция водосточных каналов. |
| 1Х. Развитие торговли. | -Расширение сети торговых точек в селах. -Контроль за качеством и ассортиментом продаваемой продукции. |
| ХП. Пожарная безопасность. | -Строительство водозаборных гидрантов во всех селах. -Приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности всех организаций и частных домов. -Создание действующей пожарной дружины. -Снабжение спецодеждой. -Запуск мотопомпы. |
| XШ. Ритуальные услуги. | -Ремонт кладбищ, уборка кладбищ. -Расширение территории кладбищ. |
| Х1У. Средства информации и связи. | -Улучшение работы телефонной связи. -Сотовая связь, улучшение качества связи. |
| ХIV. Облагораживание сел. | -Ремонт мостиков. -Ремонт дорог, чистка от снега, отсыпка дорог. -Вывоз мусора и навоза. -Ремонт изгородей. -Проведение субботников по уборке мусора. - Посадка саженцев. |
| ХV1. Охрана окружающей среды | -Очистка посадок от мусора. -Порядок на свалках, сортировка мусора. -Зачистка несанкционированной свалки. -Улучшение пастбищ (сбор мусора). -Скотомогильник – уборка прилегающей территории. |

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Важным критерием развития отрасли, безусловно, являются объёмы инвестиций, создающие благоприятные условия для увеличения объёмов производства продукции, её переработки и сбыта. Аграрный комплекс нуждается в переоснащении средств производства, применения влаго- и энергосберегающих  технологий, что актуально для данной климатической зоны.

Одним из направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК» является стимулирование развития малых форм собственности, это развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, доступность получения  кредитных ресурсов для крестьянских (фермерских)  хозяйств  и личных подворий.

Таким образом, одним из факторов экономической стабильности в условиях рыночной экономики являются малые предприятия, которые сегодня  составляют экономику поселения.

Малое предпринимательство динамично развивается во всех отраслях экономики, способствует формированию рыночной структуры экономики конкурентной среды, налогооблагаемой базы, создает новые рабочие места, снижает остроту безработицы.

Определяющим в развитии сельского хозяйства является расширение потребительского рынка, возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой продукции. Особо следует отметить продажу продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать на рынке местных продуктов.

За последние два года сельское хозяйство было подвержено воздействию ряда рисков и факторов, которые повлияли на результаты работы отрасли:

- макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюктуры цен на зерно и молоко, снижением инвестиционной активности;

- природно-климатические риски обусловлены колебаниями погодных условий, которые оказали серьезное влияние на урожайность зерновых культур.

Основные ресурсы и направление развития

В рамках национального проекта «Развитие АПК» приоритетным направлением стало развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования:

-сохранить имеющееся поголовье в с/х предприятиях (крупных, средних и малых);

-продолжить работу по повышению продуктивности с/х животных, улучшению воспроизводства стада, совершенствованию племенной работы, продолжить работу по  сбалансированному кормлению, повышения сохранности поголовья;

-продолжить кредитование на развитие личных подсобных хозяйств.

Основными целями развития сельского хозяйства являются:

-устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и создание новых рабочих мест для населения;

-повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

-сохранение и воспроизводство используемых  в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:

-улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путём сохранения и поддержания почвенного плодородия;

-обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе доведения удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья сельскохозяйственных животных, а также на основе доведения удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посева, до научного обоснованной нормы 15 %.

-улучшение  кадрового и информационного обеспечения отрасли, обеспечение улучшения  жилищных условий в сельской местности.

Целями развития АПК Переволоцкого района согласно стратегии развития являются:

-повышение производительности труда, устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и качества жизни сельского населения;

-повышение конкурентоспособности производимой в Переволоцком районе сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, обеспечение населения района качественными и доступными продуктами питания, расширением спроса на сельскохозяйственную продукцию;

-сохранение и рациональное использование агроклиматических и почвенных ресурсов территории с применением современных высокопроизводительных технологий, используемых в сельскохозяйственном производстве;

-содействие развитию малого и среднего предпринимательства на селе.

В сфере растениеводства – обеспечение соблюдения севооборотов, выведение из оборота малопродуктивных угодий и перевод в другие категории низкопродуктивной пашни. В целом требуется коренной пересмотр действующей структуры сельхозугодий, обеспечивающей устойчивое развитие АПК.

Задачей агробизнеса является повышение уровня технологической оснащенности предприятий, а также внедрение системы лучшей мотивации труда сельскохозяйственных работников: переход от стимулирования промежуточных результатов к конечным результативным показателям эффективности сельскохозяйственного производства.

Ориентиром развития пищевой и перерабатывающей промышленности Переволоцкого района до 2030 года является максимизация переработки сельскохозяйственного сырья на предприятиях района с целью производства продукции с высокой добавленной стоимостью, с одновременным повышением ее качества и конкурентоспособности, внедрением безотходных и инновационных технологий в производство, увеличением ассортимента выпускаемой продукции.

Задачи органов власти:

·            финансовая поддержка производителей сельскохозяйственной продукции через использование программно-целевого инструментария с дифференциацией по категориям хозяйств;

·            маркетинговая поддержка производителей продуктов питания и сырья для переработки;

·            участие в реализации стратегических проектов;

·            социальное развитие села и проведение экологической политики по отношению к сельским территориям.

Важнейшим направлением институциональных преобразований в сфере землепользования и АПК является законодательное обеспечение конкуренции на рынке аренды земли, включение земли в залоговые операции как средства привлечения инвестиционных ресурсов в агробизнес, создание системы страхования посевов и стад.

Ключевые направления косвенной финансовой поддержки сельхозпроизводителей:

·            гранты на семеноводческую деятельность и закупку племенных животных;

·            субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам в сфере растениеводства и долгосрочных в сфере животноводства;

·            софинансирование страховых взносов;

·            льготные условия факторинга;

Маркетинговое содействие развитию АПК будет осуществляться через выставочно-ярмарочную деятельность (включая создание ярмарки Переволоцкой продукции).

Проектное сотрудничество органов власти и бизнеса в сфере АПК будет осуществляться по следующим направлениям:

- Развитие и укрепление материально-технической базы сети заготовительных пунктов и развитие системы потребительской кооперации.

- Поддержка и развитие высокорентабельных хозяйств, занимающихся выращиванием пшеницы твердых и сильных сортов, переработкой в конечную продукцию.

Проекты в сфере сбыта и дистрибуции продукции:

Увеличение в региональных торговых сетях доли продукции, произведенной в районе, расширение сети фирменных магазинов продукции с последующим открытием филиалов региональных торговых сетей, реализующих продукцию местной перерабатывающей промышленности в других регионах.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач: создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, восстановление и наращивание потенциала социальной и инженерной инфраструктуры сел, улучшение кадрового и информационного обеспечения отрасли, обеспечение улучшения к 2030 году жилищных условий в сельской местности.

Рынок товаров и услуг

Потребительский рынок - рынок покупателей, образованный отдельными лицами и домохозяйствами, покупающими или приобретающими иным способом товары и услуги для личного потребления.

Развитие потребительского рынка предусматривает изменения в его структуре: сокращение доли продаж товаров на рынках и увеличение доли торгующих организаций, открытие торговых предприятий по реализации непродовольственных товаров, расширение сферы услуг.

Основными задачами потребительского рынка МО являются  закрепление положительной динамики насыщенности рынка торговли  продуктами питания и непродовольственными товарами.

По данным администрации МО Кичкасский сельсовет предприятия торговли представлены 10 торговыми объектами. Торговля ведется завезенным товаром.

Таблица. Сведения о торговых объектах, расположенных на территории Кичкасского сельсовета

| Название торгового объекта, адрес | ФИО предпринимателя | Общая площадь, м2 | Торговая площадь, м2 | Категория товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| магазин «Хозяйственные товары», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 4 | ЧП Ярославкин А.П. | 200 | 80 | непродовольственные товары |
| магазин «Березка», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 4 «А» | ИП Лямшин С.Д. | 32 | 20 | смешанные товары |
| магазин «Надежда», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 34 «В» | ИП Приземная И.В. | 100 | 53 | смешанные товары |
| магазин «Хозяин», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 21 «А» | ИП Деденева А.Д. | 16 | 16 | непродовольственные товары |
| магазин «Лакомка», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 21 «В» | ИП Хлуденев С.И. | 22 | 22 | продовольствен ные товары |
| магазин «Камилла», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 13 | ЧП Насырова Л.Х. | 155,9 | 52,5 | непродовольственные товары |
| магазин «Гермес», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 27 «А» | ИП Вишневская Е.И. | 31,3 | 28 | смешанные товары |
| магазин «Даутов», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 21 «Б», второй этаж | КФХ Даутов И.К. | 20,5 | 20,5 | непродовольственные товары |
| ПО «Переволоцкое», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 28 «А», с. Долиновка, ул. Центральная, д. 43 | Шелленберг А.Р. | 75 35 | 55 30 | смешанные товары |
| магазин «Вазифа», с. Габдрафиково, ул. Советская, д. 15 | ИП Абдуллина В.Р. | 25 | 25 | смешанные товары |
| Итого | 712,7 | 402 | - |

В Кичкасском сельсовете ситуация на потребительском рынке стабильна, спрос населения на товары и услуги удовлетворяется полностью.

Все объекты торговли осуществляют розничную продажу товаров.

Рынки на территории сельсовета отсутствуют.

Предприятий, оказывающих платные и бытовые услуги на территории поселения нет.

Согласно стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года целью стратегического развития потребительского рынка является наиболее полное удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

При росте доходов населения конъюнктура потребительского рынка будет характеризоваться возрастающим уровнем товарной насыщенности.

Основные направления  развития потребительского рынка МО:

- формирование конкурентной среды на продовольственном рынке;

- поддержка местных товаропроизводителей;

- развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов;

- развитие и совершенствование сети общественного питания;

- расширение перечня оказываемых платных услуг населению;

- формирование внутренней культуры предприятий торговли и сферы

Услуг;

- обеспечение населения бытовыми услугами по заявкам жителей.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является существенным элементом экономики Кичкасского сельсовета, имеющие высокую социальную значимость которое  стало неотъемлемым элементом современных рыночных отношений.

Предпринимательство динамично развивается во всех отраслях экономики, способствует формированию рыночной структуры экономики конкурентной среды, налогооблагаемой базы, создает новые рабочие места, снижает остроту безработицы. Малый бизнес присутствует практически во всех сферах материального производства и услуг, оптовой и розничной торговли.

Определяющим в развитии сельского хозяйства является расширение потребительского рынка, возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой продукции. Особо следует отметить продажу продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать на рынке местных продуктов. Предприниматели и малые предприятия при поддержке администрации Переволоцкого района принимают активное участие в выставках, ярмарках и праздничных мероприятиях, проходящих на территории Переволоцкого района и за их пределами.

За последние два года сельское хозяйство было подвержено воздействию ряда рисков и факторов, которые повлияли на результаты работы отрасли:

- макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюктуры цен на зерно и молоко, снижением инвестиционной активности;

- природно-климатические риски обусловлены колебаниями погодных условий, которые оказали серьезное влияние на урожайность зерновых культур.

Структура  малого  предпринимательства в муниципальном  образовании  Кичкасский сельсовет представлена:

-10 индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю на территории МО;

-4 ООО и КФХ, которые занимаются сельским хозяйством (растениеводством).

Согласно стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года целью развития малого бизнеса являются повышение конкурентоспособности, обеспечение устойчивого экономического роста и занятости населения.

Основные задачи:

-оказание поддержки развитию субъектов малого предпринимательства;

-оказание содействия развитию системы кредитования малого  бизнеса;

-развитие системы социального партнерства между субъектами малого предпринимательства;

-информационная, методическая и организационная поддержка населения и представителей малого бизнеса;

-реализация районной Программы о поддержке и развитии предпринимательства.

Занятость населения

Перспективы дальнейшего развития отраслей экономики Кичкасского сельсовета, как и любой другой территории, во многом зависят от уровня обеспеченности трудовыми ресурсами.

Понятие «трудовые ресурсы» включает население трудоспособного возраста, обладающее необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы в народном хозяйстве, а также занятое население моложе и старше трудоспособного возраста.

Численность постоянного населения проживающего на территории муниципального образования на 01.01.2013 г. составляет 1535 человек.

В связи с недостаточно высоким уровнем оплаты труда, характерным для экономики сельского поселения, а также превышением предложения рабочей силы над спросом, часть лиц трудоспособного возраста, обладающих определенным опытом и профессионализмом и в которых нуждается экономика поселения, выезжает на постоянную или сезонную работу на Север, в Москву, а так же в г. Оренбург. Эта тенденция усиливает отток молодых людей из сел.

Часть жителей трудоспособного возраста не трудоустроены и занимаются только личными подсобными хозяйствами: выращивают овощи, фрукты, мясо, молоко, яйца и другую сельскохозяйственную продукцию.

Таблица. Численность населения, занятого в экономики МО Кичкасский сельсовет

| На 31 декабря | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В промышленности было занято, тыс. чел. | - | - | - | - | - |
| Сельском хозяйстве СПК | 49 | 50 | 60 | 58 | 58 |
| Транспорте | - | - | - | - | - |
| Связи | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Строительстве | - | - | - | - | - |
| Торговле | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Общественном питании | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ЖКХ | - | - | - | - |  |
| Здравоохранении | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Образовании | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Культуре | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Страховании, финансовой и кредитной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пенсионном обеспечении и страховании | - | - | - | - | - |
| Управлении | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Информационно-вычислительной деятельности | - | - | - | - | - |
| Общественных объединениях | - | - | - | - | - |
| Прочих видах деятельности | х | х | х | х | х |

нет – данных

Из таблицы следует, что большой процент занятого населения в экономики сельсовета принадлежит сельскому хозяйству.

Численность экономически активного населения муниципального образования составляла 895 человек (58 % от общей численности):

- с. Кичкасс – 608 человек (40 %);

- с. Долиновка – 159 человек (10 %);

- с. Габдрафиково – 128 человек (8 %).

В сельсовете сложилась положительная динамика роста заработной платы. По состоянию на 01.01.2013 г. просроченной задолженности по заработной плате нет.

Таким образом, численность безработных граждан сельсовета по состоянию на 2012 год составила 420 человек (27 % от общей численности населения). Уровень зарегистрированной безработицы в поселении равен 27 %.

Таким образом, анализ состояния производительных сил уже сегодня вызывает тревогу в создавшемся дефиците на рынке труда, что в свою очередь сказывается на интенсивности развития сфер материального производства и услуг. Дефицит кадров сегодня ощущается в сельском хозяйстве. С учетом усиления конкуренции за квалифицированных работников определенное преимущество будут иметь сектора экономики, имеющие более высокую заработную плату и лучшие социально-бытовые условия проживания.

Согласно стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года основными принципами и ключевыми механизмами развития рынка труда МО являются:

Основная цель развития рынка труда заключается в обеспечении эффективного использования рабочей силы, повышение качества функционирования рынка труда за счет развития его инфраструктуры.

Реализация задач развития экономики МО предполагает сокращение неэффективных рабочих мест, расширение занятости в сфере услуг. Перестройка рынка труда потребует перетока кадров  между секторами экономики, что может вызвать структурную безработицу и дисбаланс  заработных плат в различных отраслях экономики. В целях решения данных проблем предполагается реализация следующих приоритетных направлений:

- Повышение территориальной и профессиональной мобильности, включая:

-осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой миграции;

-развитие государственно-частного партнерства в сфере занятости населения и защиты от безработицы, формирование партнерств бизнеса, местных органов власти, учреждений профессионального образования, которые будут заниматься решением проблем социальной адаптации, переобучения работников, высвобождаемых с рабочих мест в связи с модернизацией и перевооружением предприятий, внедрением трудосберегающих  технологий;

-реализация программ самозанятости  населения.

- В стратегической перспективе, при снижении численности трудоспособного населения, необходимо увеличение предложения на рынке труда за счет вовлечения в трудовой процесс работников старшего возраста, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями занятости,  в том числе:

-создание условий для продления периода трудовой деятельности за счет стимулирования использования трудового потенциала работников старшего возраста (гибкий график работы, частичная занятость, развитие системы наставничества на предприятиях и т.д.);

-создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями;

-стимулирование занятости молодежи, включая выпускников учреждений профессионального образования разного уровня, женщин, имеющих несовершеннолетних детей и детей- инвалидов;

-развитие механизмов социального партнерства.

- Создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной деятельности,  в том числе:

-разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, снижению риска смертности и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний, совершенствование управления профессиональными рисками с участием сторон социального партнерства;

-усиление контроля за легальным оформлением трудовых отношений, в том числе с мигрантами.

Туристско-рекреационный потенциал

Вслед за развитием сельского хозяйства рекреация становится важнейшим направлением в использовании природных ресурсов и окружающей среды. Наличие на территории Кичкасского сельсовета, а также Переволоцкого района живописных природных ландшафтов, этнографического и культурно-исторического потенциала, является стимулирующим действием для развития туризма.

Отрасль оказывает стимулирующее воздействие на торговлю, строительство, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Как свидетельствует мировой опыт, правильное использование имеющихся туристско-рекреационных возможностей может оказаться одним из наиболее эффективных рычагов структурной перестройки экономики.

Согласно СТП Оренбургской области Переволоцкий район и в том числе Кичкасский сельсовет входит в Оренбургскую туристско-рекреационную зону. Муниципальное образование имеет высокие оценочные показатели для функционирования природных особо охраняемых ресурсов и развития на их базе видов туризма и отдыха.

Благоприятные природно-климатические условия, позволяющие осуществлять рекреационную деятельность, характеризуют муниципальное образование как перспективную территорию для развития многих видов отдыха.

У основной массы приезжающих в Кичкасский сельсовет цель поездки - посещение знакомых, родных и родственников и у незначительного количества людей цель поездки – деловые и профессиональные цели.

### Факторы, способствующие развитию рекреации в Кичкасском сельсовете:

- наличие лесных ресурсов;

- наличие живописной поймы реки Большой Уран;

- наличие водоемов, расположенных вблизи населённых пунктов для отдыха выходного дня, для водного туризма и любительского лова. Они носят характер преимущественно летнего отдыха и используются, как правило, местным населением;

- хорошая транспортная доступность;

- наличие памятников археологии (поселение 1 у с. Кичкасс, грунтовый могильник 1 у с. Кичкасс,  местонахождение керамики 2 у с. Кичкасс);

- наличие памятного места и сооружения, посвященного Великой Отечественной войне (Обелиск односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне в 1941 – 1945 годы в селе Габдрафиково);

- наличие памятников природы областного (регионального) значения (Кичкасский рудник, Урочище "Сипай" (овраг Родничный)).

Система рекреации муниципального образования получает развитие в виде организации мест отдыха преимущественно местного значения: летний отдых, рыбалка, водный, познавательный туризм, охота и т.д.

Наибольшим рекреационным потенциалом обладают лесные массивы в сочетании с пойменными территориями рек.

Наличие памятников природы, памятников археологии, памятного места и сооружения, посвященного Великой Отечественной войне дополняют богатый природно-исторически-рекреационный потенциал данной территории.

Немаловажным фактором, влияющим на развитие структуры рекреации является ее месторасположение относительно опорных населенных пунктов, позволяющих обслуживать и снабжать рекреационные объекты; хорошая транспортная связь с ними.

Рекреационную ценность представляют многочисленные водоемы. Их возможно использовать под такие функции, как летний отдых, рыбалка и др. Однако купание может быть здесь разрешено только после проведения мероприятий по очистке воды и береговой линии.

Таким образом, в муниципальном образовании Кичкасский сельсовет есть хорошие условия для развития рекреационной инфраструктуры.

## Основной проблемой Кичкасского сельского в сфере организации досуга является отсутствие организованных мест массового отдыха населения.

Наличие   в   сельсовете разнообразных   отраслей   сельского   хозяйства   дает возможность развитию агротуризма - отдыху на деревенских просторах, когда туристы проживают в сдаваемых местным населением домах. Образ жизни спокойный, размеренный, в согласии с природой, туристы участвуют в этой «традиционной жизни».

Понятие «агротуризм» или «сельский туризм» включает в себя, помимо наличия сельской местности, виды деятельности, связанные с сельскими предприятиями, возможность участия в жизни и деятельности местного населения, контакт с сельским населением, традиционной, органичной среде образ жизни. При этом достаточно высокий процент доходов от туризма идёт сельскому сообществу.

Сельский туризм включает также в себя знакомство с памятниками культуры, экологическими достопримечательностями, парками, приключения («реалити шоу»). Это также включает деревенское жильё, каникулы на фермах в сочетании с праздниками, пикниками (деревенская еда, верховая езда и прочие) и сельскохозяйственными работами (уборка урожая, работа на фермах и прочие).

Система рекреации муниципального образования получает развитие в виде организации мест отдыха преимущественно местного значения: летний отдых, рыбалка, водный, познавательный туризм, охота и т.д.

# Проектные предложения

Проектом предполагается развитие туристического комплекса с учетом участия в реализации областной целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской области».

Целью Программы является развитие индустрии туризма, как доходной отрасли экономики Оренбургской области, а также создание благоприятных условий для оздоровления и отдыха жителей Оренбургской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация исследований и разработка проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Для этого необходимо определение стратегических направлений привлечения государственных и частных инвестиций.

2. Привлечение на договорной основе потенциала муниципальных образований, российских и иностранных инвесторов. Реконструкция действующих и строительство новых туристских объектов.

3. Позиционирование Оренбургской области как привлекательного региона для туризма и отдыха, что предполагает осуществление активной рекламно- информационной деятельности.

4. Совершенствование нормативно-правовой базы.

## 7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

К началу 2013 года численность населения МО Кичкасский сельсовет составила 1535 человек.

Согласно сведениям администрации МО Кичкасский сельсовет численность населения представлена в следующих таблицах.

Таблица. Численность населения МО Кичкасский сельсовет по данным хозяйственного учета сельской администрации, ее динамика

| Годы | с. Кичкасс | с. Габдрафиково | с. Долиновка | МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 г. | 933 | 311 | 260 | 1504 |
| 2003 г. | 990 | 284 | 244 | 1518 |
| 2004 г. | 979 | 295 | 234 | 1508 |
| 2005 г. | 981 | 296 | 228 | 1505 |
| 2006 г. | 986 | 292 | 226 | 1504 |
| 2007 г. | 991 | 310 | 220 | 1521 |
| 2008 г. | 1015 | 295 | 228 | 1538 |
| 2009 г. | 1007 | 274 | 237 | 1518 |
| 2010 г. | 1006 | 264 | 246 | 1516 |
| 2011 г. | 1052 | 260 | 219 | 1531 |
| 2012 г. | 1052 | 258 | 221 | 1531 |
| 2013 г. | 1058 | 248 | 229 | 1535 |

Таблица. Численность населения МО Кичкасский сельсовет по данным хозяйственного учета сельской администрации, ее динамика

| На 01 января, года | Численность населения МО Кичкасский сельсовет | Общий прирост + (убыль - ), чел. | Прирост, % | Темп прироста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 г. | 1504 | - | - | - |
| 2003 г. | 1518 | +14 | 100,9 | +0,9 |
| 2004 г. | 1508 | -10 | 99,3 | -0,7 |
| 2005 г. | 1505 | -3 | 99,8 | -0,2 |
| 2006 г. | 1504 | -1 | 99,9 | -0,1 |
| 2007 г. | 1521 | +17 | 101,3 | +1,3 |
| 2008 г. | 1538 | +17 | 101,1 | +1,1 |
| 2009 г. | 1518 | -20 | 98,7 | -1,3 |
| 2010 г. | 1516 | -2 | 99,9 | 0,1 |
| 2011 г. | 1531 | +15 | 101 | +1 |
| 2012 г. | 1531 | 0 | 100 | 0 |
| 2013 г. | 1535 | +4 | 100,3 | +0,3 |

Рисунок. Динамика численности населения МО Кичкасский сельсовет

Из таблиц и диаграммы видно, что численность населения увеличивается. За период с 2002 по 2013 годы численность населения выросла на 31 человек. Наиболее благоприятными периодами считаются 2003, 2007-2008 и 2011-2013 годы.

На динамику численности населения оказывают влияние показатели естественного  и механического (миграционного) движения населения.

Естественным движением населения называют изменение численности населения за счет рождений и смертей.

Сведения о количестве родившихся и умерших за последние 13 лет на территории поселения предоставлены в следующей таблице.

Таблица. Естественное движение населения в МО Кичкасский сельсовет

| Населенный пункт | с. Кичкасс | с. Габдрафиково | с. Долиновка | Естественный прирост (+), убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | родилось, чел. | умерло, чел | при рост, убыль | родилось, чел. | умерло, чел | при рост, убыль | родилось, чел. | умерло, чел | при рост, убыль |  |
| 2000 г. | 10 | 3 | +7 | 2 | 1 | +1 | 5 | 4 | +1 | +7 |
| 2001 г. | 9 | 4 | +5 | 1 | 5 | -4 | 3 | 2 | +1 | +2 |
| 2002 г. | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 2 | 0 | -4 |
| 2003 г. | 9 | 7 | +2 | 2 | 3 | -1 | 6 | 5 | +1 | +2 |
| 2004 г. | 19 | 8 | +11 | 2 | 6 | -4 | 4 | 3 | +1 | +8 |
| 2005 г. | 8 | 4 | +4 | 0 | 5 | -5 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 2006 г. | 16 | 6 | +10 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | +7 |
| 2007 г. | 9 | 10 | -1 | 2 | 6 | -4 | 5 | 0 | +5 | 0 |
| 2008 г. | 16 | 9 | +7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | +8 |
| 2009 г. | 10 | 6 | +4 | 2 | 3 | -1 | 8 | 3 | +5 | +6 |
| 2010 г. | 10 | 8 | +2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 2 | +3 | +3 |
| 2011 г. | 9 | 12 | -3 | 5 | 3 | +2 | 2 | 1 | +1 | 0 |
| 2012 г. | 13 | 3 | +10 | 7 | 6 | +1 | 3 | 4 | -1 | +10 |

Рисунок. Естественное движение населения МО Кичкасский сельсовет

Из таблицы и приведенного рисунка видно, что за выбранный период в Кичкасском сельсовете число родившихся людей преобладает над числом умерших людей на 48 человек.

Механическое движение населения – миграция – изменение численности населения за счет числа прибывших и убывших человек.

Сведения по миграции населения в Кичкасском сельсовете предоставлены в следующей таблице.

Таблица. Миграционное движение населения в МО Кичкасский сельсовет

| Населенный пункт | с. Кичкасс | с. Габдрафиково | с. Долиновка | Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | прибыло, чел. | убыло, чел | прирост, убыль | прибыло, чел. | убыло, чел | прирост, убыль | прибыло, чел. | убыло, чел | прирост, убыль |  |
| 2000 г. | 39 | 27 | +12 | 0 | 4 | -4 | 6 | 0 | +6 | +14 |
| 2001 г. | 31 | 23 | +8 | 4 | 6 | -2 | 8 | 5 | +3 | +9 |
| 2002 г. | 27 | 12 | +15 | 5 | 8 | -3 | 6 | 7 | -1 | +11 |
| 2003 г. | 30 | 15 | +15 | 7 | 7 | 0 | 8 | 10 | -2 | +13 |
| 2004 г. | 25 | 10 | +15 | 5 | 4 | +1 | 10 | 5 | +5 | +21 |
| 2005 г. | 53 | 30 | +23 | 6 | 8 | -2 | 17 | 20 | -3 | +18 |
| 2006 г. | 10 | 27 | -17 | 5 | 10 | -5 | 6 | 10 | -4 | -26 |
| 2007 г. | 21 | 12 | +9 | 10 | 7 | +3 | 11 | 6 | +5 | +17 |
| 2008 г. | 70 | 39 | +31 | 20 | 9 | +11 | 12 | 11 | +1 | +43 |
| 2009 г. | 42 | 59 | -17 | 10 | 4 | +6 | 10 | 15 | -5 | -16 |
| 2010 г. | 49 | 50 | -1 | 8 | 7 | +1 | 4 | 6 | -2 | -2 |
| 2011 г. | 50 | 24 | +26 | 6 | 0 | +6 | 4 | 0 | +4 | +36 |
| 2012 г. | 56 | 31 | +25 | 10 | 8 | +2 | 3 | 2 | +1 | +28 |

Рисунок. Механическое движение населения в МО Кичкасский сельсовет

Из приведенной таблицы и рисунка видно, что в Кичкасском сельсовете  в 2000-2012 годы наблюдается миграционный приток населения, изменение численности населения происходит равномерно. Таким образом, число прибывших превышает число убывших людей на 166 человек. Это обстоятельство влияет на увеличение числа жителей в сельсовете.

Таким образом, из вышеуказанных рисунков и таблиц видно, что численность населения в Кичкасском сельсовете увеличивается. За период с 2002 по 2013 годы численность населения выросла на 31 человек. Наиболее благоприятными периодами считаются 2003, 2007-2008 и 2011-2013 годы.

Администрация Переволоцкого района ведет работу по таким важным направлениям в решении демографических проблем, таких  как создание условий для закрепления специалистов на селе, сохранение социальной инфраструктуры (школы, клубы, учреждения здравоохранения, почтовые отделения, филиалы отделения сбербанка), создание новых и реконструкция действующих коммуникаций, транспортное сообщение между населенными пунктами, газификация сел, развитие физкультуры и спорта.

Учреждениями социальной защиты населения осуществляется государственная социальная поддержка в форме социальных выплат, организации социального обслуживания, предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, а также адресной материальной помощи малоимущим семьям.

Наиболее актуальными в системе мер социальной защиты населения являются вопросы государственной поддержки семьи, материнства и детства.

Кроме того, в Оренбургской области принят закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому,  семьи, у которых родился третий и последующие дети, имеют право на региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей.

Таким образом, на перспективу можно предположить увеличение численности населения Кичкасского сельсовета, учитывая вышеперечисленную государственную поддержку.

Используя имеющиеся сведения о численности населения сельсовета, по ее динамике произведем расчет численности населения МО, представленный ниже.

Прогноз численности населения

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Кичкасского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения произведен методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,                   (1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;  t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Отсутствие  исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

Учитывая экономический потенциал сельсовета, который составляет: сельское хозяйство (растениеводство) проектом предполагается увеличение численности населения.

- оптимистичный вариант предполагает демографический рост населения. Численность населения Кичкасского сельсовета составит:

к 2023 году – 1760 чел.

к 2033 году – 2027 чел.

Таблица. Численность населения по населенным пунктам, входящих в состав Кичкасского сельсовета (оптимистический вариант), чел.

| Наименование населенного пункта | 2023 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| с. Кичкасс | 1250 | 1498 |
| с. Габдрафиково | 288 | 305 |
| с. Долиновка | 222 | 224 |
| всего по МО Кичкасский сельсовет | 1760 | 2027 |
| Общий прирост | 225 | 492 |

Более точный метод, используемый для длительных прогнозов - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен за недостаточностью сведений.

Произвести расчет перспективной численности населения методом трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок.

Для оценки потребности МО Кичкасский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства населенных пунктов принимаем к рассмотрению численность населения Кичкасского сельсовета:

к 2023 году – 1760 чел., общий прирост - 225 чел.;

к 2033 году – 2027 чел., общий прирост  - 492 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально-экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

Согласно стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года важнейшей задачей органов власти является создание условий и пропаганда ведения здорового образа жизни среди всех групп населения.

- Приоритеты демографической и миграционной политики Переволоцкого района

Цель демографической политики - создание условий для стабилизации численности населения  и его последующего расширенного воспроизводства.

Приоритетными направлениями демографической и миграционной политики являются:

- Снижение смертности населения от управляемых причин, в том числе:

-профилактика, своевременное выявление и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также  заболеваний, которые дают наибольший процент смертности и инвалидизации среди населения трудоспособного возраста (гепатит, туберкулез и др.);

-снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, профилактика  и своевременное выявление профессиональных заболеваний, разработка  и реализация  совместно с работодателями и объединениями профсоюзов мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

-снижение материнской и младенческой смертности.

- Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний  и формирование здорового образа жизни.  Базой для формирования здорового образа жизни населения являются создание условий для массового занятия физической культурой и спортом, развитие туризма для различных социальных групп населения, популяризация здорового образа жизни, создание условий для социализации и самореализации, начиная с детского возраста.

- Повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей), включая:

-развитие перинатальной службы, обеспечивающей внедрение современных перинатальных технологий в оказании медицинской помощи беременным и новорожденным;

-внедрение новых диагностических и репродуктивных  технологий, укрепление службы планирования семьи и медико – генетической помощи населению;

-развитие гибких форм занятости, позволяющих родителям сочетать работу и выполнение семейных обязанностей, создание частных (семейных) дошкольных учреждений;

-совершенствование системы сопровождения семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на основе ранней профилактики семейного неблагополучия;

-поддержку семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей с одновременным развитием системы их социального сопровождения.

## 7.3. Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Жилой фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания, относящиеся к жилым помещениям, вспомогательные помещения, как в жилых, так и нежилых строениях.

По данным администрации Кичкасского сельсовета общая площадь жилого фонда муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 г. составила 31880 кв. м., площадь ветхого и аварийного жилья – 238 кв. м.

Таблица. Жилищный фонд МО Кичкасский сельсовет

| Показатели | с. Кичкасс | с. Габдрафиково | с. Долиновка | Общая площадь МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь, м² | 22610 | 5385 | 3885 | 31880 |
| Площадь ветхого и аварийного жилья, м² | - | 238 | - | 238 |

Средняя жилищная обеспеченность на 1 человека в поселении составляет 21 кв.м., при норме 18 кв.м.

Таблица. Структура жилья по формам собственности в МО Кичкасский сельсовет на 01.01.2013 год, кв.м.

| Показатели | Ед. изм. | с. Кичкасс | с. Габдрафиково | с. Долиновка | Общая площадь МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилья | м² | 22610 | 5385 | 3885 | 43171 |
| Частное жилье (индивидуально-обособленный жилой фонд (так называемый «частный сектор») + приватизированное жилье в многоквартирных домах | м² | 22610 | 5385 | 3885 | 31880 |
| Муниципальное (неприватизированное) жилье | м² | - | - | - | - |
| Жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда | м² | - | - | - | - |

Из таблицы следует, что 100 % жилья сельсовета – это частное  (индивидуально-обособленный жилой фонд (так называемый «частный сектор») и приватизированное жилье в многоквартирных домах; муниципальное (неприватизированное) жилье и жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда отсутствует.

Таблица. Структура жилого фонда по этажности в МО Кичкасский сельсовет на 01.01.2013 год

| Жилые дома | Ед. изм. | с. Кичкасс | с. Габдрафиково | с. Долиновка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-этажные | % | 99,6 | 100 | 100 |
| 2-этажные | % | 0,4 | - | - |
| 3-этажные | % | - | - | - |
| 4-этажные | % | - | - | - |
| 5-этажные | % | - | - | - |

Практически весь жилищный фонд Кичкасского сельсовета состоит из одноэтажных домов, лишь 0,4 % жилья являются двухэтажными домами.

Таблица. Благоустройство жилого фонда в МО Кичкасский сельсовет

| Из общей площади жилого фонда оборудовано: | с. Кичкасс | с. Габдрафиково | с. Долиновка |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводом, % | 100 | 100 | 100 |
| Канализацией, % | 100 | 100 | 100 |
| Отоплением, % | 100 | 100 | 100 |
| газом (сетевым сжиженным), % |  |  |  |
| горячим водоснабжением, % | - | - | - |
| напольными электроплитами, % | - | - | - |

Из таблицы следует, что Кичкасский сельсовет на 100 % обеспечен водоснабжением и канализацией. Все населенные пункты муниципального образования обеспечены отоплением на 100 %. Техническое состояние объектов инженерной инфраструктуры сельсовета не соответствует современным требованиям.

Согласно стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года:

- Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Состояние коммунальной инфраструктуры МО в значительной степени определяется  результативностью реформирования жилищно-коммунального хозяйства, целью которого является повышение качества жизни населения за счет повышения комфортности условий проживания  и предоставления качественных услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Система жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время имеет сверхнормативную степень износа (более 60 %) и технологическую отсталость.

Целевыми индикаторами развития жилищно-коммунального хозяйства являются ликвидация ветхого и аварийного жилья, удовлетворенность населения  получаемыми жилищно-коммунальными услугами.

Направлениями реформирования жилищно-коммунального хозяйства района являются:

-обновление основных активов жилищно-коммунального хозяйства на основе использования  современных материалов, оборудования и технологий;

-широкое внедрение ресурсосберегающих технологий  и создание условий для более широкого использования «малой» энергетики и альтернативных источников энергии;

-обеспечение населения качественной питьевой водой;

-завершение переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда;

-обеспечение доступности  расходов на эксплуатацию жилья  и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживанием;

-привлечение субъектов частного предпринимательства к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру.

- Строительный комплекс.

Для обеспечения структурной перестройки экономики муниципального образования, реализации основных стратегических направлений развития Переволоцкого района необходимо дальнейшее развитие строительного комплекса.

##### Выводы:

- Современный жилищный фонд Кичкасского сельсовета характеризуется наличием частного жилищного фонда (100 %), со средней степенью комфортности проживания.

- Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного жителя больше установленной «Региональными нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области».

- Техническое состояние жилищного фонда поселения удовлетворительное.

- Одной из социальных проблем является наличие ветхого и аварийного жилищного фонда. В настоящее время этот фонд составляет 0,7 % от общего жилищного фонда.

- Остается актуальной жилищная проблема, по причине опережающего роста цен на жилье по сравнению с повышением доходов населения.

Проектное решение

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику.

Жилищная проблема – одна из наиболее острых и в значительной мере определяет степень напряженности в обществе.

Удовлетворение потребностей населения в жилье является приоритетным направлением социального развития и должно рассматриваться как один из рычагов подъема экономики района.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также областные программы:

-	«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»;

-	«Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

-	«Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области»;

-	«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»;

-	«Социальное развитие села».

Кредитование рынка жилья в области развито незначительно, поэтому с точки зрения рынка жилья и ввода нового жилья, реформирование системы финансирования этих секторов является актуальной и приоритетной задачей в перспективе.

В изменившейся структуре жилищного строительства муниципальное жилье занимает небольшой удельный вес, что в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей местной администрации на данном этапе развития района.

Социальное жилье предоставляется сельской интеллигенции (педагогам, медперсоналу, работникам культуры и искусства), многодетным семьям, инвалидам войны и труда и другим социально незащищенным группам населения.

Спрос на доступное жилье превышает его предложение на рынке.

В целом, частное жилище, возводимое за счет собственных средств застройщиков, предназначено для экономически обеспеченной части населения.

Поэтому в области необходима не только государственная, но и муниципальная поддержка пилотных и экспериментальных социально-ориентированных проектов в рамках вышеперечисленных программ.

Таким образом, дальнейшее развитие должно получить строительство жилья, возводимого за счет субсидий.

Проектом предлагается:

1.Полная ликвидация существующего аварийного и ветхого жилья.

2.Для оценки реального состояния жилищного фонда – регулярное проведение его технического аудита.

3.Проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) домов.

4.Увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов.

5.Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

6.Обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

7.Сохранение и обновление жилищного фонда.

## 7.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Основная цель развития сферы услуг – повышение комфортности среды проживания населения в поселениях различной величины за счет обеспечения достаточных по объему и комплексному обслуживанию объектов, предоставляющих разнообразные услуги.

При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение данных объектов.

Широкое развитие должны получить передвижные формы услуг, поскольку разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам.

Следовательно, необходимо разместить те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования.

При этом функционирование коммерческих объектов должно определяться спросом населения и рентабельностью этих объектов.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривается в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области, разработанные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области и утверждённые постановлением Правительства Оренбургской области 11.03.08. № 98 П.».

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными, предоставленными администрацией поселения.

Образование

Система образования поселения включает следующие учреждения:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кичкасская средняя общеобразовательная школа» - с. Кичкасс, ул. Заречная, д. 31 «А».

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кичкасский детский сад «Колокольчик»» - с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 25 «А».

Таблица. Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в МО Кичкасский сельсовет

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование объекта | Кол-во | Проектная мощность (мест) | Фактическая мощность (мест) | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кичкасс | ДДУ | 1 | 45 | 45 | 1977 |
|  |  | школа | 1 | 360 | 150 | 1987 |
| 2 | с. Габдрафиково | ДДУ | - | - | - | - |
|  |  | школа | - | - | - | - |
| 3 | с. Долиновка | ДДУ | - | - | - | - |
|  |  | школа | - | - | - | - |
| 4 | МО Кичкасский сельсовет | Всего ДДУ | 1 | 45 | 45 | - |
|  |  | Всего школ | 1 | 360 | 150 | - |

Из таблицы следует, что на территории МО  Кичкасский сельсовет размещена одна средняя общеобразовательная школа. Образовательное учреждение представляет собой типовое здание. ОУ имеет лицензию на право образовательной деятельности и свидетельство об аккредитации.

Школа функционирует в двухэтажном здании, располагает учебными кабинетами, 2 кабинетами технологии, актовым залом, методическим кабинетом, спортивным залом площадью 288 м2, одной спортивной площадкой, столовой, библиотекой (книжный фонд – 23902 экземпляра), одним компьютерным классом, который оснащен современной компьютерной техникой:

-выделена линия сети Интернет, скорость 256 Кбит/с;

-наличие одностороннего спутникового доступа в Интернет;

-наличие персональных компьютеров;

-1 интерактивный комплекс.

Компьютерный класс соответствует требованиям санитарных и пожарных норм и правил.

На балансе образовательного учреждения имеется автобус и гараж.

С каждым годом улучшается материальная база образовательных учреждений Кичкасского сельсовета, приобретается оборудование, инвентарь и учебно-наглядные пособия. За период 2011-2013 годы администрацией школы были приняты существенные усилия для переоснащения школы мультимедийным компьютерным оборудованием, а именно приобретено:

-персональных компьютеров (23 шт.);

-ноутбуков (12 + 1 макбук);

-принтеров (5 +1 - c дистанционного обучения);

-копира;

-МФУ (сканер, копир, принтер) 1 – сканер (1+ с дистанционного обучения);

-телевизоров (2 шт.);

-мультимедийных проекторов с экранами (13 шт.);

-интерактивных досок (4 шт.).

В образовательном учреждении в течение многих лет работает стабильный педагогический коллектив, в котором серьезное внимание уделяется повышению профессионального мастерства педагогов, преемственности в обучении. Школа на 100 % обеспечена педагогическими кадрами, в которой работают 18 педагогических работников, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.

Таблица. Качественный и количественный состав педагогических кадров МБОУ «Кичкасская средняя общеобразовательная школа», динамика

| Получение квалификационных категорий (год) | Контингент педагогических работников | Получение (подтверждение) первой категории | Получение (подтверждение) высшей категории | Процент категорированных (первой и высшей) работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010-2011 | 20 | 1 | 1 | 60 |
| 2011-2012 | 20 | 10 | - | 75 |
| 2012-2013 | 18 | 1 | - | 72 |

Все учащиеся 100 % охвачены горячим одноразовым питанием. В школе имеется оборудованная столовая, пищеблок. Работают профессиональные повара.

По данным форм госстатнаблюдения по форме 76-рик  в МО Кичкасский сельсовет на начало учебного года к занятиям приступило:

| Учебный год | с. Кичкасс | с. Габдрафиково | с. Долиновка | МО Кичкасский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений |
| 2005/2006 | 173 | 10 | 8 | 191 |
| 2006/2007 | 147 | 6 | 4 | 157 |
| 2007/2008 | 151 | 5 | 3 | 159 |
| 2008/2009 | 148 | 5 | 5 | 158 |
| 2009/2010 | 151 | 3 | 2 | 156 |
| 2010/2011 | 153 | 4 | 3 | 160 |
| 2011/2012 | 160 | 4 | 4 | 168 |
| 2012/2013 | 149 | 1 | 3 | 153 |

Из таблицы следует, что по сельсовету наибольшее число учащихся наблюдалось в 2005/2006 учебном году, которое составило 191 человек.  Всего в МО Кичкасский сельсовет за восемь последних лет наблюдается сокращение количества учеников на 38 человек.

Ежегодно проводится текущий ремонт школы.

В сельсовете имеется профессиональное училище – 50, которое находится по адресу село Кичкасс, ул. Заречная, д. 31. Общая площадь ОУ составляет 4337 кв.м., год ввода – 1970. В училище обучается 192 человек (96 %), которые получают следующим профессиям:

-водитель;

-газоэлектросварщик;

-токарь;

-машинист крана;

-тракторист-машинист с/х производства;

-механизатор;

-оператор ЭВМ;

-продавец;

-повар-кондитер.

Профессиональное техническое училище требует ремонта, срок эксплуатации здания составляет 48 лет.

На территории Кичкасского сельсовета по адресу с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 25 «А» работает одно детское дошкольное учреждение «Колокольчик». Процент загруженности ДОУ составляет 100 %. Общая площадь здания сада – 447,4 кв.м. Ежегодно проводятся косметические ремонты детского сада. Детское дошкольное учреждение эксплуатируется 36 лет, требуется его капитальный  ремонт: замена кровли, сооружение теневых навесов, замена дверей.

В перспективе планируется открытие третьей группы детсада в 2014 году с проектной мощностью - 20 детей.

Таблица. Численность дошкольников (0-6 лет) Кичкасского сельсовета

| Год | с. Кичкасс | с. Габдрафиково | с. Долиновка | МО Кичкасский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число детей в возрасте 0–6 лет |
| 2002 | 79 | 14 | 5 | 98 |
| 2003 | 75 | 15 | 7 | 97 |
| 2004 | 83 | 10 | 10 | 103 |
| 2005 | 76 | 12 | 14 | 102 |
| 2006 | 86 | 15 | 13 | 114 |
| 2007 | 79 | 13 | 7 | 99 |
| 2008 | 75 | 10 | 12 | 97 |
| 2009 | 80 | 12 | 10 | 102 |
| 2010 | 71 | 16 | 9 | 96 |
| 2011 | 82 | 12 | 13 | 107 |
| 2012 | 80 | 14 | 16 | 110 |

Из таблицы можно сделать вывод о том, что за период с 2002 – 2012 годы наблюдается увеличение числа детей дошкольного возраста на 12 человек.

Частных образовательных учреждений на территории поселения нет.

# Преимущества:

- Наличие образовательного учреждения на территории сельсовета;

- Наличие детского дошкольного учреждения;

- Наличие системы начального и средне - профессионального образования;

- Проводится работа по лицензированию образовательной деятельности;

- Соответствие санитарно-гигиеническим нормам общеобразовательные учреждения;

- Высокий образовательный ценз учителей в общеобразовательном учреждении;

- Большое внимание уделяется занятости детей и подростков;

- Участие в реализации национального проекта «Образование», реализация муниципальных целевых программ;

- Увеличение числа детей дошкольного возраста;

- Обеспеченность образовательных учреждений высокоскоростным доступом в Интернет;

- Охват горячим питанием учащихся составляет 100 %.

# Недостатки:

- Низкий процент загруженности школы;

- Сокращение числа обучающихся в общеобразовательном учреждении;

- Требуется капитальный ремонт всех объектов образования.

Выводы:

Согласно стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года целью развития системы образования является внедрение современной модели образования, обеспечивающей сформированность у выпускников гражданской позиции, целостного мировоззрения, соответствующим требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Приоритетные направления:

-обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования  для детей дошкольного возраста независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;

-создание на всех ступенях образования условий для реализации индивидуальных образовательных программ, в том числе возможностей на старшей ступени обучения одновременно с освоением общеобразовательных программ получить профильную подготовку, необходимую и достаточную для продолжения обучения в учреждениях профессионального образования;

-построение системы общего образования  в соответствии с принципами национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

-создание системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

-создание условий для равного доступа всех жителей района к образованию и самообразованию, дополнительному образованию;

-создание условий для формирования у детей установок здорового образа жизни.

Проектом предполагается развитие системы образования с учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Школа Кичкасского сельсовета загружена лишь на 42 %, т.е. не загружена на полную проектную мощность, кроме того наблюдается сокращение числа обучающихся в общеобразовательном учреждении, поэтому даже при росте населения на проектный срок, потребность в школьных местах будет обеспечена.

Уровень износа здания Кичкасской школы составляет 60 %, следовательно, требуется и проектом предлагается капитальный ремонт здания.

Загруженность ДОУ составляет 100 %, а также наблюдается большое количество детей дошкольного возраста, учитывая эту ситуацию проектной мощности ДОУ на расчетный срок будет недостаточно.

Схемой территориального планирования Переволоцкого района планируется открытие дополнительной группы в детском саду в селе Кичкасс на 25 мест и открытие группы детского сада в с. Долиновка на 15 мест.

Дополнительное образование

В системе дополнительного образования стоит ряд задач: удовлетворение потребности населения в услугах учреждений системы дополнительного образования; повышение инвестиционной привлекательности сферы дополнительного образования детей; сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; повышение качества и обеспечение доступности услуг дополнительного образования для всех категорий детей.

Одна из главных задач  руководителя детского кружка заключается  в развитии разнообразных  способностей, а самое главное в выявлении этих способностей. Поэтому работа в детских коллективах ведется  разносторонняя, опирающаяся на  разные способности детей.

Система дополнительного образования Кичкасского сельсовета представлена следующими учреждениями:

- На базе МБОУ «Кичкасская СОШ»:

| Название кружка | Классы (параллели) | Количество учащихся |
| --- | --- | --- |
| «Язык мой, друг мой» | 5 | 17 |
| «За страницами математики» | 5 | 17 |
| «Живая математика» | 6 | 11 |
| «Математический калейдоскоп» | 7 | 14 |
| «Развитие орфографической зоркости» | 7 | 14 |
| «За страницами учебника алгебры» | 8 | 23 |
| Готовимся к ГИА по русскому языку | 8 | 23 |
| Математический практикум | 9 | 11 |
| «Человек и профессия» | 9 | 11 |
| «Время вспомнить о ГИА» | 9 | 11 |
| «Микробиология» | 10 | 5 |
| «Текстовые задачи» | 10 | 5 |
| «Теория речи, как основа к сочинению рассуждению к части С ЕГЭ» | 10 | 5 |
| «Повторяем и систематизируем школьный курс математики» | 11 | 8 |
| «Готовимся к ЕГЭ» | 11 | 8 |
| «Молекулярная генетика и генная инженерия» | 11 | 8 |
| Всего |  | 191 |

- На базе Кичкасского Дома культуры:

| Название кружка | Количество учащихся |
| --- | --- |
| Музыкальная школа | 5 |
| Художественный кружок | 7 |
| Театральный дружок | 15 |
| Народный театр | 10 |
| Драматический кружок | 26 |
| Вокальная группа | 7 |
| Всего | 70 |

- На базе ДЮСШ и ЦДТ:

| Кружки, секции, студии и т.п. | Классы (параллели) | Количество учащихся |
| --- | --- | --- |
| От ДЮСШ: «Волейбол» | 5-8 (младшие девочки) | 25 |
| От ДЮСШ: «Волейбол» | 9-11 (старшие девочки) | 25 |
| От ДЮСШ: «Волейбол» | 5-11 (мальчики) | 25 |
| ЦДТ «ЮИД» | 4-6 | 15 |
| ЦДТ «Факел» | 5-8 (младшая группа) | 20 |
| ЦДТ «Факел» | 9-11 (старшая группа) | 15 |
| «Юный стрелок» | 4-5 | 15 |
| «Информашка» | 5-8 | 15 |
| Проектная деятельность сети интернет | 9-11 | 15 |
| Всего |  | 170 |

# Преимущества:

- Большой  процент охвата дополнительным образованием населения;

- Сотрудничество с ДЮСШ и ЦДТ;

- Достижение высоких результатов детских объединений.

# Недостатки:

- Низкая материально-техническая база учреждений дополнительного образования.

Выводы:

Всего в системе дополнительного образования занято около 431 человека, т.е. 235 % от общего числа школьников, уже наблюдается значительное превышение социальной нормы. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области в системе дополнительного образования должно заниматься 12 % от общего числа школьников, соответственно в МО Кичкасский сельсовет должно заниматься 33 ребенка. Таким образом, сложилась ситуация, когда существующие учреждения дополнительного образования соответствуют нормативным показателям обеспеченности, но не соответствуют фактической численности занимающихся детей. В этой ситуации очевидна необходимость открытия новых учреждений дополнительного образования, что решается  администрацией муниципального образования, после проведения соответствующего анализа сложившейся ситуации.

Культурно-просветительные учреждения

По данным администрации Кичкасского сельсовета в поселении находятся следующие объекты культуры:

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Единица измерения | Год ввода/ рекон струкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт | общая площадь/ ед. хранения |  |
| с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 21 «Б» | Сельский Дом культуры | 1 | 550 | 250 | 709 кв.м. | 1949 |
|  | Библиотека при ДК | 1 | 20 | 20 | 91 кв.м./х | 1960 |
|  | Библиотека при школе | - | х | х | 23902 | 1987 |
|  | Кинотеатр | - | - | - | - | - |
| с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 29 | Музей | 1 | - | - | - | 1990 |
| с. Габдрафиково, ул. Школьная, д. 1 «Б» | Сельский клуб | 1 | 100 | 100 | 180 кв.м. | 1960 |
|  | Библиотека | - | - | - | - | - |
|  | Кинотеатр | - | - | - | - | - |
|  | Музей | - | - | - | - | - |
| с. Долиновка, ул. Центральная, д. 34 | Сельский клуб | 1 | 100 | 100 | 154 кв.м. | 1960 |
|  | Библиотека | - | - | - | - | - |
|  | Кинотеатр | - | - | - | - | - |
|  | Музей | - | - | - | - | - |

х- нет данных

Из таблицы следует, что на территории сельсовета для организации досуга населения действует один сельский дом культуры, проектной мощностью 550 посадочных мест, фактическая загруженность составляет 250 мест, что соответствует 45 %. Для организации досуга населения в остальных населенных пунктах имеются сельские клубы с общей проектной мощностью 200 посадочных мест, фактическая загруженность составляет 200 посадочных места, т.е. 100 %. Степень износа всех объектов культуры составляет около 80 %

Для организации библиотечного обслуживания населения в здании Дома культуры и в здании школы работают библиотеки. Общий библиотечный фонд школьной библиотеки составляет 23902 единицы.

За последние три года администрация образовательного учреждения немало внимания уделяла обновлению библиотечного фонда:

| Год | Сумма на обновление библиотечного фонда (руб.) |
| --- | --- |
| 2011 | 83343,36 |
| 2012 | 208345,63 |
| 2013 | 339070,36 |
| ИТОГО: | 630759,35 |

Большой интерес среди населения вызывают такие национальные праздники как: Масленица, Наурыз, Сабантуй, Курбан-Байрам. С целью наибольшего привлечения населения к культурным традициям, ценностям  создаются клубные формирования для различных возрастных групп: кружки, хоровые, танцевальные коллективы и другие объединения.

Перспективное строительство объектов культуры на территории МО Кичкасский сельсовет не планируется.

Приоритетными направлениями  деятельности учреждений культуры являются:

-Ремонт и реконструкция учреждений культуры;

-Приобретение оборудования и музыкальных инструментов, обеспечивающих надлежащее качество предоставляемых населению культурно-досуговых услуг, пошив сценических костюмов для творческих коллективов и мягкого инвентаря;

-Приобретение литературы, информационных материалов для библиотек, выполнение нормативов по их обеспечению специальным оборудованием и техническими средствами;

-Обеспечение поддержки системы дополнительного художественного образования детей;

-Внедрение в практику социально-культурной деятельности инновационных форм и методов работы.

# Преимущества:

- Большой  охват населения библиотечным обслуживанием;

- Наличие объектов культуры во всех населенных пунктах сельсовета;

- В поселении проводится множество культурно-массовых мероприятий;

- Большая доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

- Реализация областной целевой программы «Культура Оренбуржья».

# Недостатки:

- Большой процент износа библиотечного фонда;

- Ветхость объектов культуры;

- Низкая материально-техническая база учреждений культуры.

Выводы:

Согласно стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года цель политики в области культуры – предоставление в распоряжение населения МО вне зависимости от места его проживания комплексной инфраструктуры, способствующей духовному и культурному развитию.

Приоритетные направления:

-формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей, детскую школу искусств и др.) с доступом к электронным ресурсам;

-развитие и поддержка гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности;

-развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе районной библиотеки и сельских филиалов;

-обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями;

-обеспечение условий для функционирования  и развития библиотечного, музейного, архивного фондов;

-содействие развитию культурно-познавательного туризма;

-обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия;

-поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов дополнительного образования.

Проектом предполагается развитие объектов культуры с учетом реализации приоритетного национального проекта «Культура Оренбуржья».

# Проектом предлагается:

1)пополнение фонда существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми;

2)улучшение материальной базы и технического обеспечения учреждений  культуры;

3)проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры;

4)развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры;

5)обеспечение сельских учреждений культуры современными специальными автосредствами.

На данный момент процент загруженности объектов культуры поселения составляет 60 %. При планируемом росте населения на расчетный срок объектов культуры будет достаточно.

Схемой территориального планирования Переволоцкого района предлагается капитальный ремонт сельского Дома культуры в  селе Кичкасс и сельского клуба в селе Габдрафиково.

Генеральным планом предлагается капитальный ремонт сельского клуба в селе Долиновка, так как степень износа здания клуба составляет 80 % и срок эксплуатации – 53 года.

Необходимо обновление книжного фонда существующий библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми, повышение доступности к информационным ресурсам библиотек на основе использования электронных каталогов и других компьютерных технологий.

Для более успешного выполнения всех мероприятий, необходимых для нормальной работы учреждений культуры, направленных на удовлетворение потребностей населения требуется увеличение финансирования сферы культуры, принятие более четких понятий полномочий района и поселений в сфере культуры.

Укрепление материально-технической базы позволит соответствовать нормативным требованиям учреждений, утвержденных Министерством культуры РФ.

Спортивные учреждения

Физическая культура и спорт - это один из видов человеческой деятельности, направленной на физическое совершенствование как населения в целом, так и каждого отдельного человека, деятельности, оказывающей оздоровительное, воспитательное, политическое и социально-экономическое воздействие на общественное развитие человечества.

На территории сельсовета действуют следующие объекты физической культуры и спорта:

Таблица. Данные по обеспеченности учреждениями физической культуры Кичкасского сельсовета

| Наименова ние населенного пункта | Наименова ние объекта | Кол-во | Мощн (мест) | Пло щадь,м2 | Год ввода/ реконст. | Степень износа,% | Принадл.ведомст ву | Обеспечен ность,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |  |  |  |
| с. Кичкасс | спортивный зал при школе | 1 | х | х | 288 | 1987 | 20 | МБОУ «Кичкасская СОШ» | 20 |
|  | спортивный зал при ГОУ НПО ПУ-50 | 1 | х | х | 162 | 1980 | 50 | ГОУ НПО ПУ-50 | 75 |
|  | стадион | 1 | - | - | 5408 | 1987 | х | МБОУ «Кичкасская СОШ» | 75 |
|  | хоккейная площадка | 1 | х | х | 1456 | - | 60 | ЧП Ходырев | 20 |
| с. Габдрафиково | спортивный зал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Долиновка | спортивный зал | - | - | - | - | - | - | - | - |

х - нет данных

Источником здоровья и силы является спорт. Главное привлечь как можно больше молодежь к спорту. Определенные условия для этого есть: спортивные залы, стадион и хоккейная площадка.

На территории муниципального образования проводится активная работа в целях создания условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирования у  населения навыков здорового образа жизни.

В поселении проводятся военно-спортивная игра «Зарница», футбольные турниры, чемпионаты и первенства по видам спорта – волейбол, футбол, теннис и другие.

Массовые спортивные мероприятия проходят при проведении праздников  «День России», «День молодежи», «День физкультурника», «Лыжня России», «кросс Наций» и другие.

Приоритетными  видами спорта являются волейбол, футбол, теннис, легкая атлетика, лыжи, шахматы.

Перспективное строительство объектов физической культуры не планируется, объекты, находящиеся в стадии реконструкции не имеются.

# Преимущества:

- Наличие спортивных объектов на территории сельсовета;

- В поселении проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования.

# Недостатки:

- Низкая доля жителей МО, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Выводы:

Согласно стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года целью политики в сфере физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность для жителей района вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к спортивной инфраструктуре, спортсменам района достойно конкурировать в избранных видах спорта на областном и всероссийском уровне.

Приоритетные направления:

-развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства и в образовательных учреждениях;

-совершенствование системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, секций и спортивных клубов для детей и взрослых, повышение качества предоставляемых услуг, в том числе развитие технических видов спорта;

-осуществление комплекса мер, способствующих повышению кадровой  обеспеченности сферы физической культуры и спорта;

-реализация агитационно-пропагандистских и информационных мероприятий в целях повышения заинтересованности населения и вовлечения в постоянные занятия физической культурой и спортом;

-проведение на территории района спортивных мероприятий, способствующих повышению мастерства спортсменов, качества их подготовки и достижению высоких спортивных результатов.

При планируемом росте населения на расчетный срок спортивных учреждений будет достаточно.

Учреждения здравоохранения

Работа в системе здравоохранения направлена на сохранение и повышение доступности и качества медицинской помощи населению.

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией муниципального образования, медицинское обслуживание населения осуществляется врачебной амбулаторией и аптекой.

Таблица. Медицинские учреждения МО Кичкасский  сельсовет

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |
| с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 38 | Врачебная амбулатория | 1 | 5 | 2 | 1955/2008 |
|  | Аптека | 1 | - | - | 1955/2008 |
| с. Габдрафиково | ФАП | - | - | - | - |
| с. Долиновка | ФАП | - | - | - | - |

В селе Кичкасс работает врачебная амбулатория.
Кичкасская врачебная амбулатория с 5 койками дневного пребывания разместилась в 2-эжатном здании площадью 500 кв. метров после проведенной реконструкции в 2008 году. В объекте здравоохранения работают участковый терапевт и педиатр, зубной врач. После реконструкции в амбулатории открылось 2 физиотерапевтических кабинета, 2 процедурных кабинета, а также прививочный и смотровой кабинеты; клиническая лаборатория. Оборудование установлено в соответствии с табелем оснащения. Есть санитарный автомобиль. Дополнительную профессиональную подготовку прошли все сотрудники первичного звена.

В здании врачебной амбулатории работает аптека, общая площадь которой составляет 18 кв. м., количество работников – 1 фармацевт.

Процент загруженности объектов здравоохранения составляет 40 %.

Перспективное строительство объектов здравоохранения на территории МО Кичкасский сельсовет не планируется.

В муниципальном образовании в полной мере реализуются мероприятия приоритетного национального проекта  “Здоровье” по нескольким разделам:

1. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу первичного звена.

2. В поселении проводится профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ инфицированных.

3. Учреждения здравоохранения проводят иммунизацию населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа.

# Преимущества:

- Наличие объектов здравоохранения на территории сельсовета;

- Проводятся работы по улучшению в сфере здравоохранения;

- Реализация национального проекта “Здоровье”, а также областных целевых программ;

- Хорошая укомплектованность медицинским персоналом.

# Недостатки:

- Низкая материально-техническая база учреждений здравоохранения.

Выводы:

Согласно стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года целью развития системы здравоохранения является формирование системы, обеспечивающей реальную доступность квалифицированной  медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровням заболеваемости и потребностям населения.

Приоритетные направления:

-внедрение современных технологий оказания медицинской помощи;

-модернизация учреждений здравоохранения;

-поэтапный  переход к эффективным способам оплаты медицинской помощи на основе обоснованных тарифов в зависимости от качества её оказания и объемов;

-создание условий для развития медицинских организаций различных организационно-правовых форм;

-оптимизация  стационарной помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости койки  с учетом её профиля;

-оптимизация соотношения врачебного и среднего медицинского персонала;

-развитие общей врачебной практики;

-развитие системы предоставления медико-социальной помощи и информатизации здравоохранения;

-пропаганда и формирование здорового образа жизни, а также повышение ответственности работодателя за здоровье работников;

-формирование культуры здорового питания  населения, обеспечение здоровым питанием детей;

-обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, участие в реализации мероприятий программы «Чистая вода».

Проектом предполагается развитие системы здравоохранения с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

Процент загруженности объектов здравоохранения составляет 40 %, при планируемом росте населения на расчетный срок учреждений здравоохранения будет недостаточно. При росте числа жителей потребность в медицинской обеспеченности возрастет и возникнет необходимость в расширении путем реконструкции существующего здания амбулатории в селе Кичкасс. Нормативная потребность составляет 10  посещений в день.

Необходимо обновление и пополнение материально-технической базы учреждения здравоохранения.

Предприятия общественного питания и торговли

Основными задачами потребительского рынка МО являются  закрепление положительной динамики насыщенности рынка торговли  продуктами питания и непродовольственными товарами.

По данным администрации МО Кичкасский сельсовет предприятия торговли представлены 10 торговыми объектами. Торговля ведется завезенным товаром.

Таблица. Сведения о торговых объектах, расположенных на территории Кичкасского сельсовета

| Название торгового объекта, адрес | ФИО предпринимателя | Общая площадь, м2 | Торговая площадь, м2 | Категория товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| магазин «Хозяйственные товары», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 4 | ЧП Ярославкин А.П. | 200 | 80 | непродовольственные товары |
| магазин «Березка», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 4 «А» | ИП Лямшин С.Д. | 32 | 20 | смешанные товары |
| магазин «Надежда», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 34 «В» | ИП Приземная И.В. | 100 | 53 | смешанные товары |
| магазин «Хозяин», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 21 «А» | ИП Деденева А.Д. | 16 | 16 | непродовольственные товары |
| магазин «Лакомка», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 21 «В» | ИП Хлуденев С.И. | 22 | 22 | продовольствен ные товары |
| магазин «Камилла», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 13 | ЧП Насырова Л.Х. | 155,9 | 52,5 | непродовольственные товары |
| магазин «Гермес», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 27 «А» | ИП Вишневская Е.И. | 31,3 | 28 | смешанные товары |
| магазин «Даутов», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 21 «Б», второй этаж | КФХ Даутов И.К. | 20,5 | 20,5 | непродовольственные товары |
| ПО «Переволоцкое», с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 28 «А», с. Долиновка, ул. Центральная, д. 43 | Шелленберг А.Р. | 75 35 | 55 30 | смешанные товары |
| магазин «Вазифа», с. Габдрафиково, ул. Советская, д. 15 | ИП Абдуллина В.Р. | 25 | 25 | смешанные товары |
| Итого | 712,7 | 402 | - |

В Кичкасском сельсовете ситуация на потребительском рынке стабильна, спрос населения на товары и услуги удовлетворяется полностью.

Все объекты торговли осуществляют розничную продажу товаров.

Рынки на территории сельсовета отсутствуют.

Предприятий, оказывающих платные и бытовые услуги на территории поселения нет.

Согласно стратегии развития Переволоцкого района до 2020 года и на период до 2030 года целью стратегического развития потребительского рынка является наиболее полное удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

При росте доходов населения конъюнктура потребительского рынка будет характеризоваться возрастающим уровнем товарной насыщенности.

Основные направления  развития потребительского рынка МО:

- формирование конкурентной среды на продовольственном рынке;

- поддержка местных товаропроизводителей;

- развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов;

- развитие и совершенствование сети общественного питания;

- расширение перечня оказываемых платных услуг населению;

- формирование внутренней культуры предприятий торговли и сферы

Услуг;

- обеспечение населения бытовыми услугами по заявкам жителей.

Общедоступная сеть предприятий общественного питания Кичкасского сельсовета представлена 3 столовыми.

Таблица. Объекты общественного питания Кичкасского сельсовета

| Название объекта общественного питания | Адрес | Вместительность |
| --- | --- | --- |
| столовая МБОУ СОШ | с. Кичкасс, ул. Заречная, д. 31 «А» | 60 |
| столовая ГБОУ НПО ПУ-50 | с. Кичкасс, ул. Заречная, д. 31 | 72 |
| кафе-бар КФХ «Хомутский В.И.» | с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 28 | 30 |

Cтроительство объектов торговли и объектов общественного питания на территории Кичкасского сельсовета не планируется.

Выводы:

Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель торговой площади магазинов на 1000 жителей составляет 100-200 м2, поэтому при планируемом росте населения на расчетный срок объектов торговли будет достаточно.

При планируемом росте числа жителей предприятий общественного питания будет достаточно.

Бытовое обслуживание

Учреждения бытового и коммунального обслуживания населения  представлены следующими объектами:

ООО «Север»

ООО «Север» находится в селе Степановке, который обслуживает села четырех сельсоветов (Кичкасский, Кубанский, Степановский, Преторийский). Предприятие было организовано в 2013 году. «Север» оказывается услуги по обслуживанию водного хозяйства, ритуальные услуги, очистка водосточных каналов. Количество работников - 9 человек.

Почтовое отделение и Сбербанк

Почтовое отделение и Сбербанк расположены в арендованном помещении по адресу с. Кичкасс, ул. Ленинская, 21 «А», площадь почты – 46,1 кв. м., площадь банка – 16 кв. м., количество работников почты – 5 человек, банка – 1 человек.

Парикмахерские:

- Парикмахерская: адрес: с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 21 «А», площадь помещения -  7,8 кв. м., количество кресел - 1, количествово работников - 1 человек (аренда);

- Парикмахерская: адрес: с. Кичкасс, ул. Ленинская, д. 21 «А», площадь помещения - 9,1 кв. м., количество кресел - 1, количество работников - 1 человек (аренда).

Авторемонтные мастерские

Предприятие было организовано индивидуальным предпринимателем Кубышко в 1997 год. Мастерские занимаются кузовным ремонтом автомобилей.

На территории сельсовета отсутствуют такие объекты бытового обслуживания как прачечная, химчистка, гостиница, баня и т.д.

Выводы:

Таким образом, в Кичкасском сельсовете существует потребность в следующих объектах бытового обслуживания населения:

- Химчистка, нормативная мощность – 4,7 кг. белья в смену;

- Прачечная, нормативная мощность – 40,5 кг. белья в смену;

- Баня, нормативная мощность – 14 помывочных мест;

- Гостиница, нормативная мощность – 12 мест.

Добровольная пожарная команда

Территорию Кичкасского сельсовета обслуживает пожарное депо в селе Кубанка. Пождепо организовано с 1999 года, в котором работает 10 человек. С 2002 года оно было переведено в систему МЧС. На вооружении объекта находится 2 пожарных машины.

В муниципальном образовании Кичкасский сельсовет создана добровольная пожарная дружина (ДПД) в составе 30 человек (по 10 человек в каждом населенном пункте). Пожарный автомобиль на балансе ДПД не числится. Радиус обслуживания – территория сельсовета. Добровольная пожарная команда предназначена для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

Характеристика водоисточников (гидрантов) Кичкасского сельсовета:

-2 мотопомны на прицепных емкостях (одна принадлежит «ООО Кичкасс», емкость 1,5 м3, вторая Кичкасскому сельсовету емкость 3,5 м2);

-2 пожарных гидранта в селе Кичкасс (требуется монтаж пожарных гидрантов в селе Габдрафиково и в селе Долиновка);

-2 подъезда к реке Большой Уран.

-3 переносных пожарных ранца для тушения степных пожаров.

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  водопроводной  сети  должна  обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории сельсовета нет, реконструкция ЗС ГО не ведется. По существующим требованиям все производственные здания и многоквартирные жилые дома должны строиться с подвальными помещениями, которые при необходимости используются как защитные сооружения ГО.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих требований пожарной безопасности  к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности».

Во исполнение требований пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях, необходима дислокация подразделений пожарной охраны пятого типа, т.е. пожарное депо на 1, 2, на территориях всех сельских поселений.

Выводы:

Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины. Необходимо организация ДПД в соответствии с требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности».

Окончательное принятие решений о необходимости строительства новых пождепо, их вместимости, типе зданий и их расположении должно быть согласовано с планами ОГПС.

Кладбища

На территории Кичкасского сельсовета расположено три открытых кладбища, общая площадь которых составляет 4,2 га. Территория кладбищ ограждена, озеленена и благоустроена. Кладбище в селе Кичкасс заполнено на 90 %.

Таблица. Информация по кладбищам, расположенных на территории муниципального образования Кичкасский сельсовет

| № п/п | Местонахождение, адрес | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище в южной части села Кичкасс | 0,5* |
| 2 | Кладбище в восточной части села Долиновка | 0,6* |
| 3 | Кладбище в северной части села Габдрафиково | 3,1* |
| Итого | 4,2* |

*Данные получены путем картометрических измерений

Выводы:

Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области (площадь участка кладбища 0,24 га на 1000 человек населения). Кичкасский сельсовет на расчетный срок кладбищами обеспечен, но необходимо учитывать тот факт, что кладбище практически заполнено, поэтому возникает необходимость в расширении кладбища на 0,5 га.

Свалка ТБО

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, вывозимых для утилизации и обезвреживания на полигоны составляет 40 % от расчетного, при этом 60 % будет перерабатываться на приусадебных участках и использоваться в качестве удобрения.

На территории Кичкасского сельсовета имеется один полигон ТБО у села Долиновка, данный объект необходимо эксплуатировать в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

На 2011-2016 годы в области утверждена целевая областная программа «Отходы».

Цели программы «Отходы»:

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Оренбургской области при обращении с отходами производства и потребления, размещенными на территории Оренбургской области;

- решения комплекса вопросов по сбору, размещению отходов, оборудованию специальных объектов для их складирования, обезвреживания, утилизации и частичному вовлечению в хозяйственный оборот накопленных отходов производства и потребления, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Оренбургской области.

Задачи программы:

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду;

- обезвреживание и утилизация опасных отходов, максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.

Выводы:

Схемой территориального планирования Оренбургской области планируется в Переволоцком районе строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающие заводы, в Оренбургском районе на территории существующего городского полигона ТБО планируется строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего заводов.

Скотомогильник

На территории МО Кичкасский сельсовет имеется скотомогильник, расположенный между селом Кичкасс и селом Габдрафиково. Данный объект относится к 1 классу опасности и имеет санитарно-защитную зону – 1000 м. Объект необходимо эксплуатировать в соответствии с современным законодательством.

Устройство скотомогильника не соответствует требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193).

Выводы:

Необходимо привести существующий  скотомогильник в соответствие с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193.

Таблица. Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Кичкасский сельсовет и ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектная мощность /фактическая мощность | Норматив на 1000 чел. | Требуемая мощность | Дефицит (-) на 2023 г. / 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2013 г. - 1535 чел. | на 2023 г. - 1760 чел. | на 2033 г. - 2027 чел. |  |
| Учреждения образования |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 45/45 | 40 | 61 | 70 | 81 | -25/-36 |
| 1.2. | Общеобразовательные школы | мест | 360/150 | 136 | 209 | 239 | 276 | +121/+84 |
| 1.3. | Внешкольные учреждения образования | мест | 33/431 | 12 % от общего числа школьников | 25 | 29 | 33 | -402/-398 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 2.1. | Врачебная амбулатория | посещений в день | 5/2 | 5 | 8 | 9 | 10 | -4/-5 |
| 2.2. | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +1/+1 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 3.1. | Клубы или учреждения клубного типа | мест | 750/450 | 300 | 461 | 528 | 608 | +222/+142 |
| 3.2. | Библиотеки | единиц хранения | 23902 | 6000-7500 | 9210-11513 | 10560-13200 | 12162-15203 | +10702/+8699 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 4.1. | Спортивные сооружения | площадь пола, м2 | 450 | 80 | 123 | 141 | 162 | +309/+288 |
| Предприятия общественного питания и торговли |
| 5.1. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 402 | 200 | 307 | 352 | 403 | +50/-1 |
| 5.2. | Кафе, общедоступные столовые, рестораны | посадочных мест | 162 | 40 | 61 | 70 | 81 | +92/+81 |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания |
| 6.1. | Химчистка | кг. белья в смену | отсутствует | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | -4,0/-4,7 |
| 6.2. | Прачечная | кг. белья в смену | отсутствует | 20 | 30,7 | 35,2 | 40,5 | -35,2/-40,5 |
| 6.3. | Баня | помывочных мест | отсутствует | 7 | 11 | 12 | 14 | -12/-14 |
| 6.4. | Отделение связи | объект | отсутствует | 1 на 0,5-6,0 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | +1/+1 |
| 6.5. | Гостиница | мест | отсутствует | 6 | 9 | 11 | 12 | -11/-12 |
| 6.6. | Пожарное депо | пожарных автомобилей | отсутствует | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -0,7/-0,8 |
| 6.7. | Кладбище | га | 4,2 | 0,24 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | +4,88/+4,86 |
| 6.8. | Жилищно-эксплуатационная организация | объект | отсутствует | 1 на 20 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | +1/+1 |

Выводы:

Анализируя социальную сферу МО Кичкасский сельсовет, можно сделать вывод о положительных и отрицательных сторонах развития поселения.

Отрицательные стороны.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области МО Кичкасский сельсовет в полной мере не обеспечено необходимыми ему объектами социальной сферы.

Отрицательные стороны:

-низкий процент загруженности школы;

-сокращение числа обучающихся в общеобразовательном учреждении;

-требуется капитальный ремонт всех объектов образования.

-низкая материально-техническая база учреждений дополнительного образования;

-большой процент износа библиотечного фонда;

-ветхость объектов культуры;

-низкая материально-техническая база учреждений культуры;

-низкая материально-техническая база учреждений здравоохранения;

-отсутствует гостиница;

-отсутствует предприятий бытового обслуживания населения (прачечные, химчистки, бани и т.д.);

-ДПД не соответствует требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности»;

-полигон ТБО и скотомогильник не соответствуют гигиеническим требованиям.

Положительные стороны.

-наличие детского дошкольного и школьного учреждений;

-соответствие объектов образования санитарно-гигиеническим нормам общеобразовательных учреждений;

-наличие системы начального и средне - профессионального образования;

-участие в реализации национального проекта «Образование», реализация муниципальных целевых программ;

-проводится работа по лицензированию образовательной деятельности;

-соответствие санитарно-гигиеническим нормам общеобразовательные учреждения;

-высокий образовательный ценз учителей в общеобразовательном учреждении;

-большое внимание уделяется занятости детей и подростков;

-увеличение числа детей дошкольного возраста;

-обеспеченность образовательных учреждений высокоскоростным доступом в Интернет;

-охват горячим питанием учащихся составляет 100 %.

-наличие учреждений для дополнительного образования и развития детей;

-большой  процент охвата дополнительным образованием населения;

-сотрудничество с ДЮСШ и ЦДТ;

-достижение высоких результатов детских объединений;

-наличие учреждений культуры в каждом населенном пункте МО;

-большой  охват населения библиотечным обслуживанием;

-большая доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

-реализация областной целевой программы «Культура Оренбуржья»;

-наличие спортивных сооружений для развития и занятости жителей сел;

-в поселении проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования;

-наличие объектов здравоохранения (врачебная амбулатория, аптека);

-реализация национального проекта “Здоровье”, а также областных целевых программ;

-хорошая укомплектованность медицинским персоналом;

-наличие учреждений коммунального и бытового обслуживания (жилищно-эксплуатационная организация, почта, Сбербанк, парикмахерские и т.п.;

-наличие объектов общественного питания и торговли.

Основная цель развития сферы услуг – повышение комфортности среды проживания населения за счет обеспечения достаточных по объему и комплексному обслуживанию объектов, предоставляющих разнообразные услуги.

При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение данных объектов.

Широкое развитие должны получить передвижные формы услуг, поскольку разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам.

Следовательно, необходимо разместить те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования.

С учетов проведенного анализа потребности в объектах социальной сферы,  настоящим генеральным планом предлагается удовлетворить потребность населения в объектах социальной инфраструктуры за счет строительства данных объектов на территории поселения. Месторасположение выбранных объектов будет описано в соответствующем разделе.

## 8. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 8.1. Современная градостроительная ситуация

Муниципальное образование Кичкасский сельсовет расположено в северной части Переволоцкого района, в центральной части Оренбургской области. Сельсовет на севере граничит с Александровским районом, на востоке-юго-востоке – с Кубанским сельсоветом Переволоцкого района, на западе-юго-западе – с Преторийским сельсоветом Переволоцкого района.

В состав муниципального образования Кичкасский сельсовет входят следующие населенные пункты – с. Кичкасс, с. Габдрафиково и с. Долиновка.

В  настоящее время численность населения сельсовета составляет 1535 человек. Площадь МО Кичкасский сельсовет - 11369 га.

Административно-хозяйственным центром является село Кичкасс, расположенное в 60 км.  от районного центра и ближайшей станции Южно-Уральской железной дороги – поселка Переволоцкий, в 133 км. от областного центра – Оренбург.

Муниципальное образование Кичкасский сельсовет размещен в зоне второго пояса Оренбургской агломерации, относится к центральной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, масличные, кормовые  культуры, развито мясомолочное скотоводство.

По территории сельсовета проходят значимые автомобильные направления формирующие главные планировочные оси, важные для экономического развития области: автомобильные дороги регионального значения Переволоцкий-Кичкасс, Кичкасс-Габдрафиково и Мирный-Хортица-Ждановка-Кичкасс.

Кичкасский сельсовет входит в Центральную строительную зону, т.е. в Оренбургский промышленный узел, в котором производится более 35 % промышленной продукции области.

Основная роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития.

Экономико-географическое положение Переволоцкого района  и в том числе Кичкасского сельсовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры. МО обеспечено связями, как с соседними районами, так и с выходами в другие регионы и государства.

- Рисунок. Существующая планировочная структура МО Кичкасский сельсовет

## 8.2. Концепция территориального развития села (предложения по территориальному планированию)

- Определяющую роль в формировании населенных пунктов Кичкасского сельсовета играли водные объекты, входящие  в их структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения.

- Природа являет собой фундаментальную основу формирования сельского поселения. Чем полнее  использовались и включались  в создаваемую планировку и застройку компоненты его естественной среды, тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким образом, ансамбль поселения представляет собой единый архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий  искусственно созданные объекты с местным ландшафтом.

- Исходный тип планировочного решения населенных пунктов Кичкасского сельсовета  относится к селениям с   линейной вытянутой вдоль поймы застройкой. Этот тип планировочного решения также называют порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию комбинированного линейно-квартального планировочного решения. В данном случае комбинированный тип планировочного решения развивался в направлении формирования преимущественно симметричной композиции.

- Планировочным каркасом жилой территории населенных пунктов являются улицы и площади. Они занимают свыше 20 %  их территории. Улицы подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды, ширина которых определяется из нормативного состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль.

- Важную градостроительную роль играют площади: главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные. Планировочные решения общественно-деловой зоны: линейное, угловое, тупиковое, узловое. Это определяется размещением застройки центра по отношению к прилегающим улицам.

- В линейном центре общественные учреждения размещаются вдоль главной улицы поселения, по одну либо по обе стороны улицы. В этом случае площадь организуется на каком-либо ее отрезке простым отступом  зданий от красных линий улицы. Таким образом, проезжая часть улицы либо отграничивает площадь с одной стороны, либо разрезает площадь на две части.

- Тупиковый тип общественно-деловой зоны организуется на замыкании одной из основных улиц с образованием площади за Т-образным перекрестком улиц. Площадь в этом случае примыкает к улице одной стороной, а главное здание центра замыкает перспективу улицы, которая заканчивается перед ним.

- Угловое решение применяется в условиях более сложных пересечений улиц. Тогда центр располагается на одном из секторов перекрестка, более обширного по размерам. Главная площадь в этом случае занимает переднюю часть сектора, ограниченную с двух сторон улицами, наиболее значимыми в структуре поселения.

- Настоящий период эволюции сельского расселения берет начало с 1991 года, когда страна начала переход к рыночным отношениям и вновь появилась частная собственность на землю и средства производства. Новые явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения – все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, размещение сельских поселений, планировку  и застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру  жилого дома и надворных построек.

- Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по четкой иерархической схеме: районный центр – центральная усадьба хозяйства – отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – полевой стан. Система обслуживания людей, т.е. социальная инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с   определенными радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего государству.

- Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

- - многоукладность сельской экономики;

- - право частной собственности на землю;

- - отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

- Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура  межселенных связей. Эти связи не будут иметь рамки иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи будут, прежде всего, равноправными, партнерскими и диктуемыми только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут быть использованы как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

- Как с экономической, так и с социальной точек зрения основное развитие сельскохозяйственного производства начинает осуществляться на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания населения делает  необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

- Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

- Территориальное  развитие   рассматривается  с  позиций  размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных в пределах существующих границ населенных пунктов.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Кичкасский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- -реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- -усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- -максимальный  учет  природно-экологических  и  санитарно-гигиенических ограничений;

- -размещение  производственных  объектов  преимущественно  в  пределах существующих производственных  зон  за  счет  упорядочения использования земельных участков;

- -создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- -развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки;

- -использование в планировке жилых территорий более разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей.

- Рельеф, описанный по имеющимся морфологическим формам, исследован по условиям стока поверхностных вод: на топографическом плане  выявлены линии основных водоразделов и тальвегов, направление и сравнительная интенсивность поверхностного стока. Таким образом определены переувлажненные территории, что является одним из планировочных ограничений для застройки.

- Слишком крутые склоны при определенных условиях подвержены эрозии, что угрожает прочности застройки. В особых случаях застройка таких участков все же возможна, но потребует специальных мероприятий по укреплению, благоустройству территорий и применения особых типов застройки. Обычно такие территории предлагается использовать в рекреационных целях.

- По условиям инсоляции территории в зависимости от ориентации склонов по сторонам горизонта наиболее благоприятны восточные, юго-восточные, южные склоны и вершины; условно благоприятны юго-западные и западные склоны из-за перегрева. Неблагоприятны северо-западные, северные и северо-восточные склоны, особенно при уклонах, превышающих 3 %. Те же склоны, имеющие уклон равный или меньший 3 %, считаются условно благоприятными: жилые дома без приквартирных участков здесь могут быть размещены, но ни усадебная, ни блокированная жилая застройка на таких склонах не планируется, т.к. поверхность земли здесь не получает прямых солнечных лучей.

- Оценка ветрового микроклимата планируемых жилых функциональных зон базируется на графиках средних величин скоростей и повторяемости ветра по многолетним наблюдениям (см. раздел «Климат»). Графики роз ветров на 2 периода года исследованы на наличие господствующих и «опасных» направлений. К господствующим относятся наиболее часто повторяющиеся, «опасным» - те, средняя многолетняя скорость которых превышает 5 м/с. Можно отметить, что наиболее обдуваемы возвышенности и их застройке уделено особое внимание с точки зрения назначения. Оптимальная скорость ветра, способствующая комфортному воздухообмену исследуемой местности, находится в пределах от 1 до 5 м/с (средняя многолетняя скорость по направлению). Скорость ниже 1 м/с и частая повторяемость штилей вызывают застой воздуха, а при его загрязнении промышленными и транспортными выбросами экологическая обстановка становится неблагоприятной и даже опасной для здоровья. В таких условиях, если мероприятий, определяемых проектом планировки, недостаточно для проветривания территории, от строительства на таком участке следует отказаться.

- Территориальный ресурс при выполнении функционального зонирования использован максимально: вместе с безусловно пригодными для жилой застройки участками, в жилую и общественную зоны вошли участки, на которых частично наблюдаются указанные ограничения.

- Единый общепоселковый центр, расположенный в геометрической середине селитебной части на пересечении трасс въезда в населенный пункт и главной улицы, обеспечивает населению равную доступность общественного центра. Развитие центра в сторону въезда в  населенный пункт делает его доступнее со стороны внешних коммуникаций, т.е. его обслуживание рассчитывается не только на местное население.

- На выбор планировочной структуры кроме величины населенного пункта повлияло взаиморасположение жилой и производственной зон. Организация связи между ними и положение общественного центра в этой системе имеют решающую роль.

- При определении габаритов зоны производственного использования учтены санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны, включаемые в состав зоны производственного использования, роза ветров – размещение производств с подветренной стороны по отношению к селитьбе, пригодность площадки для размещения данных видов производств и направление поверхностного стока с территории производства – ниже селитьбы по рельефу и по ходу водотоков. Хорошей защитой от поверхностных стоков с территории производственной зоны является расположение источников загрязнения удаленно от рек и ручьев – более длинный путь стоков по естественным путям сброса в основной водоток местности обеспечивает дополнительную очистку их от загрязнений.

- Село Кичкасс

- Территория села имеет вытянутую вдоль поймы реки Большой Уран конфигурацию и ограничена:

- -на севере поймой реки Большой Уран и СЗЗ скотомогильника;

- -на востоке поймами притока и самой реки Большой Уран, производственной зоной, границей сельсовета и землями гослесфонда;

- -на юге СЗЗ кладбища и производственной зоной;

- -на западе производственной зоной.

- В представленном генеральном плане даны предложения по  установлению границ села, функциональному зонированию и упорядочению существующей  планировочной структуры на срок 20 лет.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) вдоль а/д Габдрафиково – Кичкасс – Долиновка, далее вдоль правого берега притока реки Большой Уран и самой реки Большой Уран, при пересечении с ЛЭП в восточной части села поворот на юго-запад, вдоль производственной зоны, и далее поворот под прямым углом на юго-восток вдоль существующей застройки – до границы сельсовета, далее поворот под прямым углом на юго-запад вдоль границы сельсовета, потом под прямым углом на северо-запад  вдоль существующей застройки, затем вдоль границы земель гослесфонда с поворотом на юго-запад, затем поворот на северо-запад, в районе кладбища поворот под прямым углом на северо-восток, и затем поворот под прямым углом на северо-запад, вдоль существующей застройки, за крайним западным домом поворот на северо-восток вдоль ЛЭП, затем поворот на северо-запад и далее под прямым углом на северо-восток, до правого берега реки Большой Уран, далее вдоль берега до района дамбы, где граница поворачивает на юго-восток и замыкается на своем начале у а/д  Габдрафиково – Кичкасс – Долиновка.

- Площадь села Кичкасс  в предлагаемых границах 224,5 га.

- В результате оценки по комплексу положительных факторов обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно размещение жилой застройки.

- Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в южном и восточном направлении, общей площадью 16 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- Территории для застройки выбраны  с целью  получения  максимального эффекта от градостроительной деятельности, исходя  из  территориальных ресурсов села и с учётом зон негативного воздействия.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках в различных частях села Кичкасс общей площадью 16 га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 270 человек.

- Предложение размещения дополнительного к прогнозируемому приросту населения по МО обосновывается следующим.  Рассматриваемый в демографических расчетах период 2000 – 2012 гг. следовал за одним из самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на период до 2033 года.

- Также принято во внимание возможное выделение участков многодетным семьям.

- Общественно-деловая зона расположена в центральной части села и вблизи рекреационной зоны, занимает территорию 6,4 га, достаточную для размещенных в ней объектов, большая часть которых подлежит реконструкции.

- Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом в пойме реки, на центральной оси населенного пункта, рядом с общественно-деловой зоной. Общая площадь рекреационной зоны 24,7 га.

- Действующее кладбище находится в южной части села, образуя зону специального назначения, ее площадь в границах села – 3,5 га.

- Рисунок. Функциональное зонирование села Кичкасс

- Зона производственного использования размещена с учетом СЗЗ в    западной, восточной и южной части населенного пункта. Производственной зоной в границах села занято 31 га.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры в границах села занимает площадь 2,2 га, в разных частях села в ней размещены водозаборные скважины.

- Проблемы обеспечения связей внутри села решаются усовершенствованием существующей  и развитием новой улично-дорожной сети в планируемых жилых районах.

- Село Габдрафиково

- Территория села имеет линейную конфигурацию, сложившуюся в пойме р. Больной Уран и старицы р. Большой Уран.

- Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) вдоль а/д Переволоцкий – Габдрафиково – Кичкасс в северо-восточной части села, далее поворот на 90 градусов на юг, к  правому берегу старицы р. Большой Уран, далее вдоль берега и границы гослесфонда в западном направлении, затем поворот на север вдоль западного края застройки, и на восток под прямым углом, далее поворот на северо-восток в направлении водозабора и поворот на юго-восток в направлении а/д Переволоцкий – Габдрафиково – Кичкасс, где она замыкается на своем начале.

- Площадь села Габдрафиково в предлагаемых границах 66,8 га.

- Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в северо-восточном направлении, общей площадью 3,5 га, создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 60 человек.

- Рисунок. Функциональное зонирование села Габдрафиково

- Общественно-деловая зона расположена в центральной части села и вблизи рекреационной зоны, занимает территорию 0,2 га, достаточную для размещенных в ней объектов, большая часть которых подлежит реконструкции.

- Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом в пойме реки, рядом с общественно-деловой зоной. Общая площадь рекреационной зоны 4,8 га.

- Площадь зоны сельскохозяйственного использования в границах села 6,6 га. Производственной зоной в границах села в месте размещения существующей фермы занято 9,3 га.

Кладбище расположено на севере села и образует зону специального назначения площадью 10,4 га в границах села.

- Село Долиновка

- Рисунок. Функциональное зонирование села Долиновка

- Территория села имеет компактную конфигурацию. Проектом предлагается установление границы населённого пункта (описание дано по часовой стрелке) по ЛЭП в южной части села, далее в створе с южной оконечностью застройки поворот на северо-запад, и на северо-восток и опять на северо-запад и на северо-восток, под углом 90 градусов, в створе с северным краем застройки поворот под прямым углом на юго-восток, в створе с границей земель гослесфонда поворот на юго-запад, в районе промзоны поворот на юго-восток, и далее поворот на юго-запад с замыканием на своем начале в районе ЛЭП в южной части села.

- Площадь села Долиновка в предлагаемых границах 78 га.

- На предлагаемых под жилищное строительство участках площадью 14 га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно размещение 240 человек.

- Зона производственного использования 13 га в восточной части села.

- На юго-восточной границе села, рядом с производственной зоной, размещена зона специального назначения (существующее кладбище) площадью 6,2 га.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур (водозабор) 0,8 га.

## 8.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Генпланом предусмотрены следующие зоны:

- - жилые зоны;

- - общественно-деловые зоны;

- - производственные зоны;

- - рекреационные зоны;

- - зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры;

- - зоны сельскохозяйственного использования;

- - зоны специального назначения.

Жилая зона

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

- В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 15 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

- Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

- К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

- Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

- В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- - изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- - увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- - выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

- Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

- Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м.; 4 этажа – не менее 20 м.; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

- Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м.: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

- Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- -освоение новых площадок под жилищное строительство;

- -наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- -ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- -поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

- Всего на расчетный срок в Кичкасском сельсовете запланировано 160 участков по 15 соток для расселения 570 человек.

- Основные параметры застройки жилых зон:

- Тип застройки – усадебный.

- Площадь участка под индивидуальную застройку  - 15 соток.

- Этажность – до 3 этажей.

- Плотность населения – 17 человек на 1 га (средний состав семьи 3,5 человека).

Общественно-деловая зона. Развитие системы центров

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

- Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

- Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

- Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

Основные параметры застройки общественно – деловой зоны:

- капитальный ремонт школы в с. Кичкасс;

- открытие дополнительной группы в детском саду в с. Кичкасс;

- открытие группы детского сада в с. Долиновка на 15 мест;

- капитальный ремонт сельского клуба в с. Долиновка;

- капитальный ремонт сельского Дома культуры в с. Кичкасс;

- капитальный ремонт сельского клуба в с. Габдрафиково;

- реконструкция здания амбулатории в с. Кичкасс.

Зона рекреационного назначения

- На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

- Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

- При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

- Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

На озелененных территориях городских округов и поселений запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. Все городские леса относятся к первой группе лесов и используются в соответствии с требованиями Лесного кодекса и настоящих нормативов.

- Основные параметры зоны рекреационного назначения:

- Площадь садов и скверов не менее, га:

- садов жилых районов .........................  3

- скверов ...............................................  0,5

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- - парковые зоны отдыха в поймах рек и ручьев в границах населенных пунктов.

Производственная зона

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

- В состав производственных зон могут включаться:

- - коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- - производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м., а также железнодорожных подъездных путей;

- - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

- Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

- Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны.

- Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

- Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенных в Приложении «Г» СП 42.13330.2011.

- При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

- Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

- до  300 м. ................................................. 60

- св. 300 до 1000 м. ................................... 50

- "  1000 "  3000 м. ..................................... 40

- "  3000 м. .................................................. 20

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м., а при ширине зоны до 100 м. - не менее 20 м.

- Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов определяются специальными нормативными документами Ростехнадзора (едиными правилами безопасности при взрывных работах) и других федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями и сооружениями не допускается. В случае особой необходимости строительство зданий, сооружений и других объектов на территории запретной (опасной) зоны может осуществляться по согласованию с организацией, в ведении которой находится склад, и органами местного самоуправления районов.

- В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие и средние учебные заведения, гостиницы, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооружения.

- Состав научно-производственных и условия размещения отдельных НИИ и опытных производств следует определять с учетом факторов влияния на окружающую среду.

- При размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м., в научно-производственных зонах допускается размещать жилую застройку, формируя их по типу зон смешанной застройки.

- На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

- Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

- При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

- Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м. следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

- Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

- При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

- Производственная зона в границах МО планируется площадью 160 га. На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

- Зона транспортной и инженерной инфраструктур

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2011.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений. Инженерно-транспортная зона в границах МО планируется площадью 3 га.

- Зона сельскохозяйственного использования в границах МО

- В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Земли сельскохозяйственного использования могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- (см. текст в предыдущей редакции)

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- казачьими обществами;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений;

- Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

- Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов

- Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

Зона специального назначения

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- - несанкционированные свалки подлежат закрытию, вместо них предлагаются участки компостирования ТБО.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

- Основные параметры зоны специального назначения:

- Объекты, предлагаемые к размещению:

- - площадь участка кладбищ 0,24 га на 1000 человек населения;

- - несанкционированные свалки подлежат закрытию.

- Зона земель лесного фонда

- К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется лесным законодательством.

- Зона земель водного фонда

- К землям водного фонда относятся земли:

- 1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- 2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется водным законодательством.

- *площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

## 9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

В настоящее время функционирование дорожного хозяйства осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.2007 г., в котором четко определена классификация автомобильных дорог, критерии отнесения автомобильных дорог по формам собственности и полномочию органов государственной и муниципальной власти в области использования дорог и осуществления дорожной деятельности.

Категория автомобильных дорог устанавливается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 “О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации”.

Основные приоритеты по развитию транспортной инфраструктуры состоят в приведение сети автомобильных дорог в соответствие с потребностями населения, обеспечение соответствующего технического состояния, пропускной способности, повышение безопасности движения, круглогодичной транспортной доступности до всех населенных пунктов.

Автомобильный транспорт

Муниципальное образование Кичкасский сельсовет находится в  Переволоцком районе Приволжского Федерального округа Российской Федерации. Муниципальное образование Кичкасский сельсовет расположено в северной части Переволоцкого района. Сельсовет на севере граничит с Александровским районом, на востоке-юго-востоке – с Кубанским сельсоветом Переволоцкого района, на западе-юго-западе – с Преторийским сельсоветом Переволоцкого района.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 385 км., или 2,8 % от общей площади автомобильных дорог области. Дороги с твердым покрытием составляют 95,6 %, или 368 км. Протяженность дорог с усовершенствованным покрытием составляет 286 км., или 77,7 % в протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 131,4 км. на 1000 кв. км. территории.

МО Переволоцкий район расположен на важных транспортных путях региона. Рядом с районным  центром  с востока на запад проходит Южно-Уральская железная дорога и параллельно ей – асфальтированная  автомобильная дорога  федерального значения (подъезд к г. Оренбургу от автодороги   М – 5 «Урал»).

Транспортная инфраструктура Кичкасского сельсовета представлена автомобильным транспортом. Административно-хозяйственным центром является село Кичкасс, расположенное в 60 км. от районного центра – поселка Переволоцкий, в 133 км. от областного центра – Оренбург и порядка 61 км. от ближайшей Южно-Уральской железной дороги.

Муниципальное образование Кичкасский сельсовет размещен в зоне второго пояса Оренбургской агломерации.

В муниципальном образовании автомобильные федеральные дороги отсутствуют.

По территории сельсовета проходят значимые автомобильные направления формирующие главные планировочные оси, важные для экономического развития области: автомобильные дороги регионального значения Переволоцкий-Кичкасс, Кичкасс-Габдрафиково и Мирный-Хортица-Ждановка-Кичкасс.

Таблица.  Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 г. № 313-п, проходящих по территории Кичкасского сельсовета

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) | Протяженность дороги, км. | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 53 ОП РЗ 53К-2303000 | Кичкасс–Габдрафиково | 2,40 | IV |
| 2. | 53 ОП МЗ 53Н-2304000 | Кичкасс–Долиновка | 4,00 | IV |
| 3. | 53 ОП РЗ 53К-2312000 | Переволоцкий-Кичкасс | 60,00 | III |
| 4. | 53 ОП РЗ 53К-0415000 | Мирный-Хортица-Ждановка-Кичкасс | 46,20 | IV |

На дорогах III категории ширина проезжей части - 7,0 м., ширина обочины - 2,5 м., укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

На дорогах IV категории ширина проезжей части - 6,0 м., ширина обочины - 2,0 м., укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

Грунтовые дороги идут вне категории.

Все дороги поселения находятся в удовлетворительном состоянии.

Обслуживание автомобильных дорог производит Переволоцкое ДУ.

На территории поселения расположено три моста. Мосты находятся в удовлетворительном состоянии, их габариты соответствует параметрам проезжей части основной дороги.

В сельсовете работают авторемонтные мастерские. Предприятие было организовано индивидуальным предпринимателем Кубышко в 1997 год. Мастерские занимаются кузовным ремонтом автомобилей.

Автовокзал, стоянки, гаражные массивы в муниципальном образовании Кичкасский сельсовет отсутствуют.

Экономико-географическое положение Кичкасского сельсовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.

Железнодорожный транспорт

На территории муниципального образования Кичкасский сельсовет железнодорожное сообщение отсутствует.

Ближайшая железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги расположена в поселке Переволоцкий, который находится в 61 км. от села Кичкасс.

Воздушный транспорт

Воздушные сообщения осуществляются через аэропорт Центральный города Оренбурга, для жителей поселения доступность до него составляет 2-2,5 часа.

Пассажирское сообщение

Основными видами транспорта для пассажирских межрайонных и внутрихозяйственных связей является рейсовый (маршрутный) автобус и индивидуальные легковые автомобили.

Пассажирские автобусные перевозки осуществляют в основном субъекты малого предпринимательства.

Таблица. Список регулярных автобусных маршрутов для перевозки пассажиров

| Маршрут | Протяженность, км | Время отправления | Время прибытия | Дни следования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переволоцкий–Кичкасс | 69 | 12:00 | 14:00 | ежедневно |

Таким образом, село Долиновка и село Габдрафиково неохвачены автобусным сообщением.

МУП «Переволоцкое АТП» осуществляет пассажирские междугородние, пригородные и внутрипоселковые перевозки, кроме того междугородние перевозки выполняет также ООО «Парнас».

Грузовые перевозки осуществляются транспортом предприятий и организаций.

Улично – дорожная сеть

Ко всем населенным пунктам муниципального образования имеются  подъездные дороги с твердым покрытием.

Общая протяженность уличной сети МО составляет 11,75 км., асфальтобетонное покрытие – 0,6 км., гравийное покрытие – отсутствует, грунтовое покрытие – 11,15 км. Ширина улиц – от 15 до 35 метров. Уличное освещение сельсовета составляет 100 %. Тротуаров для пешеходов нет. Автобусное сообщение внутри села отсутствует. В селе Габдрафиково имеется оборудованный остановочный пункт общественного транспорта.

Общая протяженность улично-дорожной сети с. Кичкасс – 7,2 км.

| № п/п | Наименование улицы | Протяжен ность улицы (м.) | Ширина улицы (м.) | Тип покрытия дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто бетон (м.) | гравий, щебень (м.) | грунт (м.) |
| 1 | ул. Юбилейная | 1450 | односто ронняя | - | - | 1450 |
| 2 | ул. Ленинская | 1600 | 35 | 600 | - | 1000 |
| 3 | ул. Молодежная | 400 | 20 | - | - | 400 |
| 4 | ул. Луговая | 200 | 25 | - | - | 200 |
| 5 | ул. Пролетарская | 150 | 25 | - | - | 150 |
| 6 | ул. Набережная | 150 | односто ронняя | - | - | 150 |
| 7 | ул. Заречная | 950 | 25 | - | - | 950 |
| 8 | ул. Первомайская | 300 | 20 | - | - | 300 |
| 9 | ул. Гагарина | 1500 | 20 | - | - | 1500 |
| 10 | от ул. Ленинской до ул. Луговой | 250 | - | - | - | 250 |
| 11 | от моста до поливного участка | 250 | - | - | - | 250 |
| Всего | 600 | - | 6600 |

Общая протяженность улично-дорожной сети с. Габдрафиково – 2,4 км.

| № п/п | Наименование улицы | Протяжен ность улицы (м.) | Ширина улицы (м.) | Тип покрытия дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто бетон (м.) | гравий, щебень (м.) | грунт (м.) |
| 1 | ул. Заречная | 250 | односто ронняя | - | - | 250 |
| 2 | ул. Победы | 700 | 20 | - | - | 700 |
| 3 | ул. Советская | 300 | 20 | - | - | 300 |
| 4 | ул. С. Юлаева | 550 | 25 | - | - | 550 |
| 5 | ул. Школьная | 200 | 15 | - | - | 200 |
| 6 | ул. Уфимская | 250 | 15 | - | - | 250 |
| 7 | дорога севернее села | 150 | - | - | - | 150 |
| Всего | - | - | 2400 |

Общая протяженность улично-дорожной сети с. Долиновка – 2,15 км.

| № п/п | Наименование улицы | Протяжен ность улицы (м.) | Ширина улицы (м.) | Тип покрытия дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто бетон (м.) | гравий, щебень (м.) | грунт (м.) |
| 1 | ул. Центральная | 1650 | 25 | - | - | 1650 |
| 2 | от ул. Центральная до ферм | 500 | - | - | - | 500 |
| Всего | - | - | 2150 |

Ежегодно проводится текущий и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог: отсыпка дорог гравийно-песчанной смесью, грейдерование, нарезка кюветов, укладка труб для отвода талых вод на средства федерального  бюджета и  средств  бюджета поселения.

Проектные предложения:

1.Согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области планируется строительство дороги регионального значения Габдрафиково – Приуральный (Новосергиевский район).

2.Согласно Схемы территориального планирования Переволоцкого района предлагается:

-развитие сети автобусного сообщения в селе Габдрафиково и в селе Долиновка. Необходимо обеспечить обновление и приобретение дополнительных муниципальных транспортных  средств.

-размещение уличного освещения в селе Габдрафиково и в селе Долиновка.

3.Генеральным планом предлагается:

-реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые дороги всех населенных пунктов МО.

-сформировать дорожную сеть в новых жилых районах сельсовета с шириной улиц от 20 до 30 метров.

-в МО предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.

## 10. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно данным, предоставленные главой Кичкасского сельсовета, неблагоприятные физико-геологические явления (обвалы, насты, оползни и другое) на территории муниципального образования отсутствуют. Территория поселения не подвержена воздействию весеннего половодья.

## 11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Территория Кичкасского сельсовета расположена в климатическом районе III-A. Климат резко-континентальный, засушливый. Основные черты климата - зима холодная, малоснежная, лето жаркое с частыми суховеями, быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период, недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона.

Естественная растительность МО представлена разнотравно-типчаково-ковыльными сообществами, достаточно равномерно распространенными по территории байрачными березово-осиновыми и дубравными колками, пойменными тополевниками и дубравами.

Древесная растительность произрастает по пониженным местам, овражкам и речным долинам. Она представлена дубовыми лесами с примесью осины ломкой и березы бородавчатой. Разнотравье отличается богатым видовым разнообразием. Его слагают преимущественно виды семейства сложноцветных.

Степные ландшафты Кичкасского сельсовета очень разнообразны. Здесь встречаются сухие, каменистые степи, долины между высокими холмами, богатые влагой луговины, солонцовые участки, болотистые мочажины. Встречаются участки, сплошь заросшие степными кустарниками: вишней, спиреей, бобовником, чилигой.

На влажных лугах встречаются совершенно иные травы: шпажник – степной, гладиолус, лютики, лабазник шестилепестный, рябчик русский, называемый в простонародье кукушкиными слезками.

Общая площадь землей лесного фонда на территории Кичкасского сельсовета составляет около 84,6 га.

На территории МО Кичкасский сельсовет древесная растительность представлена так же Урочищем "Сипай" (овраг Родничный). Долина ручья Сипай густо поросла ивой, черемухой, ракитником, спиреей, чилигой. В урочище есть источник, являющийся местом разгрузки татарского водоносного горизонта.

В муниципальном образовании Кичкасский сельсовет имеются зеленые насаждения на участках школы, детского сада, администрации и т.д. Основной зеленью можно считать фруктовые сады индивидуальных застроек.

В весенне-летний период проводится озеленение сел, разбиваются цветочные клумбы у зданий администрации, сельских домов культуры, школы и т.д. Финансирование по проведению мероприятий по озеленению населенных пунктов выделяется из местного бюджета по статье благоустройство.

В озеленение улиц заинтересованы местные жители, которые выращивают цветы около своих дворов.

# Проектное решение

Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно-планировочным решением муниципального образования Кичкасский сельсовет, наличием свободных территорий в сложившейся застройке с учетом существующих озелененных территорий и в новых планировочных массивах.

Проектом предлагается создать непрерывную систему озеленения поселения, имеющее важное значение в формировании архитектурного облика, способствует улучшению микроклимата, очищает воздух от пыли, помогает в борьбе с шумами.

Количество зеленых насаждений и их размещение в пределах жилого района являются одним из основных показателей  благоустроенности, так как они обеспечивают комфортные условия для жизни населения и оздоровления окружающей среды. Соответственно своему назначению зеленые насаждения должны отвечать санитарно-гигиеническим задачам и  отличаться высокой декоративностью. По функциональному использованию зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- насаждения общего пользования (скверы, уличные посадки, зона отдыха);

- насаждения ограниченного пользования (зеленые насаждения  на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках жителей);

- насаждения специального назначения (в санитарно-защитной и ветрозащитной зонах).

Основу системы составят озелененные территории общего пользования. Озеленение улиц проектируется в виде зеленых полос между проезжей частью и тротуарами.

Увеличение  площади  озелененных  территорий  общего  пользования  достигается  в основном из-за включения в земли населённых пунктов поймы рек, организацией новых объектов общего пользования на свободных территориях и на базе существующих  насаждений.  Все  существующие  зеленые  устройства  сохраняются, дополнительно  благоустраиваются.

Систему  озелененных  территорий  общего  пользования  дополнят  озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и  образовательных  учреждений,  стадионов,  насаждения  на  участках индивидуального  жилого  фонда.                     Озелененные  территории  ограниченного  пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования.

Озеленение производственных, коммунально-складских, общественных территорий следует принимать в соответствии с требованиями, установленными Нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области.

## 12. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

Для оценки потребности МО Кичкасский  сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства села принимаем к рассмотрению численность населения сельсовета:

# к 2033 году –2027 человек.

## 12.1. Водоснабжение

Существующее положение

Села Кичкасского сельсовета имеют централизованную систему водоснабжения. Часть жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройке, пользуются водоразборными колонками, установленными на водопроводной сети, в количестве 30 штук, а жители, не охваченные центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках. Источником водоснабжения жилой и общественной застройки сел служат подземные воды. Водозабор хозпитьевого назначения для села Кичкасс состоит из 3-х артезианских скважин,  3-х водонапорных башен. Водозабор села Долиновка  состоит из 1-ой скважины и 1-ой водонапорной башни. Водозабор села Габдрафиково состоит из одной скважины и 1-ой водонапорной башни. Вода во всех скважинах по химическим и бактериологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Загруженность оборудования водозабора составляет: зимой – 60 %; летом – 100 %. Общий износ системы водоснабжения составляет 70 %. Протяженность водопроводной сети составляет 20 км.  На водопроводных сетях установлено 4 пожарных гидранта. Станции водоподготовки на водозаборах отсутствуют. Поливочных водопроводов в селах нет.

Противопожарный водопровод должен предусматриваться в городских округах и поселениях и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Противопожарный водопровод в селах  объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:

- станции водоподготовки на водозаборах отсутствуют;

- недостаток воды в летний период;

- ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- водопроводная сеть закольцована не полностью;

- высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей;

- не проводится производственный лабораторный контроль качества питьевой воды.

Проектные предложения

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

-проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

-внедрение на водозаборах станций водоподготовки;

-выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

-вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов с закольцовкой тупиковых участков водопровода;

-вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования.

## 12.2. Водоотведение

Существующее положение

Центральной канализации в сёлах Кичкасского сельсовета нет.

Причиной загрязнения водоемов могут послужить неочищенные сточные воды населенных пунктов, промпредприятий и ливнестоки с полей и животноводческих объектов.

В Оренбургской области проектом намечается оснащение системами центральной канализации, развивающиеся населенные  пункты с численностью жителей более 200 чел., в остальных - автономными системами заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы водоотведения населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Размещение населенных пунктов, а также развитая гидрографическая сеть больших, малых и средних рек обуславливает размещение самостоятельных систем водоотведения для каждого населенного пункта, с выпуском очищенных сточных вод (по полной биологической схеме с системой доочистки) в водный объект ниже по течению вне населенного пункта. В соответствии с требованиями по защите водных объектов и населения, выпуски проектируются разного технического типа, рассчитываются на нормативную степень смешения с водой водоема до безопасных в санитарном отношении пределов по качеству воды в водоприемнике.

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места.

Проектные предложения

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

-организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в селах Кичкасс, Долиновка, Габдрафиково и проектируемой жилой застройке МО. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

-строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод;

- в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для неконализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм.

## 12.3. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение населенных пунктов Кичкасского  сельсовета  осуществляется на базе природного газа, через автоматическую  газовую распределительную  станцию (АГРС)  «Алмала»

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/ см2 от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ШРП до потребителя. Протяженность газовых сетей составляет 28,2 км, втом числе: высокого давления – 16,6 км; низкого давления – 11,6 км.  Всего на территории установлено 3 ГРП.  Общий объем газификации составляет 100 %.  Загруженность системы газоснабжения составляет 50 %. Общий износ газовых сетей и оборудования составляет 65 %. Эксплуатацию и обслуживание газового хозяйства в селах осуществляет трест «Оренбургмежрайгаз».

Проектные предложения

Схемой территориального планирования Переволоцкого района предлагается строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления в селе Габдрафиково и в селе Долиновка.

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц. Дополнительный расход газа составит 976620 м3/год. Данная потребность покрывается установленной мощностью системы газоснабжения.

## 12.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Центральное теплоснабжение Кичкасского  сельсовета отсутствует. В селах на объектах малого бизнеса эксплуатируется 4-е мини котельных на природном газе. Общая протяженность тепловых сетей составляет 200 метров. Жилые дома отапливаются от АОГВ.

Проектные предложения

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения тепловых потерь.

Проводить модернизацию существующей котельной с целью увеличения  эффективности работы и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

## 12.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Кичкасского сельсовета  осуществляется от  подстанции 35/10кВ «Кичкасская»  по линиям 10 кВ до трансформаторных подстанций (ТП). В муниципальном образовании имеется 22 ТП с общей установленной мощностью 2434  кВА.  Загруженность составляет 60 %. Протяженность электрических сетей 23796 м. Общий износ электрических сетей 50 %.

Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные охранные зоны.

Эксплуатацию и обслуживание электрических сетей и оборудования осуществляет Переволоцкий РЭС ПО  ЦЭС «Оренбургэнерго».

Проектные предложения

Схемой территориального планирования Переволоцкого района предусматривается реконструкция ЛЭП в селе Габдрафиково, в селе Долиновка и в селе Кичкасс.

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека составляет 467400 кВт час.  Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

## 12.6. Средства связи

Существующее положение

Кичкасский сельсовет телефонизирован. Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры сельсовета. Она обеспечивает потребность органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной передачи данных.

Линии связи в основном воздушные. Используется также волоконно-оптический кабель и кабель с медными жилами.

Телефонная плотность составляет 15 телефонов на 100 человек. По прогнозу социально-экономического развития в 2010-2012 годах наличие квартирных телефонных аппаратов в сети общего пользования изменится незначительно. Это связано с динамичным развитием сотовой связи. Сотовая связь представлена компаниями: «Билайн», «Мегафон», «МТС». На территории сельсовета устойчиво принимают 8 программ центрального телевидения.

Проектные предложения

Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

-перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

-расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

-строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования;

-строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

## 13. ОЦЕНКА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельсовета:

- Соблюдение санитарно-защитных зон от предприятий, сооружений и иных объектов;

- Соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон;

- Сохранение и повышение плодородия почв, рекультивация захламленных участков;

- Эксплуатация полигона ТБО и скотомогильника, в соответствии с современным законодательством;

- Развитие зеленых насаждений;

- Формирование «открытой» планировочной структуры, предусматривающей возможность развития поселения по основным планировочным осям.

Экологическая обстановка в Переволоцком районе, согласно государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Переволоцком районе Оренбургской области» в целом благоприятная. На территории области действует областная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 годах», целью которой является – оздоровление экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности на территории Оренбургской области. Задачи программы: снижение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, увеличение объемов оборотного водоснабжения за счет строительства и реконструкции объектов природоохранного назначения, усиление системы мониторинга, выполнение научно-исследовательских работ, пропаганда экологических знаний.

# Мероприятия по охране окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды могут являться стационарные и передвижные источники:

- к стационарным относятся промышленные и коммунально-складские объекты, объекты с/х производства и др.;

- к передвижным – транспорт.

# Атмосферный воздух

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и передвижных  источников:

- Совершенствование технологических процессов (безотходные технологии, современное оборудование);

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля технического состояния систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники;

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса, в т.ч. коммунальных и производственных котельных. Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе;

- Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организация благоустройства и озеленения СЗЗ соответствующим ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород;

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог;

- Развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

# Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица. Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду Кичкасского сельсовет

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| село Кичкасс |
| 1. | скважины нефтяные | I-III | 1000-300 |
| 2. | скотомогильник | I | 1000 |
| 3. | полигон ТБО | II | 500 |
| 4. | ООО «Кичкасс» | III | 300 |
| 5. | ООО «Золотая Нива» | VI | 100 |
| 6. | мехток | VI | 100 |
| 7. | мельница | V | 50 |
| 8. | лесопилка | V | 50 |
| 9. | зерносклад | V | 50 |
| 10. | мастерская | V | 50 |
| 11. | кладбище | V | 50 |
| село Долиновка |
| 1. | КФХ | III | 100 |
| 2. | зерносклад | V | 50 |
| 3. | кладбище | V | 50 |
| село Габдрафиково |
| 1. | зерносклад | V | 50 |
| 2. | кладбище | V | 50 |

В селе Габдрафиково в СЗЗ от кладбища расположен зерносклад, генеральным планом предлагается перебазировать здание (немного юго-восточнее настоящего положения).

# Поверхностные и питьевые воды

# Основными источниками загрязнения открытых водоемов в местах водопользования населения продолжают оставаться жилищно-коммунальные объекты, личные подворья, несанкционированные свалки, использование открытых водоемов для отдыха и в качестве рекреационных зон.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

- несоблюдением режима зон санитарной охраны - санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников водопользователями не выполняются;

- изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (устройство очистных сооружений, устранение несанкционированных свалок и оборудование площадок складирования);

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их использование в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитным полос осуществляется специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством);

- Организация канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. В первую очередь необходимо канализировать жилые застройки, расположенные в водоохранных зонах р. Большой Уран;

- Строительство на с/х предприятиях локальных очистных сооружений;

- Очистка стоков животноводческих на ЛОС (локальных очистных сооружениях) до  степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- Организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны, вынос из II и III поясов ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами  водопользователей;

- Приведение водоотбора на водозаборах в соответствии с утвержденными запасами подземных вод, недопущение переотбора и истощения водоносных горизонтов;

- Тампонация заброшенных скважин;

- Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- По эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается  допустимый водоотбор;

- Территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции;

- Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защиты территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

# Почва

На территории Кичкасского сельсовета должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необходимо вести в направлениях:

- Защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых почв, защита от загрязнений бытовыми отходами, др. процессов разрушения;

- Предотвращения загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и пр. технологическими отходами;

- Внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв;

- Рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и др.;

- Усовершенствование системы земледелия и агротехнологии, добиться экологической безопасности производства;

- Осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- Проведение мониторинга почв с/х угодий на концентрацию в них пестицидов и удобрений.

Также в сельсовете необходимо развитие системы использования вторичных ресурсов, совершенствование системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки, санитарная очистка и защита земель, рекультивация загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод и  развития системы обращения с отходами настоящим проектом предлагается ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов в Кичкасском сельсовете. Существующий полигон ТБО необходимо эксплуатировать строго в соответствии СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

При эксплуатации существующего и строительстве новых скотомогильников необходимо строго соблюдать «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов».

# Развитие системы озеленения

Развитие системы озеленения осуществляется за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

# Санитарная очистка

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов на территории Оренбургской области, стоит особо остро. В настоящее время, в области не решен вопрос сбора, размещения, утилизации отходов. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов и др.

# Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы (ТБО) - совокупность твердых веществ (пластмасса, бумага, стекло, кожа и т.д.) и пищевых отбросов, образующихся в бытовых условиях. ТБО представляют собой источник загрязнения окружающей среды, способствуя распространению опасных веществ. Кроме того, твердые бытовые отходы являются источником образования свалочного газа, одного из самых сильных парниковых газов.

Полигон твердых бытовых отходов - комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

На территории Кичкасского сельсовета имеется полигон ТБО, данный объект необходимо эксплуатировать в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» существуют следующие гигиенические требования к устройству, содержанию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов.

Требования к полигону ТБО (СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»):

- выбранный участок для устройства полигона должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам;

- на полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами;

- размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу;

- устройство полигонов ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов и т.д.

В Переволоцком районе  по СТП Оренбургской области планируется строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающие заводы, в Оренбургском районе на территории существующего городского полигона ТБО планируется строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего заводов.

На 2011-2016 годы в области утверждена целевая областная программа «Отходы».

Цели программы «Отходы»:

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Оренбургской области при обращении с отходами производства и потребления, размещенными на территории Оренбургской области;

- решения комплекса вопросов по сбору, размещению отходов, оборудованию специальных объектов для их складирования, обезвреживания, утилизации и частичному вовлечению в хозяйственный оборот накопленных отходов производства и потребления, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения Оренбургской области.

Задачи программы:

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду;

- обезвреживание и утилизация опасных отходов, максимальное вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Кичкасского сельсовета генпланом намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м. и не более 100 м. соответственно.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в России РОССТРОЙ РФ 1999года политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3-5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

# Биологические отходы

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники*), должны иметь одну или несколько биотермических ям. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота, в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Скотомогильник - место для долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, павших от эпизоотии или забитых в порядке предупреждения её распространения. Особый статус охраны и учёта имеют захоронения с сибирской язвой.

На территории МО Кичкасский сельсовет имеется скотомогильник, данный объект относится к 1 классу опасности и имеет санитарно-защитную зону – 1000 м. Данный скотомогильник необходимо эксплуатировать в соответствии с современным законодательством.

# Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также применяемые в полеводстве удобрения и инсектициды.

Животноводство сопровождается образованием большого количества твердых отходов. К числу наиболее распространенных и опасных в экологическом отношении относятся отходы содержания животных и птиц, в том числе помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. Основными известными методами переработки сельскохозяйственных отходов являются:

- компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства;

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

# Медицинские отходы

Под медицинскими отходами понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (далее - ТБО).

Класс Б - эпидемиологически опасные отходы.

Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

Класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности.

Класс Д - радиоактивные отходы.

Особая гигиеническая значимость медицинских отходов заключается в том, что в их составе кроме микробиологических и токсических составляющих могут присутствовать самые разнообразные вредные примеси, включая неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные материалы.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" существуют следующие требования к условиям временного хранения (накопления) медицинских отходов:

- сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение рабочей смены. При использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария допускается их заполнение в течение 3-х суток;

- одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов Б и В должны обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг отходов;

- накопление и временное хранение необеззараженных отходов классов Б и В осуществляется раздельно от отходов других классов в специальных помещениях, исключающих доступ посторонних лиц.

СТП Оренбургской области планируется строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов в каждом районном центре на базе центральных районных больниц.

## 14. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

По паспорту безопасности МО Переволоцкий район Оренбургской области наибольшую степень возникновения имеют следующие чрезвычайные ситуации:

  - природного характера;

  - техногенного характера;

  - биолого–социального характера.

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями поселения, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры, гололёдом.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайные ситуации  природного характера.

Учитывая многолетние наблюдения за метеорологически-опасными явлениями, инициирующими ЧС рассматриваемого типа, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что количество таких ЧС не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

Риски возникновения природных ЧС на территории МО Кичкасский  сельсовет

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Таблица. Источники природных опасностей

| Геологи–ческие явления | Метеорологические явления | Агрометео–рологические явления | Гидрологические явления | Природные пожары |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обвалы, осыпи | Пыльные бури | Засуха (почвенная и атмосферная) | Наводнение, половодье, паводки | Лесные пожары |
| Эрозия, абразия, подтопления | Град, ливневые дожди |  | Особые ледовые явления на водных поверхностях | Пожары степных массивов |
|  | Сильные снегопады, морозы, метели, жара, ветры, гололед | Суховеи |  |  |
| Оползни |  | Заморозки | Низкий уровень воды |  |

Основные показатели риска природных ЧС МО Кичкасский сельсовет:

- бури (15-31 м/с);

- пожары природные;

- снегопады, превышающие 20 мм. за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 5 мм.;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм.;

- сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны).

Факторы отдельных опасностей природного характера, способствующих возникновению и развитию аварий на территории сельсовета, не носят интенсивный характер воздействия, тем не менее, исключать их проявление нельзя.

Стихийные бедствия на территории сельсовета в последние время не наблюдаются.

Риски возникновения гидродинамических ЧС на гидротехнических сооружениях на  территории МО Кичкасский сельсовет

Риски возникновения гидродинамических аварий отсутствует, так как крупных гидротехнических сооружений на территории Кичкасского сельсовета нет.

Территория поселения не подвержена воздействию весеннего половодья.

Пожарная безопасность

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для Кичкасского сельсовета являются природные пожары.

Необходимо отметить, что одной из характерных особенностей климата является большая сухость воздуха в теплый период года. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Так, засуха, влекущая за собой ЧС с наиболее тяжелыми материальными потерями, на территории сельсовета – пожары.

В соответствии с климатическими особенностями региона пожароопасным сезоном является период с апреля по октябрь месяц. К природным опасностям относятся лесные  и степные пожары. Степные и хлебные массивы в МО занимают большие площади. Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Природный пожар ( неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов могут создать угрозу их возникновения в близлежащих населенных пунктах.

В летний период в большинстве районов показатель горимости как правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов закладываются в областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы разделяют на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12  метров, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 метров.

По многолетним наблюдениям в Кичкасском сельсовете возможно возникновение до одного природного пожара общей площадью до 20 га лесной территории и до 10 га не лесной территории. В зону действия опасных факторов природных пожаров могут попасть населенные пункты муниципального образования.

Территорию Кичкасского сельсовета обслуживает пожарное депо в селе Кубанка. Пождепо организовано с 1999 года, в котором работает 10 человек. С 2002 года оно было переведено в систему МЧС. На вооружении объекта находится 2 пожарных машины.

В муниципальном образовании Кичкасский сельсовет создана добровольная пожарная дружина (ДПД) в составе 30 человек (по 10 человек в каждом селе). Пожарный автомобиль на балансе ДПД не числится. Радиус обслуживания – территория сельсовета. Добровольная пожарная команда предназначена для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

Характеристика водоисточников (гидрантов) Кичкасского сельсовета:

-2 мотопомны на прицепных емкостях (одна принадлежит «ООО Кичкасс», емкость 1,5 м3, вторая Кичкасскому сельсовету емкость 3,5 м2);

-2 пожарных гидранта в селе Кичкасс (требуется монтаж пожарных гидрантов в селе Габдрафиково и в селе Долиновка);

-2 подъезда к реке Большой Уран.

-3 переносных пожарных ранца для тушения степных пожаров.

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  водопроводной  сети  должна  обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории сельсовета нет, реконструкция ЗС ГО не ведется. По существующим требованиям все производственные здания и многоквартирные жилые дома должны строиться с подвальными помещениями, которые при необходимости используются как защитные сооружения ГО.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделения пожарной охраны на территории поселения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих требований пожарной безопасности  к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности».

Во исполнение требований пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях, необходима дислокация подразделений пожарной охраны пятого типа, т.е. пожарное депо на 1, 2, на территориях всех сельских поселений.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

1)При разработке проектов планировки на территории, предлагаемые генеральным планом к освоению, необходимо руководствоваться положениями статьи 67 "Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям" Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2)Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3)Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4)Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м. и реконструкцию существующих, отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5)Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6)Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм. (в местах перспективной застройки и в существующей застройке) с установкой на них необходимого количества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте».

Необходимо произвести анализ существующей системы противопожарного водоснабжения на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Риски возникновения техногенных ЧС на территории МО Кичкасский сельсовет

Географическое положение и особенности ландшафта Оренбургской области делают природу области особенно чувствительной к техногенным нагрузкам.

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Техногенные источники опасностей характеризуются количеством химических, пожаровзрывоопасных и радиоактивных веществ на объекте (потенциал опасностей), видами и частотой аварийных ситуаций, площадью и численностью населения в зонах воздействия поражающих факторов. При оценке угрозы для жизнедеятельности территории от природных опасностей определяют перечень характерных для неё опасных явлений, пространственное распределение мест их развития, повторяемость, силу.

Как известно, проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. Анализ промышленных технологий, веществ, находящихся в производстве и хранении, объемов потребления энергии позволяет выявить основные тенденции развития техносферы и факторов, определяющих потенциальную опасность для населения и территорий.

Согласно паспорту безопасности МО Переволоцкий район, на территории Кичкасского сельсовета потенциально опасными и вредными объектами являются объекты нефте- и газодобычи (Алисовский лицензионный участок и Радовский лицензионный участок).

К возникновению ЧС на объектах нефте- и газодобычи может привести полное или частичное разрушение технического оборудования:

- Насосов;

- Сепаратора, отстойника, емкостей для хранения нефти, резервуаров, теплообменников, емкостей для сбора утечек и дренажа;

- Внутрипромысловых нефтепроводов, межпромысловых нефтепроводов, технологических трубопроводов, напорных нефтепроводов или запорной арматуры.

К возникновению ЧС на объектах нефте- и газодобычи с разливом нефти может привести также отказ системы автоматики.

На любой территории источники опасностей приводят к возникновению чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые приносят ущерб окружающей среде, жизни и здоровью человека.

Отходы производства и потребления, а также бытовые отходы  по–прежнему являются основными источниками загрязнения почвы на территории поселения.

Структура техногенных опасностей  района приведена в следующих таблицах.

Таблица. Источники опасностей промышленности и транспорта

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Гидродинамические аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные объекты с наличием АХОВ | Промышленные объекты (технологические линии) | Источники радиоактивных веществ в промышленнос ти | Транспортные коммуникации | Прорыв дамб с образованием паводков |
| Магистральные нефтегазо–проводы | Объекты добычи, переработки, хранения и транспортировки легко воспламеняющихся жидкостей и газов | Транспортные перевозки радиоактивных веществ по железной дороге | Производственные здания и сооружения | Прорыв плотин с катастрофичес ким затоплением |
| Транспортные перевозки АХОВ | Неразорвавшиеся боеприпасы и ВВ | Фоновая радиоактивность | Транспортные электрические сети |  |

Таблица. Источники опасностей жилищно–коммунальной среды

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Внезапные обрушения |
| --- | --- | --- |
| Канализационные и тепловые сети. Системы снабжения водой | Здания, сооружения социально–бытового и культурного назначения | Тепловые сети водоводы коллекторы |
| Очистные сооружения ЖКХ |  | Сооружения социально–бытового и культурного назначения |
| Объекты переработки отходов | Коммунальные газопроводы |  |
| Сооружения социально–бытового и культурного назначения с АХОВ | Жилищный сектор | Здания жилищного сектора |

Таблица. Источники опасностей агропромышленного комплекса

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Биогенная опасность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разгрузочные площадки химикатов и удобрений | Хранилища горюче–смазочных материалов | Естественный фон радиоактивности | Транспортные коммуникации | Загрязнение экосистемы сельскохозяйственных угодий |
| Склады минеральных удобрений |  | Продукты животноводст ва, содержащие радионуклиды | Производственные здания и сооружения |  |
| Выбросы техники сельскохозяйственного назначения, автотранспорт | Коммунальные и магистральные нефтегазопроводы и скважины |  |  | Фермы животноводческого комплекса (частный сектор) |
| Продукты животноводства, растениеводства, содержащие нитраты, пестициды, токсичные элементы | Здания социально–бытового и жилого назначения |  | Здания социально–бытового, культурного назначения | Хозяйственно–бытовые стоки населенного пункта |

Чрезвычайная ситуация может быть создана отдельными людьми в результате неосторожного обращения с огнем и прочими источниками энергоснабжения.

Риск возникновения ЧС на транспорте в МО Кичкасский сельсовет

Транспортная авария ( авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Основу транспортной сети МО Кичкасский сельсовет составляет разветвленная сеть дорог регионального и местного значения.

Согласно паспорту безопасности МО Кичкасский сельсовет крупных ДТП на территории сельского поселения не зафиксировано. Вероятность возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта минимальна. Основная причина возникновения ДТП – несоблюдение правил дорожного движения (скоростного режима), неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Железнодорожный транспорт:

Наиболее уязвимыми участками являются участки путей:

- железнодорожные переезды;

- виадук через железную дорогу;

- мосты на автомобильных дорогах.

Железнодорожная станция на территории сельсовета отсутствует, в связи с отсутствием ж.д. станции риски возникновения ЧС на территории сельского поселения нет.

Риск возникновения ЧС на объектах ЖКХ

Согласно паспорту безопасности МО Кичкасский сельсовет на территории сельского поселения ЧС на электроэнергетических сетях и коммунальных системах и жизнеобеспечения не зафиксировано.

Мероприятия:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток;

- аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических  сетях в связи с износом основных производственных фондов.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах

Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже. Аварии на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей за собой тяжелые последствия окружающей среде, порче имущества, гибели персонала и  массовому отравлению людей.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях осуществляется силами районного комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также силами сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).

Прорыв любой теплотрассы создает большие проблемы, случается он, как правило, в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

На территории Кичкасского сельсовета аварии на системах теплоснабжения не зафиксированы. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в жилых домах.

Перечень мероприятий:

1. Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования.

2. Разработать проект хозбытовой канализации и осуществить строительство очистных сооружений и сетей канализации.

3. Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь. Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

4. Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

5.Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических  сетях в связи с износом основных производственных фондов, необходима их модернизация.

Краткая оценка возможной обстановки на территории МО при образовании свища или разлива на газопроводе без возгорания в зависимости от метеоусловий и места аварии возможно перемещение природного газа в сторону населенного пункта (малоопасное вредное вещество, плотность продукта 0,7117, легче воздуха, предел взрываемости 5-15 %). Действует удушающе при 14 % при содержании в замкнутом объеме и снижении концентрации кислорода в воздухе, что потребует, при соблюдении мер безопасности, эвакуации населения и ликвидации очага ЧС.

При образовании разрыва на газопроводе с возгоранием возможно возникновение пожаров.

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Риск возникновения биолого–социальных ЧС в МО Кичкасский сельсовет

Группы биолого–социальных ЧС представляют:

- вредители и заболевания сельскохозяйственных растений;

- инфекционные и социально обусловленные заболевания населения;

- природно–очаговые инфекционные заболевания животных.

Эпизоотическая обстановка в сельсовете складывается из очаговых заболеваний крупного рогатого скота бешенством, лейкозом, туберкулезом и другими видами.

Группа биолого–социальных ЧС по болезням и вредителям сельскохозяйственных растений представлена видами характерными для южных районов области: клоп–черепашка, луговой мотылек, хлебный жук, трипсы,  тля, саранча, колорадский жук. Средняя многолетняя (10 лет) численность вредителей на 1м3: хлебный жук – 0,8 до 10 экз. с вероятностью заселения 0,44; клоп черепашка –0,3–2,0 экз. с вероятностью заселения 0,09; саранчовые – с вероятностью заселения 0,09;  луговой мотылек –1,2–9,0 экз. с вероятностью заселения 0,15. Вероятность прогнозируемых потерь урожая зерновых от  вредителей (среднегодовые потери урожая  зерновых –23,9 %) и болезней растений  до 0, 114.

## 15. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

## 15.1. Объекты в экономической сфере

Производственная зона в границах МО планируется площадью 160 га. На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

На данной территории возможно размещение объектов и производств агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, соответствующих III, IV и V классам санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

К таким объектам можно отнести:

1. Свинофермы до 4 тыс. голов.

2. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие.

3. Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов.

4. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров.

5. Зверофермы.

6.  Тепличные и парниковые хозяйства.

7. Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50т.

8. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до производств по переработке и хранению пищевой продукции).

9. Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

10. Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

11. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

12. Склады горюче-смазочных материалов.

13.  Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

14. Материальные склады.

15. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

Определение более конкретного использование территории возможно на следующих стадиях проектирования.

Перспективы развития МО Кичкасский сельсовет связаны с агропромышленным комплексом (растениеводством).

В рамках национального проекта «Развитие АПК» приоритетным направлением стало развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования:

-сохранить имеющееся поголовье в с/х предприятиях (крупных, средних и малых);

-продолжить работу по повышению продуктивности с/х животных, улучшению воспроизводства стада, совершенствованию племенной работы, продолжить работу по  сбалансированному кормлению, повышения сохранности поголовья;

-продолжить кредитование на развитие личных подсобных хозяйств.

Основными целями развития сельского хозяйства являются:

-устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и создание новых рабочих мест для населения;

-повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

-сохранение и воспроизводство используемых  сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:

-улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путём сохранения и поддержания почвенного плодородия;

-обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе доведения удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья сельскохозяйственных животных, а также на основе доведения удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посева, до научного обоснованной нормы 15 %;

-улучшение  кадрового  и информационного обеспечения отрасли, обеспечение улучшения  жилищных условий в сельской местности.

Целями развития АПК Переволоцкого района согласно стратегии развития являются:

-повышение производительности труда, устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и качества жизни сельского населения;

-повышение конкурентоспособности производимой в Переволоцком районе сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, обеспечение населения района качественными и доступными продуктами питания, расширением спроса на сельскохозяйственную продукцию;

-сохранение и рациональное использование агроклиматических и почвенных ресурсов территории с применением современных высокопроизводительных технологий, используемых в сельскохозяйственном производстве;

-содействие развитию малого и среднего предпринимательства на селе.

В сфере растениеводства – обеспечение соблюдения севооборотов, выведение из оборота малопродуктивных угодий и перевод в другие категории низкопродуктивной пашни. В целом требуется коренной пересмотр действующей структуры сельхозугодий, обеспечивающей устойчивое развитие АПК.

Задачей агробизнеса является повышение уровня технологической оснащенности предприятий, а также внедрение системы лучшей мотивации труда сельскохозяйственных работников: переход от стимулирования промежуточных результатов к конечным результативным показателям эффективности сельскохозяйственного производства.

Ориентиром развития пищевой и перерабатывающей промышленности Переволоцкого района до 2030 года является максимизация переработки сельскохозяйственного сырья на предприятиях района с целью производства продукции с высокой добавленной стоимостью, с одновременным повышением ее качества и конкурентоспособности, внедрением безотходных и инновационных технологий в производство, увеличением ассортимента выпускаемой продукции.

Задачи органов власти:

·            финансовая поддержка производителей сельскохозяйственной продукции через использование программно-целевого инструментария с дифференциацией по категориям хозяйств;

·            маркетинговая поддержка производителей продуктов питания и сырья для переработки;

·            участие в реализации стратегических проектов;

·            социальное развитие села и проведение экологической политики по отношению к сельским территориям.

Важнейшим направлением институциональных преобразований в сфере землепользования и АПК является законодательное обеспечение конкуренции на рынке аренды земли, включение земли в залоговые операции как средства привлечения инвестиционных ресурсов в агробизнес, создание системы страхования посевов и стад.

Ключевые направления косвенной финансовой поддержки сельхозпроизводителей:

·            гранты на семеноводческую деятельность и закупку племенных животных;

·            субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам в сфере растениеводства и долгосрочных в сфере животноводства;

·            софинансирование страховых взносов;

·            льготные условия факторинга;

Маркетинговое содействие развитию АПК будет осуществляться через выставочно-ярмарочную деятельность (включая создание ярмарки Переволоцкой продукции).

Проектное сотрудничество органов власти и бизнеса в сфере АПК будет осуществляться по следующим направлениям:

- Развитие и укрепление материально-технической базы сети заготовительных пунктов и развитие системы потребительской кооперации.

- Поддержка и развитие высокорентабельных хозяйств, занимающихся выращиванием пшеницы твердых и сильных сортов, переработкой в конечную продукцию.

Проекты в сфере сбыта и дистрибуции продукции:

Увеличение в региональных торговых сетях доли продукции, произведенной в районе, расширение сети фирменных магазинов продукции с последующим открытием филиалов региональных торговых сетей, реализующих продукцию местной перерабатывающей промышленности в других регионах.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач: создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, восстановление и наращивание потенциала социальной и инженерной инфраструктуры села, улучшение кадрового и информационного обеспечения отрасли, обеспечение улучшения к 2030 году жилищных условий в сельской местности.

Темпы развития Кичкасского сельсовета в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных, региональных и местных органов власти  в поиске и привлечению средств для реализации имеющихся ресурсов.

## 15.2. Объекты рекреации

Проектом предполагается развитие туристического комплекса с учетом участия в реализации областной целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской области».

Целью Программы является развитие индустрии туризма, как доходной отрасли экономики Оренбургской области, а также создание благоприятных условий для оздоровления и отдыха жителей Оренбургской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация исследований и разработка проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Для этого необходимо определение стратегических направлений привлечения государственных и частных инвестиций.

2. Привлечение на договорной основе потенциала муниципальных образований, российских и иностранных инвесторов. Реконструкция действующих и строительство новых туристских объектов.

3. Позиционирование Оренбургской области как привлекательного региона для туризма и отдыха, что предполагает осуществление активной рекламно- информационной деятельности.

4. Совершенствование нормативно-правовой базы.

## 15.3. Объекты социальной сферы

Образование

Проектом предполагается развитие системы образования с учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Уровень износа здания Кичкасской школы составляет 60 %, следовательно, требуется и проектом предлагается капитальный ремонт здания.

В области дополнительного образования и развития детей проектом предлагается организация в сельских домах культуры помещений для развития творчества детей и подростков. Это могут быть художественные, дизайнерские,  и т. д. классы.

Культура

Проектом предполагается развитие объектов культуры с учетом реализации приоритетного национального проекта «Культура Оренбуржья»:

1)  пополнение фонда существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми;

2) улучшение материальной базы и технического обеспечения учреждений  культуры;

3) проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры;

4) развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры;

5) обеспечение сельских учреждений культуры современными специальными автосредствами.

Генеральным планом предлагается капитальный ремонт сельского клуба в селе Долиновка, так как степень износа здания клуба составляет 80 % и срок эксплуатации – 53 года.

Необходимо обновление книжного фонда существующий библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми, повышение доступности к информационным ресурсам библиотек на основе использования электронных каталогов и других компьютерных технологий.

Для более успешного выполнения всех мероприятий, необходимых для нормальной работы учреждений культуры, направленных на удовлетворение потребностей населения требуется увеличение финансирования сферы культуры, принятие более четких понятий полномочий района и поселений в сфере культуры.

Укрепление материально-технической базы позволит соответствовать нормативным требованиям учреждений, утвержденных Министерством культуры РФ.

Здравоохранение

Проектом предполагается развитие системы здравоохранение с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

При росте числа жителей потребность в медицинской обеспеченности возрастет и возникнет необходимость в расширении путем реконструкции существующего здания амбулатории в селе Кичкасс. Нормативная потребность составляет 10  посещений в день.

Необходимо обновление и пополнение материально-технической базы учреждения здравоохранения.

Так же потребуется резервирование территорий для объектов обслуживания: прачечной, химчисткой, баней, гостиницей.

Организация зон с особыми условиями использования территорий от данных объектов не требуется.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения, что в свою очередь ведет к стабилизации численности населения и создает условия для ее последующего роста.

Расчеты мощностей планируемых объектов социальной инфраструктуры соответствуют нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области. Мощности планируемых объектов  достаточны для нормального функционирования населения поселения МО Кичкасский сельсовет на весь срок реализации генерального плана.

Пожарная безопасность

Необходимо организация добровольной пожарной дружины в соответствии с требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности».

Кладбища

Кичкасский сельсовет на расчетный срок кладбищами обеспечен, но необходимо учитывать тот факт, что кладбище практически заполнено, поэтому возникает необходимость в расширении кладбища на 0,5 га.

## 15.4. Объекты транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предлагается:

-реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые дороги всех населенных пунктов МО.

-сформировать дорожную сеть в новых жилых районах сельсовета с шириной улиц от 20 до 30 метров.

-в МО предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.

## 15.5. Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении предлагаются следующие мероприятия:

-проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

-внедрение на водозаборах станций водоподготовки;

-вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

-разработать лицензионное соглашение об условиях пользования недрами для добычи питьевых поземных вод с целью водоснабжения населенных пунктов Кичкасского сельсовета.

Водоотведение

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

-организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения в селах. Включающей проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в селах  и проектируемой жилой застройке МО. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

-строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод;

- в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для неконализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм.

Газоснабжение

По реконструкции и развитию системы газоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

-газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.

Теплоснабжение

На 1-2 этажную и индивидуальную жилую застройку необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых служит природный газ. Для теплоснабжения мелких сельскохозяйственных потребителей целесообразно использовать индивидуальные котельные малой мощности на газовом топливе.

Электроснабжение

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

-для обеспечения электрической энергией проектируемой новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство  отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

Средства связи

# Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

-перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

-расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

-строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования;

-строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

-развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

## 15.6. Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Размещение самостоятельных объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории МО Кичкасский сельсовет проектом не запланировано.

Полигон ТБО у села Долиновка необходимо привести в соответствие с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Необходимо привести существующий  скотомогильник в соответствие с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193.

## 16. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## 16.1. Планируемые для размещения объекты регионального значения, согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области

1.СТП планируется строительство дороги регионального значения Габдрафиково – Приуральный (Новосергиевский район).

2.Проектом предлагается в Переволоцком районе строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающие заводы, в Оренбургском районе на территории существующего городского полигона ТБО планируется строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего заводов.

3.Схемой территориального планирования предусматривается строительство установки (муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов в каждом районном центре на базе центральных районных больниц.

## 16.2. Планируемые для размещения объекты местного значения, согласно Схемы территориального планирования Переволоцкого района

1.СТП планируется открытие дополнительной группы в детском саду в селе Кичкасс на 25 мест и открытие группы детского сада в селе Долиновка на 15 мест.

2.Проектом предлагается капитальный ремонт сельского Дома культуры в  селе Кичкасс и сельского клуба в селе Габдрафиково.

3.Схемой территориального планирования предусматривается развитие сети автобусного сообщения в селе Габдрафиково и в селе Долиновка. Необходимо обеспечить обновление и приобретение дополнительных муниципальных транспортных  средств.

4.Проектом планируется размещение уличного освещения в селе Габдрафиково и в селе Долиновка.

5.СТП предлагается строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления в селе Габдрафиково и в селе Долиновка.

6.Схемой территориального планирования предусматривается реконструкция ЛЭП в селе Габдрафиково, в селе Долиновка и в селе Кичкасс.